# 聚环氧琥珀酸（PESA）及其复配物的缓蚀性能研究

### 论文摘要

聚环氧琥珀酸（PESA）是一种无磷、非氮且生物降解性好的绿色水处理剂,具有缓蚀、阻垢双重功能。本文以马来酸酐为原料,钨酸钠作催化剂,过氧化氢作氧化剂,Ca（OH）2作引发剂,在一定条件下合成出目标产物聚环氧琥珀酸（PESA）,并用红外光谱表征了聚环氧琥珀酸的分子结构。采用了动电位扫描极化曲线测定单一聚环氧琥珀酸对Q235碳钢的缓蚀性能,研究表明,PESA的缓蚀率随其浓度的增加而升高,但是要达到较好的缓蚀效果,所需PESA的浓度较高。通过单因素试验和正交试验开发出与聚环氧琥珀酸（PESA）复配的复合配方,在环境温度30℃时,筛选出的最佳复配方案为50mg/L PESA、6 mg/L Zn2+、20mg/L葡萄糖酸钠、12mg/L BTA,在此条件下Q235碳钢的腐蚀速率为0.04mm／a,比国家标准低,缓蚀率达96.3%。进一步研究了温度对此配方缓蚀性能的影响。由实验测出的极化曲线和电化学阻抗谱,探讨了聚环氧琥珀酸（PESA）及其复合配方的缓蚀机理。研究表明,PESA对阳极过程起抑制作用,它既是一种阳极型缓蚀剂,同时也是一种吸附膜型缓蚀剂。PESA复合配方的缓蚀机理主要是因为各组分在碳钢表面形成的保护膜相互叠加,减少碳钢与腐蚀环境直接接触的面积,从而降低碳钢的腐蚀速率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 本论文主要创新点

- 第1章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 缓蚀剂的分类

- 1.2.1 按化学成分分类

- 1.2.2 按作用机理分类

- 1.2.3 按生成保护膜的特征分类

- 1.2.4 按物理状态分类

- 1.2.5 按用途分类

- 1.3 缓蚀剂的作用机理

- 1.3.1 电化学缓蚀机理

- 1.3.2 成膜机理

- 1.3.3 吸附膜机理

- 1.4 缓蚀剂的缓蚀协同效应

- 1.5 缓蚀剂的研究方法

- 1.5.1 研究缓蚀剂作用的方法

- 1.6 缓蚀剂的发展历程

- 1.7 国内外缓蚀剂的研究现状

- 1.8 绿色化学与水处理剂

- 1.8.1 传统水处理剂的缺点

- 1.8.2 绿色水处理剂

- 1.8.3 绿色水处理剂聚环氧琥珀酸

- 1.9 本课题研究的内容

- 参考文献

- 第2章 聚环氧琥珀酸（PESA）的制备

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验仪器及药品

- 2.1.2 聚环氧琥珀酸（PESA）的合成

- 2.2 结果与讨论

- 参考文献

- 第3章 聚环氧琥珀酸（PESA）的缓蚀性能研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验器材及药品

- 3.1.2 实验方法

- 3.1.3 实验过程

- 3.1.4 实验装置图

- 3.1.5 电化学测试主要界面图

- 3.2 结果及讨论

- 3.2.1 聚环氧琥珀酸（PESA）浓度的影响

- 3.2.2 聚环氧琥珀酸（PESA）的缓蚀机理探讨

- 3.3 本章小结

- 参考文献

- 第4章 聚环氧琥珀酸（PESA）复配物的缓蚀性能研究

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 实验器材及药品

- 4.1.2 实验方法

- 4.1.3 实验过程

- 4.1.4 实验装置图

- 4.1.5 电化学测试主要界面图

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 筛选聚环氧琥珀酸（PESA）复合配方

- 4.2.2 单因素实验

- 4.2.3 正交实验

- 4.2.4 温度对复合配方的影响

- 4.2.5 复合配方的缓蚀机理探讨

- 4.4 本章小结

- 第5章 全文总结

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].固体超强酸催化合成PESA及其阻垢性能研究[J]. 环境科学与技术 2016(11)

- [2].新型环保PESA钨酸钠复合配方缓蚀阻垢剂的研究[J]. 科技创新与生产力 2016(04)

- [3].防垢剂PESA的合成及性能评价[J]. 钻采工艺 2012(04)

- [4].基于信息熵的改进PESA算法[J]. 通信学报 2013(11)

- [5].PESA与EDTMP复配剂用于油田硫酸钡锶垢阻垢的研究[J]. 石油化工应用 2015(02)

- [6].基于PESA综合评价指数的卓越绩效推进方法论试点与应用[J]. 电子技术与软件工程 2017(03)

- [7].电脉冲水处理技术阻垢机理及与PESA的协同阻垢性能[J]. 工业水处理 2017(08)

- [8].PESA和MA/AA分别萃取污泥中汞的比较研究[J]. 环境科学与技术 2013(08)

- [9].PESA对高钙废水中污泥酶活性的影响[J]. 环境工程学报 2017(04)

- [10].PESA公司为白俄罗斯制造的ДПЗ型内燃动车组[J]. 国外铁道机车与动车 2015(05)

- [11].50例行PESA的无精子症患者血清抑制素B水平分析[J]. 青海医学院学报 2014(02)

- [12].无保护剂玻璃化冷冻技术在冻存PESA精子中的实用性研究[J]. 实用医学杂志 2016(01)

- [13].PESA与其他阻垢剂的协同效应[J]. 工业水处理 2010(04)

- [14].PESA公司将为意大利提供内燃动车组[J]. 国外铁道机车与动车 2014(05)

- [15].PESA型阻垢剂的合成及性能研究[J]. 辽宁化工 2011(05)

- [16].聚环氧琥珀酸(PESA)在生物处理明胶高钙废水中的应用[J]. 环境工程 2015(S1)

- [17].聚环氧琥珀酸(PESA)对高硬度废水生物处理系统的作用[J]. 土木建筑与环境工程 2013(03)

- [18].AA/AM/MA共聚物与PESA复配阻垢缓蚀性能研究[J]. 净水技术 2008(03)

- [19].PESA和TESA精子及冻融后对ICSI助孕结局的影响[J]. 中国男科学杂志 2019(05)

- [20].冻融PESA精子结合ICSI技术在治疗梗阻性无精子症中的应用研究[J]. 遵义医学院学报 2017(04)

- [21].波兰Pesa公司为捷克制造的LINKⅡ内燃动车组[J]. 国外铁道车辆 2015(03)

- [22].海水中FeCl_3残留对PESA阻垢性能影响初探[J]. 水处理技术 2013(03)

- [23].波兰Pesa公司与捷克国营铁路公司签订内燃动车组供货合同[J]. 国外内燃机车 2012(02)

- [24].浅淡瑞士PESA数字振弦式质量传感器的工作原理及特性[J]. 衡器 2010(06)

- [25].固体超强酸SO_4~(2-)/M_xO_y催化合成PESA、MA/SAS及MA/SSS聚合物阻垢剂的工艺研究[J]. 化学试剂 2020(05)

- [26].PESA/钨酸钠复配缓蚀阻垢剂协同性能研究[J]. 内蒙古石油化工 2017(Z1)

- [27].复合缓蚀阻垢剂对模拟循环冷却水中Q235碳钢的缓蚀与阻垢性能[J]. 材料保护 2017(07)

- [28].PESA合成改性的研究进展[J]. 广东化工 2014(23)

- [29].多目标进化算法在新安江模型参数率定中的应用比较研究[J]. 水文 2010(03)

- [30].早餐在动脉粥样硬化疾病中的重要性:PESA研究的见解[J]. 心血管病学进展 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f706cf1d86716d055bafc1e.html