# 适配子型压电石英晶体传感器的构建及其与抗体型压电免疫传感器的比较研究

### 论文摘要

目的:通过建立压电石英晶体振荡频率检测平台,利用适配子作为压电生物传感器的生物识别分子,构建适配子型压电石英晶体生物传感器,并用其对人免疫球蛋白E进行检测,对各项检测参数进行研究,并与抗体型压电免疫生物传感器进行比较。方法:1.利用精细微加工工艺制作的石英晶体作为换能器,并在此基础上制备生物传感器微阵列,以构建压电石英晶体生物传感器检测平台。2 .采用生物素-亲和素法将抗人免疫球蛋白适配子固定于石英晶体表面,用于人免疫球蛋白E的标准血清及临床标本的检测。根据频率变化和IgE浓度之间的关系绘制标准曲线。3.探索适配子型压电生物传感器进行实际检测的准确性、最低检测限等检测参数,并对其非特异结合反应、再生条件、保存时间等进行研究。4.分别用适配子型压电生物传感器和抗体型压电免疫传感器对IgE标准品和血清标本进行检测,并对两者的检测范围、最低检测限、检测时间、非特异性结合实验、再生实验、保存实验等进行研究,以比较适配子型压电生物传感器和抗体型压电免疫传感器进行实际检测的优越性。结果:1.所构建的适配子型压电生物传感器的检测范围为2.5-200μg/L,最低检测值为3μg/L,与化学发光法相比相关系数为0.992,具有良好的检测性能。2.适配子型压电生物传感器对BSA、HSA、IgG、IgM等干扰蛋白的检测信号显著低于特异性IgE的检测信号（<5%）。3.在选用的再生试剂中,EDTA表现了最好的再生效果,适配子芯片经过10次再生后仍可保留80%的生物学活性。4.对适配子芯片进行保存实验,在7天内稳定性几乎没有改变,随后稳定性逐渐下降,3周后检测活性约为初始检测的90%。5.适配子型压电生物传感器和抗体型免疫传感器均可在15min内完成检测,都具有良好的检测灵敏度、线性范围和特异性,准确性与化学发光法相当,对结果进行回归分析吻合性较好。6.适配子型生物传感器的再生和保存性能优于抗体型免疫传感器。结论:1.所构建的适配子型压电生物传感器和化学发光法进行人血清标本IgE检测的相关系数为0.992。适配子型压电生物传感器可以对复杂生物样本中的IgE进行高灵敏度、高特异性的检测。2.适配子型压电生物传感器和抗体型免疫传感器均可在15分钟内完成对IgE的检测,可为患者提供更快速的诊断,同时操作更加简便。与传统的检测方法相比,传感器方法具有无需标记,无需对标本进行预处理的特点。3 .适配子型压电生物传感器在最低检测限、结合特异性及准确性方面均优于抗体型免疫传感器。4.适配子型压电生物传感器具备优良的再生和保存性能,可进一步降低临床检测应用中的成本。5.适配子型压电石英晶体传感器作为一种新型生物传感器,具有快速、灵敏、实时检测、无需标记等优点,因此具有重要的科学意义和广阔的应用前景。

### 论文目录

- 英文缩写一览表

- 英文摘要

- 中文摘要

- 论文正文 适配子型压电石英晶体传感器的构建及其与抗体型压电免疫传感器的比较研究

- 前言

- 第一部分 适配子型压电石英晶体生物传感器的构建

- 材料和方法

- 结果

- 讨论

- 第二部分 适配子型压电生物传感器与抗体型压电 免疫传感器的比较研究

- 材料和方法

- 结果

- 讨论

- 全文结论

- 致谢

- 参考文献

- 文献综述 适配子：一类新出现的分子在实验诊断中的应用

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的论文及参编专著目录

- 英文论著

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f789bdc6c04eb73ccfde7c7.html