# 混凝剂复合强化处理滦河水源水研究

### 论文摘要

塘沽自来水厂担负着整个塘沽区的饮用水供给,滦河是它迄今为止唯一的水源。随着季节的变化滦河源水水质有很大的波动,对塘沽自来水厂常规的处理工艺带来较大的冲击,而且水处理各环节的工况也会发生波动,即给水处理系统的运行条件属于非稳定状况。针对塘沽自来水厂存在的问题,本文从改善混凝剂入手,研究了如何在原有传统处理工艺、陈旧的处理构筑物及处理设备的基础上,提高出水水质,增强原传统工艺对水质变化的抗冲击性。本文通过对历年源水水质指标的综合分析,确定以温度、浊度、藻类为主要水质指标,将滦河源水分为三个阶段:低温低浊期,高温高藻期和过渡期。通过实验室烧杯搅拌实验,系统的研究了不同时期、不同水质阶段的多混凝剂复合投加强化混凝的工艺及优化条件,并与同一时期源水采用单投FeCl3的混凝工艺比较。实验结果表明,在塘沽区水厂原处理工艺工况条件（200r/min快搅3min,40r/min慢搅20min,沉淀10min）下,高温高藻水的多混凝剂复合投加强化混凝优化方案为:快搅的同时投加PAFC（或PAC）,15s～50s（或10s～40s）后加入FeCl3,约1min后再加入0.2～0.3mg/L的助凝剂HCA,PAFC（或PAC）与FeCl3的质量比为1:3～1:2;低温低浊水的多混凝剂复合投加强化混凝优化方案为:快搅开始的同时投加PAFC,5s～20s后投加FeCl3,PAFC与FeCl3的质量比为1:1,不需要投加助凝剂。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.1.1 水厂工艺改进分析

- 1.1.2 水厂混凝现状

- 1.2 混凝理论

- 1.2.1 电性中和作用

- 1.2.2 吸附架桥作用

- 1.2.3 网捕卷扫作用

- 1.3 混凝的影响因素

- 1.3.1 混凝水力条件的影响

- 1.3.2 水温的影响

- 1.3.3 pH 值和碱度的影响

- 1.3.4 混凝剂种类的影响

- 1.3.5 混凝剂投药量的影响

- 1.3.6 水中杂质的成分、性质及其浓度对混凝的影响

- 1.4 国内外混凝剂复合强化混凝的研究进展

- 1.4.1 混凝剂复合强化处理生活污水

- 1.4.2 混凝剂复合强化处理工业废水

- 1.4.3 复合混凝剂在微污染水处理中的应用

- 1.5 本文研究内容和意义

- 1.5.1 研究内容

- 1.5.2 研究意义

- 第二章 实验方法及源水水质分析

- 2.1 实验方法

- 2.1.1 药剂的配制

- 2.1.2 烧杯搅拌实验

- 2.1.3 实验分析项目和测定方法

- 2.2 源水水质分析

- 2.2.1 水源介绍

- 2.2.2 塘沽区水厂源水引入路径介绍

- 2.2.3 原水水质分析

- 2.2.4 水质分期

- 第三章 多混凝剂复合强化处理高温高藻水源水

- 3.1 原水水质

- 3.2 高温高藻期混凝剂的选择

- 3及PAC+FeCl3混凝效果对比'>3.2.1 PAC、FeCl3及PAC+FeCl3混凝效果对比

- 3及PAFC+FeCl3混凝效果对比'>3.2.2 PAFC、FeCl3及PAFC+FeCl3混凝效果对比

- 3及PAFC+FeCl3复合投加比例的选择'>3.3 PAC+FeCl3及PAFC+FeCl3复合投加比例的选择

- 3复合投加比例的选择'>3.3.1 PAC 与FeCl3复合投加比例的选择

- 3复合投加比例的选择'>3.3.2 PAFC 与FeCl3复合投加比例的选择

- 3及PAFC+FeCl3复合投加最佳投药量的确定'>3.4 PAC+FeCl3及PAFC+FeCl3复合投加最佳投药量的确定

- 3及PAFC+FeCl3复合投加时间间隔对混凝效果的影响'>3.5 PAC+FeCl3及PAFC+FeCl3复合投加时间间隔对混凝效果的影响

- 3.6 HCA 投加量对复配混凝效果的影响

- 3 复合投加混凝效果的影响'>3.6.1 HCA 投药量对PAC+FeCl3复合投加混凝效果的影响

- 3 复合投加混凝效果的影响'>3.6.2 HCA 投药量对PAFC+FeCl3复合投加混凝效果的影响

- 3.7 不同投加方式各种出水水质指标对比

- 3.8 小结

- 第四章 多混凝剂复合强化处理低温低浊水源水

- 4.1 低温低浊期的源水水质特征

- 4.2 低温低浊期源水的强化混凝

- 4.2.1 HCA 对低温低浊水的处理效果

- 4.2.2 复合混凝剂比例的确定

- 4.2.3 复合混凝剂总量的确定

- 4.3 复合混凝剂与单一混凝剂对低温低浊源水混凝效果的对比

- 3与FeCl3混凝效果的对比'>4.3.1 PAFC+FeCl3与FeCl3混凝效果的对比

- 3与FeCl3混凝效果的对比'>4.3.2 PAC+FeCl3与FeCl3混凝效果的对比

- 4.4 小结

- 第五章 结论与建议

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].复配混凝剂理化特性及性能[J]. 环境工程学报 2013(12)

- [2].混凝剂生产性对比试验分析[J]. 环境与发展 2017(10)

- [3].我国混凝剂应用现状及问题探讨[J]. 净水技术 2018(07)

- [4].铁铝硅摩尔比对新型混凝剂除氟效果的影响[J]. 广州化工 2018(18)

- [5].新型混凝剂处理洗煤废水的优化研究[J]. 环境科学与管理 2010(10)

- [6].混凝—气浮除藻工艺中混凝剂的选择[J]. 给水排水 2008(05)

- [7].复合硅藻土混凝剂的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2013(09)

- [8].回收混凝剂处理印染废水试验研究[J]. 给水排水 2012(09)

- [9].复配混凝剂处理染料废水的研究[J]. 环境科学与管理 2011(12)

- [10].聚硅酸铝镁锌混凝剂的制备及去除抗生素性能和机理初探[J]. 安全与环境学报 2017(03)

- [11].固体废物硅酸盐混凝剂的种类及其应用研究进展[J]. 硅酸盐通报 2013(10)

- [12].氧化混凝剂在腈纶废水深度处理中的应用研究[J]. 广东化工 2013(05)

- [13].处理水库低温低浊水混凝剂的优选[J]. 净水技术 2009(03)

- [14].水处理混凝剂研究进展[J]. 中国资源综合利用 2008(09)

- [15].不同混凝剂对四环素及磺胺甲基嘧啶的吸附性能[J]. 青岛理工大学学报 2020(04)

- [16].铁铝复配混凝剂处理低温低浊水[J]. 环境工程学报 2014(09)

- [17].不同混凝剂预处理制革废水实验研究[J]. 化工管理 2014(11)

- [18].水处理混凝剂的发展和展望[J]. 科技信息 2009(13)

- [19].稀土废渣混凝剂的制备及影响因素分析[J]. 稀土 2014(02)

- [20].不同铝系混凝剂处理印染废水[J]. 环境工程学报 2016(04)

- [21].四种混凝剂复配处理造纸黑液的实验研究[J]. 河南科学 2013(03)

- [22].新型含锆聚合混凝剂的效能研究[J]. 工业用水与废水 2013(03)

- [23].不同混凝剂对污泥脱水性能的影响研究[J]. 环境科学学报 2012(09)

- [24].赤泥制备混凝剂处理印染废水的研究[J]. 水科学与工程技术 2012(05)

- [25].复合型混凝剂去除模拟印染废水色度[J]. 纺织科技进展 2011(05)

- [26].铁系混凝剂的投加对膜生物反应器运行效能的影响[J]. 化学通报 2015(09)

- [27].两种锰盐混凝剂除镉效能及其影响因素[J]. 哈尔滨工业大学学报 2011(08)

- [28].混凝剂处理含重金属工业废水筛选应用条件研究[J]. 甘肃科技 2019(07)

- [29].铁系混凝剂对果绿染料废水的去除效果研究[J]. 四川化工 2011(02)

- [30].我国水处理混凝剂的发展新趋势[J]. 中国给水排水 2010(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f7ab0dae4953c15d48f0639.html