# 输电线路安全运行及维护对策分析余圣刚1刘超超2

(国网新疆电力公司奎屯供电公司新疆伊犁州833200)

摘要：所有地区的供电都是依靠输电线路进行输送的，输电线路是电网的重要组成部分，是人们正常生产生活的重要保证，同时也是进行电能分解的重要方式，输电线路能够电网连接起来，那么如果输电线路出现问题将影响整个电网的正常运行，因此，本文就输电线路的安全运行及维护对策进行探讨分析，以供参考。

关键词：输电线路；安全运行；维护对策；

前言：随着社会经济的发展，电网的建设规模的扩大，输电线路的运行维护会遇到更多更复杂的问题，作为电能传输的通道，输电线路故障是供电中断的最主要原因，输电线路的安全直接影响到供电可靠性，因此供电企业对于输电线路的安全越来越重视。为了满足社会用电需求，供电企业必须加强输电线路的安全运行管理，制定有效的维护措施。

一输电线路安全运行中的风险难点

1.1雷击现象造成风险

夏天，有很多地区会出现强对流天气，这样对于线路受到雷击的几率就很大，雷击到输电线路的导线上，出现雷过电压，对线路造成伤害；雷击到避雷线路上，出现反击到输电线上；雷击到线路附近的杆塔上，出现输电线上产生感应电压。但是直击雷过电压还是感应过电压，造成的导线中产生大量的电荷，电荷以近于光的速度向导线两边传播，这就是雷电进行波，会对输电线路产生很大的影响。

例如巡检某线路时，保护线路显现了跳闸的状态。识别它的成因，可得路径内的绝缘子凸显了闪络，由此灼伤伞裙。三相导线之内，避雷线配有的保护角被设定成最大的，但保护成效并不优良。从排列空间看，线路常常带来雷击，缩减了设定的屏蔽价值。引发雷电绕击，由此带来跳闸。

1.2外部破坏

部分输电线路位于野外，缺乏保护装置，线路绝缘性大大降低，安全性下降；一些山区输电线路中经常出现偷窃线路问题，正常供电受到影响，也对当地居民用电安全造成威胁；输电线路施工工期较长，期间线路很有可能受到机械损伤，正式投入以后也很有可能由于裸露在外面被交通工具破坏。输电线路是连接电力设备的载体，一旦线路被破坏，电力设备就无法正常使用，严重者会导致整个电力系统的瘫痪，影响居民正常生活，同时对社会生产造成严重影响。

1.3线路上异物或外力造成短路形成的故障问题

鸟类停留或强风吹起的一些杂物和人放的风筝等落在配网线路上，导致线路出现短路故障，也可能使线路接近地面引发线路装置的保护开关跳闸造成跳闸故障，一些输电线路位于城乡结合部，由于在春夏两季，线路旁边的树木生长较快，树木的枝叶有的会无限接近甚至压迫着线路，一旦遇到风雨天气，就很容易造成导电或线路被压断现象，从而引发线路安全事故。由于社会的发展，机动车辆的增多，一些违章机动车辆会把输电线路线杆撞的倾斜甚至撞断，从而造成线路故障。

1.4输电线路运行中树木的影响

在城乡发展的过程中，人们经济活动越来越频繁，严重破坏了生态环境。现阶段，随着人们生活水平的提升，人们逐渐意识到生态环境的重要性，开始加大了对环境保护的重视程度。基于这一背景，国家大力开展植树造林、退耕还林等工作，但是有些地区在开展植树过程中，没有考虑到输电路线工程，使得许多线路沿线种植了大量的树木，随着树木的生长，会对输电线路运行的安全与稳定造成影响。

二输电线路安全运行及维护对策

2.1加大电力设施保护工作力度

电力设施保护工作是一项综合性的社会系统工程。既要做到领导重视，组织得力，措施得当，还需要各供电企业积极争取当地政府的支持、做好沿线群众的工作和建立严密的巡线制度。另外应根据季节特点和所在线路实际情况，调整巡线次数，及时做好防范措施。电力设施安全保卫部门应积极主动地与当地公安机关交流情况，遏制外力破坏案件的发生和发展。针对电力线路外部破坏事件增多这一特点，除加强巡视维护外，电力保卫部门要与公安机关积极配合，加大打击力度，有效治理三无废品收购站，以创造一个良好的电力设施运行环境。

2.2加强继电保护措施

继电保护装置在输电线路的安全运行中发挥重要作用。由于输电线路的覆盖范围太大，运行时又受到多种因素的影响，即使加强运行与维护管理，线路故障也无法彻底避免，为了降低故障对社会生产以及人们日常生活的影响，就需要继电保护装置发挥作用。线路出现故障以后，断路器马上自行断开，故障线路就会从整个电网系统中去除，故障影响范围就会大大降低，保证附近线路可以正常使用。

2.3雷击现象的防护

侧重防控突发态势下的雷击，应能经常去测定线路，识别细微损伤。注重雷击威胁，设定最优的防控。采纳全面管控必备的流程，增设专门情形下的预防。安设先进设备，例如避雷器、消雷必备的新装置、重合闸依托的自动装置。借助新式装置，可获取最优的防雷成效。

可以按照地区的特点面在线路中安装避雷线或者避雷器，这样能够提高线路的绝缘水平。在线路产生短路的时候，线路开关能够跳闸，经过一定时间又能够自动重合闸，故障消除的话就可以进行供电，很是资料表明，这种方式在线路保护上起到很大的作用。

2.4拟定完备的规程，强化常态管控

拟定可依循的规程，规范运维机制。对于架设的送电线路，要拟定明晰的规程以便管控。查验多重环节，侧重调控检修关涉的多样细节，规范运维行为。在各个区段内，对于布设的多条路径都应预设更为详尽的总规程。强调平常的巡视，管控各条路径的常态运转。巡视的侧重点涵盖着：查验拉线的方位、查验绝缘子、辨识线路周边布设的林木、查验螺栓及线卡是否稳固。

2.5深入开展电力法规宣传教育工作

沿线群众的法制观念意识的强弱直接关系到电力设施保护工作能否顺利进行。因此，要做好法律、法规的宣传，使沿线群众家喻户晓，同时，在关键地段要多设立警示牌和警告牌。五是加强对群众护线员队伍的动态管理，电力运行和保卫部门定期对义务护线员进行线路结构、巡视重点、电力设施保护等方面技术培训，提供相互交流经验机会，使其掌握必要的护线专业知识，不断提高发现问题、解决问题的能力。

2.6加强对输电线路的日常管理与维护

要重视对输电线路工程的验收工作，无论是新建线路、改建线路还是检修线路，都要按照国家法律法规以及电力行业内部准则对设备以及线路进行验收。确认质量合格、满足安全运行条件以后，记录线路基本信息，方可投入使用。重视验收管理可以做到防患于未然，避免为整个电网系统留下安全隐患。另外要加大维护管理力度，根据线路本身特征以及厂家提出的要求和建议制定维护管理计划，按照要求开展季度、年度维修工作。维修工作正式开始之前要求工作人员准确掌握线路参数，并对日常检修记录进行认真分析，明确维护工作重点，提升维护管理工作效率。

结束语：

从上文可以看出，相关人员应该提升检修认识，查验输电线路的真实状态，拟定综合特性的检修流程。检修流程要有着常态特性及最优的科学性，有序予以调配电能。在运维范畴之内，要注重查验杆塔及路径沿线布设的树木、其他的障碍物，维持输电路径的安全及稳定。

唯有如此，才能规避偏大范畴的供电损失，消除潜在隐患，提升输电水平。

参考文献：

[1]刘维杰.探讨当前输电线路存在的问题及对策[J].中国新技术新产品，2011（17）.

[2]段富波.浅谈输电线路工作的重要和安全[J].科学之友，2011（7）.

[3]李建忠.如何做好输配电线路安全运行维护工作[J].电力安全技术，2010（8）.

[4]梁志大.浅谈输电线路综合防雷优化设计[J].广东科技，2012（17）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f8d8dcdb39071e146bdb392.html