# SBR短程硝化法处理焦化废水的试验研究

### 论文摘要

焦化废水的大量排放,导致许多有毒有害物质进入环境,对环境造成了严重的污染,威胁人类健康。本文介绍了采用生物处理技术对其进行处理,对于保护环境具有重要的意义。试验采用SBR工艺处理焦化废水,考察了短程硝化脱氮工艺的影响因素,分析了氨氮降解动力学规律。试验研究取得以下成果：（1）污泥驯化阶段：在SBR反应器内,混合液的温度控制为室温（25℃）,一天2个周期,每个周期12 h,DO控制在2-4,pH控制在7.5左右。通过逐步提高苯酚和喹啉的浓度对接种污泥培养驯化,完成污泥驯化需要51天。第一阶段每次提高苯酚和喹啉的浓度时,出水水质均有较小的波动,但幅度逐渐减小,氨氮去除率逐步提高,出水效果逐渐变好,驯化完成系统稳定后,氨氮去除率达99%以上。（2）全程硝化方式驯化污泥阶段,反应器周期为12小时,驯化完成系统稳定后,对A—O—-A—O工艺某一周期反应器运行状况的考察和分析后,将SBR反应器周期调为8小时,采用A—O工艺,并得出最佳曝气时间为310min。（3）在室温条件下,通过控制调节曝气量为160L/h,可在SBR反应器内实现短程硝化脱氮工艺。结果表明：曝气期间DO在0.2～0.4mg/L条件下,进水氨氮浓度维持在300mg/L左右,实现短程硝化。氨氮转化率在99%以上,且保证亚硝酸盐氮的积累率始终在80%以上。控制低溶解氧可实现系统的短程硝化。（4）在室温、曝气量为160L/h条件下,通过控制投加碱量调节pH值,在SBR内实现短程硝化脱氮工艺。本实验确定出碱度（以碳酸钙计）最佳投加量为：23.81g碳酸钙,在此碱度下,氨氮转化率最高,并且亚硝酸盐积累率较高。（5）利用硝酸菌和亚硝酸菌对光的敏感性的差异,采取不同的采光措施有助于提升体系中亚硝酸盐的积累率,利于短程硝化的进行,但光线不会单独成为影响亚硝氮积累的主导原因。（6）SBR中短程硝化氨氮降解动力学方程：

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 焦化废水及处理技术

- 1.1.1 焦化废水的来源及特点

- 1.1.2 焦化废水的危害

- 1.1.3 焦化废水处理技术综述

- 1.2 间歇式活性污泥法（SBR）概述

- 1.2.1 SBR的发展与应用

- 1.2.2 SBR的原理及优点

- 1.2.3 SBR工艺类型

- 1.3 生物脱氮新技术

- 1.3.1 短程硝化反硝化工艺

- 1.3.2 同步硝化反硝化工艺

- 1.3.3 厌氧氨氧化工艺

- 1.3.4 自养硝化细菌的反硝化工艺

- 1.3.5 Canon工艺

- 1.4 研究目的及研究内容

- 1.4.1 研究目的及意义

- 1.4.2 研究内容

- 2 试验方案及启动

- 2.1 试验方案

- 2.1.1 试验装置与流程

- 2.1.2 试验方法

- 2.1.3 试验用水

- 2.1.4 分析方法

- 2.2 试验运行条件

- 2.2.1 SBR中污泥的接种

- 2.2.2 pH的选择

- 2.2.3 温度的选择

- 2.3 污泥的驯化

- 2.3.1 SBR的启动

- 2.3.2 试验条件

- 2.3.3 采用传统全程硝化方式驯化污泥

- 2.4 污泥驯化期间SBR的处理性能

- 2.4.1 氨氮处理效果及分析

- 2.4.2 COD处理效果及分析

- 2.4.3 苯酚处理效果及分析

- 2.4.4 硝态氮、亚硝态氮浓度变化

- 2.4.5 SBR中污泥特性的研究

- 2.5 SBR驯化完成后运行状况

- 2.5.1 两级A/O工艺驯化后SBR运行状况

- 2.5.2 A/O工艺驯化后SBR运行状况

- 2.5.3 活性污泥的生物相

- 3 SBR短程硝化试验结果及分析

- 3.1 曝气时间对SBR处理效果的影响

- 3.2 曝气量对SBR处理效果的影响

- 3.2.1 周期8h,曝气量120L/h

- 3.2.2 周期8h,曝气量160L/h

- 3.2.3 周期8h曝气量200L/h

- 3.2.4 亚硝酸盐氮的积累情况

- 3.3 碱度对SBR处理效果的影响

- 3.3.1 试验方案

- 3.3.2 试验结果与分析

- 3.4 光照对SBR处理效果的影响

- 3.4.1 自然光照时SBR处理效果

- 3.4.2 避光时SBR处理效果

- 3.5 碳氮比对SBR处理效果的影响

- 3.6 本章小结

- 4 短程硝化动力学分析

- 4.1 生物硝化过程

- 4.2 硝化动力学

- 4.3 本试验氨氮降解动力学

- 5 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].腐殖SBR工艺中β-葡萄糖苷酶和脂肪酶活性的研究[J]. 辽宁化工 2020(01)

- [2].SBR在锂离子电池中的影响[J]. 云南化工 2020(09)

- [3].SBR法在屠宰废水处理中的应用[J]. 工程技术研究 2017(05)

- [4].复合SBR反应器异位修复景观水体效果及特性研究[J]. 徐州工程学院学报(自然科学版) 2017(02)

- [5].污水处理中SBR技术的应用分析[J]. 山东工业技术 2017(15)

- [6].沼液SBR处理出水养殖螺旋藻[J]. 环境科学 2017(07)

- [7].SBR法在小区生活污水处理中的应用[J]. 资源节约与环保 2015(11)

- [8].SBR法处理小区生活污水应用浅析[J]. 资源节约与环保 2016(04)

- [9].竹纤维/SBR复合材料的制备及性能研究[J]. 黎明职业大学学报 2016(02)

- [10].好氧颗粒污泥SBR中试运行效能评价[J]. 中国给水排水 2014(21)

- [11].“水解酸化-SBR”工艺在抗生素废水处理工程的应用[J]. 智富时代 2016(S2)

- [12].曝气方式对SBR法去除效果和能耗影响的研究[J]. 工业水处理 2017(01)

- [13].SBR不同进水中反硝化除磷颗粒污泥的培养[J]. 环境科学学报 2016(01)

- [14].表面活性剂对SBR反应器中活性污泥运行系统影响的研究[J]. 广东化工 2016(09)

- [15].超声波强化SBR处理黄连素制药废水[J]. 宿州学院学报 2016(06)

- [16].还原酸化-SBR法在化工废水处理中的应用研究[J]. 资源节约与环保 2015(03)

- [17].次氯酸钠对SBR反应器中活性污泥运行系统影响的研究[J]. 广东化工 2015(13)

- [18].以游泳馆污水为处理对象的SBR中不同污泥负荷下氨氧化菌群落的演变[J]. 环境工程学报 2015(09)

- [19].浅析低温条件下SBR法污水处理技术[J]. 科技创新与应用 2015(31)

- [20].SBR工艺处理预发酵屠宰废水的应用研究[J]. 硅酸盐通报 2015(10)

- [21].网板及曝气量对SBR中好氧颗粒污泥形成影响的试验研究[J]. 甘肃科学学报 2014(01)

- [22].微电解-SBR组合处理对硝基苯酚研究[J]. 水处理技术 2010(03)

- [23].含盐废水SBR工艺短程硝化试验[J]. 化工进展 2010(10)

- [24].SBR中异养硝化菌的分离与硝化特征[J]. 中国给水排水 2010(23)

- [25].改性叶蜡石/SBR复合材料的性能研究[J]. 橡胶工业 2009(02)

- [26].SBR中好氧颗粒污泥及其脱氮功能的研究进展[J]. 中国给水排水 2009(02)

- [27].SBR技术的发展及其在氮肥行业的应用[J]. 四川化工 2009(02)

- [28].中空球状水铝英石/SBR纳米复合材料的制备与性能研究[J]. 橡胶工业 2009(09)

- [29].复合式SBR工艺同步硝化反硝化的研究[J]. 化工设计 2009(06)

- [30].SBR—膜联用技术在中水回用中的发展与应用[J]. 科技情报开发与经济 2008(32)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f95809ef09d668e382bc337.html