# 废弃保温材料的循环利用

蒋旭阳

安徽置地投资有限公司安徽省合肥市230000

摘要：固体废弃物中的保温材料，在循环利用模式下，既可以解决保温材料的环境污染问题，还能够形成新的产业链及经济增长点。企业只有合理利用资源，转变经济发展方式，才能够实现真正地可持续发展，带来经济效益与社会效益的双赢。鉴于此，本文对废弃保温材料的循环利用进行了分析探讨。

关键词：废弃；保温材料；循环利用

一、废弃保温材料处理现状不容乐观

废弃保温材料属于工业固体废物的一种，当前在我国对其处理的方法基本上等同于一般的工业固体废物。大部分企业在生产过程中，迫于时间、人力及资金等成本压力，对废弃保温材料的处理基本上是流于形式，未能够做深度处理，给生态环境带来了巨大的压力。建筑及冶金等领域是保温材料的消费大户，也是废弃保温材料的抛弃大户，我国每年有大量的废弃保温材料被白白抛弃。据中国有色金属研究会的统计数据显示，我国的固体废弃物以每年1.5亿吨的速度在递增，这1.5亿吨固体废物中有5%～10%是废弃的保温材料。将大量的废弃保温材料掩埋于地下，是我国企业常用的一种处理方式。这种处理方式不仅造成了资源的浪费，还造成了巨大的生态隐忧。如前所述，废弃的保温材料大部分是一些高分子材料，掩埋于地下，不仅难以降解，还会对土壤及水源造成严重的污染。

在江苏的徐州电厂，在其厂区的东北角，堆放着十数米高，占地2000多平方米的废弃发电保温材料。这些材料主要是硅酸盐及硅酸铝产品，伴随着降雨，浸泡过的废弃保温材料变成散发着恶臭的污水，污水所经之处，植物枯死，土壤变成了黄褐色，即便是水泥地面也不例外。中国电力企业联合会专家表示，我国的发电企业每年均会对各类发电机组进行检修，每隔3年就会进行大修，在检修的过程中都会拆除大量的保温材料。在处理这些材料的过程中，发电企业通常是将其运走或堆放或掩埋，这样不可避免地会对环境造成污染。

山东兖州电厂早在多年前就被当地政府评定为工业废弃物处理先进单位，2013年《中国环境报》记者在兖州电厂中看到的却是另一种景象，这家著名的电厂建立了专门处理废弃保温材料的“掩埋场”，其实这个掩埋场就是电厂附近村庄的一条小河，废弃的保温材料及其他的固体废弃物伴随着生活垃圾倾倒在小河边，河流已经变成了红褐色，阵阵恶臭迫使周边居民基本上都搬走了，小河边的小麦地基本上也荒废了。据当地环保部门的人士透露，小河及周边的麦田就是这家企业向农民租用的，专门用来倾倒固体废弃物及保温材料的。

中国电力企业联合会在2014年发布了一份数据显示，预计到2015年底，我国的发电装机容量将会达到11.2亿千瓦，如此庞大的装机容量，将会消耗多少保温材料，每年将会废弃多少保温材料，这些数据本身就是触目惊心的。再加上化工、冶金、建筑、石油等行业抛弃的保温材料，按照当前的处理方式，环境的压力将是不堪重负。

二、废弃保温材料利用方法

这些废弃保温板可以作为外墙的墙体保温材料，可以把这些保温板板附在外墙的外面或是附在外墙的里面，用来对建筑物保温。虽然这两种附墙方法施工环节大致相同，可是对建筑物所产生的保温效果却出现很大差异。如果把这些保温板附在建筑物外墙外面保温称之为保温复合板墙，采用这种做法有一下优点：1.外保温对主体结构有保护作用。室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化，发生在外保温层内，缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力，避免了雨、雪、冻、融、干、湿等循环造成的结构破坏，减少了空气中有害体和紫外线对维护结构的侵蚀。事实证明，只要墙体和屋面保温隔热材料选材适当，厚度合理，外保温可以有效防止和减少温度变形，有效地消除常见的斜裂缝或八字裂缝。因此外保温能有效地提高主体结构的使用寿命，减少长期维修费用。

外保温能基本消除“热桥”的影响。“热桥”指的是在内外墙交界处构造柱、框架梁、门窗洞、暖气槽等部位，形成的散热的主渠道。对内保温而言，“热桥”问题就相当严重。而外保温既可防止“热桥”部位产生结露，又可以消除“热桥”造成的热损失。外保温有利于室温保持相对稳定。家中如果有老人或小孩，温差较大，常常使抵抗力弱的老人小孩患病，而外保温墙体由于蓄热能力较大的结构层在墙体内侧，当室内受到不稳定热作用时，室内空气温度上升或下降，墙体结构层能够吸收或释放热能量，故有利于室温保持相对稳定。

外保温便于对旧建筑物进行节能改造。以前的建筑物一般都不能满足节能的要求，因此对旧房进行节能改造，已提上议事日程。与内保温相比，采用外保温方式对旧房进行节能改造，最大的优点是无须临时搬迁，基本上不影响用户的室内正常生活。5.外保温可避免装修对保温层的破坏。我国许多居民在分到住房后大多都要重新进行装修。在装修中，内保温层容易遭到破坏，外保温则可以避免发生这种问题。6.外保温可增加房屋使用面积。消费者买房最关心的就是房屋的使用面积，由于外保温材料贴在墙体的外侧，其保温、隔热效果优于内保温，故可使主体结构墙体减薄，从而可增加使用面积，实际上是单位使用面积造价降低，加上节约能源及改善热环境等好处，总的效益是十分显著的。

三、新技术产业化亟需政策东风

首先，各级政府应该建立鼓励性的支持政策体系。通过建立与完善税收、财政、信贷、融资等方面的鼓励性政策，引导废弃保温材料循环利用产业化市场的发育与形成，培育废弃保温材料循环利用的技术、产品、社会化服务及经营市场。同时还有注重政策的激励功能，对于拥有先进技术设备、投资规模大、信誉度高的企业要给予税收、资金的倾斜，比如贷款补贴、税收减免等，积极鼓励金融企业向这类企业注入资金，将这类企业培

育成主导示范型企业，以加速相关产业链的形成。其次，各级政府要积极调整产业政策，引导社会资本进入废弃保温材料循环利用产业化领域。社会资本的进入，一方面可以改变当前废弃保温材料处理领域中的资金缺失问题，为企业营造良好的市场空间；另一方面还可以改变当前企业在新技术推广应用中的僵化体制，建立政府、市场、企业、投融资机构之间就新技术处理社会化、公益化及投资多元化的体制，实现资本对技术、市场的合理配置。

第三，各级政府要制定科学合理的废弃保温材料循环利用税费体系。各级政府要按照市场规律，综合运用多种经济杠杆对进行废弃保温材料循环利用产业化的企业在生产、流通、运转中给予支持。依照“环境保护法”的要求，放开废弃保温材料循环处理的产业市场，使企业在回收、处理、再生利用等方面形成一体化经营，积极推广各项新技术的运用，降低企业的回收利用成本，鼓励企业改造新工艺，实现税费杠杆对废弃保温材料循环利用产业化的推动作用。

结束语

长期以来，我国对于固体废弃物的处理方式比较简单，基本上是采用填埋、露天堆放等粗放式方法。这种简单的处理方式不仅对生态环境造成严重污染，而且还造成了巨大的资源浪费。固体废弃物中的隔热保温材料还有较大的利用价值，这些废弃的保温材料可以进行回收，通过一定的技术工艺还原成新的保温材料。如此一来，既保护了生态环境，还能够实现节能减排，是一种典型的循环经济利用模式。

参考文献

[1]戈晓宇.节约型园林背景下废弃物和再生建材的应用研究[D].北京林业大学,2014.

[2]薛建华.铁尾矿砂在土木工程建造领域中的再生利用分析研究[D].西安建筑科技大学,2014.

[3]张琳.玻化微珠—小麦秸秆复合保温砂浆配制及性能研究[D].山东农业大学,2014.

[4]吴龙.基于无铅废弃灯管制备微晶泡沫玻璃及其性能研究[D].扬州大学,2014.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f9e21696c34b32a52479500.html