# 盾构姿态测量中的倾角仪误差补偿研究

### 论文摘要

工程上为确保盾构机沿着设计的线路掘进,需要对其位置和姿态进行高精度的实时测量。倾角仪是盾构姿态测量中的重要部件,用来直接测量俯仰角和滚动角。然而,倾角仪不仅具有非线性特性,还存在温漂问题,因此测量误差较大。本文在分析盾构姿态测量原理的基础上,着重探讨了倾角仪测量误差的补偿方法,主要内容包括:(1)采用蒙特卡罗方法分析了倾角仪误差对盾构姿态角度测量的影响。结果表明倾角仪的测量精度不仅直接决定着俯仰角和滚动角的测量精度,还对偏转角的测量有较大影响。(2)为研究倾角仪的输入输出特性,设计了一个旋转实验平台来进行倾角测量实验。结果证明倾角仪的测量输出确实具有非线性误差和温漂误差。倾斜角度越大,非线性误差和温漂误差就越大。(3)研究了基于多项式拟合的倾角仪测量误差补偿方法。为克服多项式拟合的一般方案存在的拟合次数较多、计算量较大等不足,提出了改进措施,即先建立温漂误差的线性模型、再考虑非线性对模型的影响,结果只需进行2次多项式拟合就可将测量误差控制在±0.3毫弧度以内,而一般方案则需要进行4次多项式拟合。(4)为进一步减小倾角仪的测量误差,提出了神经网络校正方法。利用神经网络建立了倾角仪测量系统的逆模型,通过对神经网络模型进行训练实现了倾角仪测量输出和环境温度到实际倾斜角度的映射关系,从而完成了温度补偿和非线性校正。神经网络方法不仅可以同时考虑环境温度影响和非线性作用,而且获得的补偿精度比多项式拟合方法的更高。经过补偿,倾角仪测量误差的最大值由1.6毫弧度下降至0.2毫弧度。最后,对全文进行了总结,并对未来工作做了展望。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题来源与研究背景

- 1.2 传感器误差补偿的研究现状

- 1.3 本文组织结构

- 2 倾角仪误差对盾构姿态角度测量的影响

- 2.1 盾构姿态角度的定义

- 2.2 盾构姿态角度的测量

- 2.3 倾角仪误差对盾构姿态角度测量的影响分析

- 2.4 本章小结

- 3 倾角仪测量特性研究

- 3.1 倾角测量实验

- 3.2 测量误差分析

- 3.3 本章小结

- 4 基于多项式拟合的倾角仪测量误差补偿

- 4.1 多项式拟合概述

- 4.2 多项式拟合实现测量误差补偿的原理

- 4.3 一般的多项式拟合补偿方法

- 4.4 改进的多项式拟合补偿方法

- 4.5 误差补偿结果

- 4.6 本章小结

- 5 基于神经网络的倾角仪测量误差补偿

- 5.1 前言

- 5.2 人工神经网络

- 5.3 神经网络方法在误差补偿中的实现

- 5.4 误差补偿结果

- 5.5 神经网络与多项式拟合方法的比较

- 5.6 本章小结

- 6 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间已发表或已录用的论文

### 相关论文文献

- [1].有限空间内盾构隧道的施工变形规律研究[J]. 四川建材 2019(12)

- [2].盾构隧道下穿既有车站变形控制研究[J]. 高速铁路技术 2019(04)

- [3].盾构机刀盘在新景矿应用的设计与优化[J]. 新型工业化 2019(12)

- [4].国内最长油气管道盾构隧道精准破洞[J]. 班组天地 2019(12)

- [5].我国首部盾构专业指导书在京发行[J]. 现代交通技术 2019(06)

- [6].盾构空推及平移施工技术总结[J]. 建筑机械化 2019(12)

- [7].浅谈盾构施工常见机械故障及处理措施[J]. 居舍 2020(01)

- [8].大直径盾构长距离水平运输施工的管理[J]. 四川水力发电 2019(S2)

- [9].盾构隧道下穿国家4A级景区地表沉降影响分析[J]. 铁道建筑技术 2019(05)

- [10].不良地质条件下盾构机整体下沉处理技术——基于冻结帷幕加固技术[J]. 福建建筑 2019(12)

- [11].城市轨道交通盾构施工风险因素与预控[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(17)

- [12].盾构施工对邻近高压铁塔安全影响数值分析[J]. 城市住宅 2019(12)

- [13].盾构施工监测预警系统研究与实践[J]. 都市快轨交通 2019(06)

- [14].旧盾构机维修改造验收管理探析[J]. 工程建设与设计 2020(02)

- [15].盾构机调试人员培养及管理的探索[J]. 科技风 2020(05)

- [16].粉土地层中盾构施工对临近高铁桥桩的影响[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [17].微型盾构接收安全关键技术研究[J]. 江苏建筑 2019(S2)

- [18].盾构机及其维保技术要点研究[J]. 居舍 2020(04)

- [19].泥岩地层中盾构尾盾背浆后变形问题研究[J]. 建筑机械化 2020(01)

- [20].盾构机水下接收方案研究[J]. 铁道建筑技术 2019(10)

- [21].大直径盾构机掘进姿态控制研究[J]. 市政技术 2020(01)

- [22].盾构隧道下穿高速公路加宽区管桩施工技术[J]. 四川建材 2020(02)

- [23].用于有效控制地面沉降盾构新型注浆技术研究[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [24].基于ADAMS的盾构机刀盘驱动系统动力学仿真分析[J]. 公路 2020(02)

- [25].新建隧道下穿施工对既有上卧盾构隧道扰动影响规律研究[J]. 铁道科学与工程学报 2020(02)

- [26].管片厚度对大直径盾构隧道受力及变形的影响[J]. 华东交通大学学报 2020(01)

- [27].盾构机刀具磨损监测系统设计与开发[J]. 电子技术与软件工程 2020(02)

- [28].盾构机仿真操作实训装置建设及其应用[J]. 福建建筑 2020(02)

- [29].高品质盾构刀圈材料的开发[J]. 河北冶金 2020(01)

- [30].盾构水平偏角变化对盾构-土相互作用影响[J]. 中国公路学报 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f9e5337e924845aee53ec47.html