# 基于FPGA的相控阵波束形成设计与实现

### 论文摘要

多普勒测速系统通过向水下发射和接收声波来测定舰船相对于海底或者水层的运动速度,相控阵技术的应用解决了多普勒测速系统设计中存在的声速补偿问题,提高了系统的测速精度,当设计中采用宽带发射信号时,系统能够具有更高的频率分辨率,但是宽带信号的采用也对系统的相控接收波束形成设计也提出了更高的要求。论文完成的主要工作有：完成了系统的硬件电路设计,对宽带信号相控接收波束形成的实现方法做了仿真并在FPGA上实现。硬件电路设计主要包含电源芯片选取,数据采集,数据存储,串行数据传输电路设计,以及主片DSP的程序加密设计。在相控阵信号接收波束形成算法实现的过程中,需要对接收信号做90度相移处理,以往采用模拟器件实现的方法只合适于处理单频信号的情况,当系统使用宽带信号测速时,论文提出使用希尔伯特滤波器实现移相操作,并给出了适合在FPGA上实现的相控接收波束形成框图。论文通过对希尔伯特滤波器不同阶数下移相特性的仿真,设计出合适的希尔伯特滤波器阶数,并对滤波器的移相效果做了分析,然后对所设计的波束形成过程做了仿真。根据设计的实现框图和系统数据吞吐量的要求,论文对在算法实现过程中将要涉及到的数字滤波模块和相关检测模块的程序结构、寻址方式设计做了详细的介绍。最后,论文在不同输入信号方式下,对所设计的FPGA程序进行片上测试,验证了程序的正确性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 论文研究的背景和意义

- 1.2 波束形成技术的发展现状及趋势

- 1.3 论文的主要工作

- 第2章 系统硬件电路设计

- 2.1 系统概述

- 2.2 电源芯片的选取

- 2.3 数据采集电路设计

- 2.4 SD Card数据存储电路

- 2.5 数据传输电路设计

- 2.6 主片DSP的程序加密设计

- 2.6.1 DSP的I2C接口配置

- 2.6.2 基于I2C接口的二次自启动

- 2.6.3 基于流密码的加密方法

- 2.7 本章小结

- 第3章 相控阵波束形成算法的仿真

- 3.1 多普勒测速基本原理

- 3.2 詹纳斯（Janus）配置

- 3.3 相控阵波束形成技术

- 3.4 希尔伯特变换器设计

- 3.4.1 Hilbert滤波器阶数的选取

- 3.4.2 滤波器移相精度的分析

- 3.5 带通滤波器设计

- 3.6 波束形成过程的仿真

- 3.7 本章小结

- 第4章 相控阵波束形成算法的实现

- 4.1 FPGA程序设计

- 4.1.1 数字滤波与相关运算基础

- 4.1.2 数字滤波模块的实现

- 4.1.3 相关检测模块的实现

- 4.2 FPGA片上测试结果

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].毫米波波束管理的设计与研究[J]. 信息技术 2020(01)

- [2].基于数字高程的波束遮挡订正及在雷达定量估测降水中应用[J]. 气象科技 2020(01)

- [3].基于FPGA的一维多波束处理机设计[J]. 数字技术与应用 2020(01)

- [4].基于分簇的全带宽跳波束图案优化方法[J]. 计算机工程 2020(04)

- [5].超波束技术在岸基光纤阵中的应用[J]. 舰船科学技术 2020(05)

- [6].一型海上支持/维护船安装深水多波束的可行性研究[J]. 中国水运 2020(05)

- [7].顾及波束重叠的多波束横向分辨率估计模型[J]. 海洋测绘 2020(03)

- [8].5G多场景波束优化研究[J]. 邮电设计技术 2020(08)

- [9].一种片上同时多波束形成及切换设计方法[J]. 电脑知识与技术 2020(21)

- [10].块匹配约束下波束快速稀疏分解算法研究[J]. 微型电脑应用 2020(09)

- [11].多波束倾斜安装技术在水下检测工程中的应用[J]. 水运工程 2020(S1)

- [12].基于工程案例的多波束海洋测绘分析[J]. 工程建设与设计 2020(20)

- [13].基于同步序列设计的波束同步[J]. 信息技术 2016(12)

- [14].基于波束方位偏差的干扰定向方法[J]. 火控雷达技术 2016(04)

- [15].基于子矩阵波束形成输出直流响应加权的目标检测方法[J]. 计算机应用 2017(09)

- [16].一种卫星多波束中的波束选择构架及实现方法[J]. 电讯技术 2017(10)

- [17].一种提高声呐波束角度分辨率的方法[J]. 哈尔滨工程大学学报 2020(09)

- [18].一种任意阵形的波束图优化设计方法[J]. 水雷战与舰船防护 2017(01)

- [19].一种验证数字多波束形成的方向图测试法[J]. 舰船电子对抗 2017(01)

- [20].基于同时多波束跟踪的任务调度方法研究[J]. 现代雷达 2016(04)

- [21].幅相误差对数字多波束导航抗干扰影响分析[J]. 导航定位学报 2016(03)

- [22].随机布阵条件下同时数字多波束干扰优化设计方法[J]. 火力与指挥控制 2015(06)

- [23].卫星多波束测向技术[J]. 舰船电子对抗 2013(06)

- [24].导航波束之战 不列颠战役中的电子战(下)[J]. 兵器知识 2009(10)

- [25].一种稳健的波束域自适应波束形成算法[J]. 计算机应用研究 2014(04)

- [26].风廓线雷达5波束校验计算风的方法[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [27].二维多波束蜂窝网覆盖方法研究[J]. 装备指挥技术学院学报 2008(04)

- [28].智能天线跟踪波束与切换波束的比较[J]. 无线电通信技术 2008(03)

- [29].航管雷达高低波束联合测高技术研究[J]. 现代雷达 2020(01)

- [30].基于最小一乘的虚拟阵元波束形成仿真研究[J]. 声学技术 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2fa8f08ae60c8bf30161a4f2.html