# 建筑工程施工绿色施工技术应用研究陈波

重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司重庆401120

摘要：节能环保理念被引入到建筑工程施工中时，相关单位就应摒弃以前的很多施工方法和事项，并且在施工中尽可能应用绿色施工技术，使建筑整体体现出绿色设计理念，并在实际应用中达到节能环保目的。绿色施工技术落实在建筑工程施工中时，施工人员、设计人员以及管理人员都要树立相关的绿色意识，尤其是设计人员，要做好绿色设计，使传统设计中出现的各种环境污染问题都被消除，而管理人员就要对绿色施工技术的落实情况进行监督和检查。

关键词：建筑工程；施工；绿色施工技术

前言

伴随着我国各方面经济的发展，社会和人们对建筑行业的要求也发生了改变，为了顺应时代的要求和变化，要想充分提高建筑企业的综合素质和市场竞争力，不仅要提高建筑质量和施工效率，还要坚持绿色施工、环保建设的道路。

1绿色施工技术的内涵及特点

绿色施工技术中的绿色不是简单地绿化，而是建筑工程质量和功能达标的前提下，使其耗用的各种能源最大化的减少，降低期对于环境的污染和影响，同时为人们提供舒适生活的建筑空间，进而实现建筑与自然环境和谐共处。绿色施工技术能够有效的利用自然环境，对于环境的影响非常小，甚至不会对环境环境产生影响。节能环保是绿色施工技术的主要特点，这也是高层住宅建筑设计中应用绿色施工技术设计的主要目的。而且绿色施工技术能够因地制宜，通过就地取材实现高层住宅建筑的节能环保功能。绿色施工技术的设计并不是固定的，而是要根据不同地区的自然环境条件和高层住宅建筑自设的要求进行合理的设计，这样才能够充分利用自然因素条件实现高层住宅的功能。绿色施工技术的主要特征有以下几点：①绿色施工技术具有自然和谐的特征，绿色施工技术在施工过程中和建筑工程投入使用后，对于环境影响很小甚至没有影响，而且还利用了自然资源，拉近了人与自然的距离，实现了建筑、人和自然三者的和谐，也是建筑自身的经济效益、社会效益和环境效益得以实现。②节能环保的特征，绿色施工技术主要利用可再生能源满足人们的居住需求和实现自身功能，因此建筑能耗大幅度降低，在使用过程中也不会产生大量的污染物，节约能源的同时也保护了环境。③健康舒适，现代城市生活节奏很快，人们在繁华的城市中穿梭忙碌，压力很大，而绿色施工技术为人们提供了舒适的生活环境和工作环境，有助于人们的身心健康。

2绿色节能建筑施工技术的应用

2.1节水施工技术的应用

在建筑施工过程中，有很多的环节要对水资源进行使用，并在使用过后通过城市的污水处理系统进行处理。这种处理方式，使得水资源不能得到充分利用，并且造成了建筑企业经济的损失。因此，在建筑施工中的用水环节，要进行节水施工技术的应用，提高水资源的二次利用率，将水资源浪费问题进行有效的解决。对建筑用水的出水管道进行智能阀门的安装控制，通过对不同施工作业中的用水量进行记录和分析，严格按照规定的用水量数据，进行施工用水的使用，保证用水的科学、合理。施工过程中产生的污水是通过排水管道进行处理的，因此要对排水管道也进行节水技术的应用。将排水管道分为不同类别，将中水、污水、重度污水进行划分，并进行不同的净水处理。中水可在进行净水过后再次循环使用，污水则可以在处理过后，用作混凝土的调配用水或者建筑工地的冲刷用水等等，而重度污染的施工用水，可以在进行过必要净水处理后，再进行排放。通过科学、合理的对节水施工技术的应用，可以减少建筑施工过程中的水资源浪费，提高水资源的利用率，保证建筑工程施工的环保。

2.2太阳能技术的应用

太阳能是建筑行业一种新型的无污染可再生能源。合理利用太阳能是一项伟大而又有意义的措施。到目前为止，太阳能的应用越来越普遍。太阳能的提取技术越来越复杂。太阳能，顾名思义，他的能量来自太阳。通过安装太阳能发电系统，在无公害的状态下转换热能和电力，太阳能技术除了能满足人们对电力的需求外，还能作为供暖系统。当然，除了太阳能的便利和强大的功能外，太阳能也是无公害的，操作安全，不消耗能源，操作简单，不需要投资太多的钱，因此，太阳能的进一步发展和应用仍然是节能技术的一个重要方向。在我国，南方和北方可以根据各自不同的气候特点和环境需要，采取不同的应用方式，最终实现不同条件下的能源消耗减少和可持续发展战略。

2.3噪音和震动的控制技术应用

在建筑施工的过程中，经常会用到一些大型的建筑机械设备和器材，这些设备在进行使用时，常会伴随着噪音和震动，严重影响了周边居民和单位的生活、工作活动。因此，想要实现绿色施工，就必须要解决建筑工地的声音污染。在建筑工程施工场地外围进行噪音检测，将噪音的情况进行记录和分析，制定有效的解决计划。可以在施工时选择一些噪音和震动较小的设备，或者通过学习新的施工技术，将噪音和震动进行有效控制。比如在桩基施工过程中，原有传统的震动打桩的噪音较大，而静力压桩技术就可以运用静力设备进行施工作业，仅仅能够保证施工效率，还能有效的减小噪音。在施工现场存在的一些噪音较大的中小型设备，可以进行适当的隔音处理，比如在合理范围内适当的减小功率等。

2.4对新材料的研发与利用

在目前的建筑工程中，大部分建筑仍然使用传统的建筑材料，很少考虑绿色保护。这不仅会增加建筑成本，而且也无法达到环境保护的目的。加快对保温材料等新材料的研究，采用新型保温材料，使建筑在冬夏时达到温暖凉爽的效果，使居住者在舒适的生活中，达到环保的目的，他们既赢又赢，从而避开了传统的建筑材料。各种不足，提高了建筑节能效果，提高了各建筑整体的质量。它还可以改变传统的隔热结构，降低成本，从而提高公司的整体效益，并将经济效益与环保效益结合起来。

3有效促进绿色施工技术发展与应用的方法

3.1提高建筑施工人员意识

建筑工程施工绿色施工技术的应用，在很大程度上依赖着施工人员的意识和素质。充分提高施工人员的环保意识，将先进的绿色施工技术应用方式，对施工人员进行培养和指导。结合施工人员在施工过程中的重要地位和意义，用先进的理念、技术和设备，让绿色施工技术的应用效果能够有效的发挥，从而促进建筑企业的市场竞争力和综合素质能力。

3.2健全绿色施工管理制度

制度能够有效的对建筑施工的各个环节和内容，进行规范和制约，让施工人员和管理人员在严格的制度规范下，能够发挥自主能力，对建筑施工环节中出现的实际问题及时进行上报和解决。环境和资源问题在拥有了意识宣传和素质教育的基础上，仍然需要健全的绿色施工管理制度，能够对施工过程中的作业标准进行规范，使施工人员拥有一个详细的施工流程。对于一些违反制度，并破坏绿色施工技术应用的员工，进行一定的教育和处罚，对造成恶劣影响的人员进行追责，通过严格的制度执行，将问题有效的解决和根治。

结语

综上所述，当前我国城市中建筑工程的数量和规模不断增加，而建筑工程在施工中和使用中会消耗大量的能源，同时还会排放污染物质，属于高能耗工程。目前能源短缺问题已经成为了社会广泛关注的问题，所以建筑工程的设计和施工也要采取有效的绿色施工技术，降低能源消耗和对环境的影响。

参考文献：

[1]张宏飞.绿色施工技术在房建施工中的应用[J].工程技术研究，2017（03）：55～56.

[2]夏良华.绿色施工技术在房建施工中的应用[J].福建建材，2016（03）：44～46.

[3]李蔚，伊津芝，张继民.建筑业实施绿色施工技术问题探究[J].天津城市建设学院学报，2013，19（03）：175～178+183.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2fb214bb2cf6983c0d981471.html