# 无卤阻燃增韧增强PA66的研究

### 论文摘要

玻纤增强尼龙66 （GFPA66）虽然具有优异的强度,但其阻燃性能不能满足家电行业的要求,这是因为玻纤增强PA66由于玻纤的“灯芯”效应更易燃烧,不能达到阻燃的要求。至今尚未有很有效的方法可以提高PA66的阻燃性而又不损失其物理性能。本文于提出一个以短玻璃纤维作为增强剂,包覆红磷粉和微米级氢氧化镁复配作为阻燃剂的无卤阻燃尼龙66体系,利用正交试验、对比试验确定了阻燃性能和力学性能均较好的最佳配方,并通过热重分析（TGA）、差示扫描量热仪（DSC）和扫描电镜（SEM）研究了体系的性能和各组分的作用机理。具体研究内容和结论如下：红磷／氢氧化镁协效对玻纤增强PA66有很好的阻燃作用,25份的GF,10份的RP,16份的Mg（OH）2和100份的PA66可以组成性能较好的无卤阻燃体系,氧指数比纯PA66提高了50%,达到V-0阻燃级别；初始分解温度降低63℃,燃烧残碳量提高了13%；最大结晶温度增加了26.1℃,相对结晶度提高了6.6%；拉伸强度比纯PA66提高27.6MPa,比25份玻纤增强PA66增加了9.2MPa；但冲击性能下降了37%；共混体系的MFR降低到18.7g/10min,改善了PA66的流动性能,挤出加工性能良好。由于阻燃体系的冲击强度下降比较多,所以要对阻燃体系进行增韧改性,POE-g-MAH较之于EPDM-g-MAH对体系性能有更好的改善作用,虽然增韧作用不如EPDM-g-MAH,但加入后对拉伸性能和阻燃性能影响较小,添加量为5份时效果最佳,体系冲击强度提高到10.62KJ/m2,拉伸强度为92.6MPa,800℃的残碳量下降了3%,氧指数仅下降0.6。经偶联剂表面改性后的Mg（OH）2与基体树脂的相容性更好,使用硅烷偶联剂KH-550处理的Mg（OH）2可以有效地提高复合材料的力学性能和阻燃性能,提升效果要优于等量的NDZ-201；使用钛酸酯偶联剂NDZ-201处理的Mg（OH）2由于带有含磷基团,较之于KH-550,残碳量和氧指数进一步增加,阻燃效果更好。KH-550用量过多则会引起阻燃体系力学性能和阻燃性能的下降,因此1.5%的KH-550为最佳用量。通过以上研究,制备出综合性能良好的无卤阻燃PA66体系,已经达到家电行业的使用标准。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 玻纤增强PA66及其研究进展

- 1.3 PA66增韧改性的研究及进展

- 1.4 无卤阻燃PA66的研究及进展

- 1.4.1 氮系阻燃剂

- 1.4.2 膨胀型阻燃剂

- 1.4.3 硼化物

- 1.5 偶联剂

- 1.6 本课题的研究意义及主要内容

- 1.6.1 课题研究意义及创新点

- 1.6.2 研究的主要内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验原料

- 2.2 仪器设备

- 2.3 试样制备

- 2的表面改性'>2.3.1 Mg（OH）2的表面改性

- 2.3.2 玻璃纤维的表面改性

- 2.3.3 PA66阻燃体系的制备

- 2.3.4 阻燃性能测试

- 2.3.5 拉伸性能测试

- 2.3.6 缺口冲击性能测试

- 2.3.7 热稳定性分析

- 2.3.8 DSC测试

- 2.3.9 熔融指数测试

- 2.3.10 微观结构SEM分析

- 第三章 阻燃体系正交试验及结果分析

- 3.1 阻燃体系正交试验设计

- 3.2 阻燃体系正交试验分析

- 3.2.1 正交试验的氧指数分析

- 3.2.2 正交试验的拉伸强度分析

- 3.2.3 正交试验的冲击强度分析

- 3.3 最优配方的性能表征及分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 无卤阻燃PA66冲击性能改善的研究

- 4.1 POE-g-MAH对阻燃体系冲击性能的改善

- 4.1.1 POE-g-MAH含量对阻燃体系拉伸性能的影响

- 4.1.2 POE-g-MAH对阻燃体系冲击性能的改善

- 4.1.3 POE-g-MAH对阻燃体系阻燃性能的影响

- 4.1.4 POE-g-MAH对阻燃体系熔融指数的影响

- 4.2 EPDM-g-MAH对阻燃体系冲击性能的改善

- 4.2.1 EPDM-g-MAH含量对阻燃体系拉伸性能的影响

- 4.2.2 EPDM-g-MAH对阻燃体系冲击强度的改善

- 4.2.3 EPDM-g-MAH含量对阻燃体系阻燃性能的影响

- 4.2.4 EPDM-g-MAH含量对阻燃体系熔融指数的影响

- 4.3 本章小结

- 2表面改性对共混体系性能影响的研究'>第五章 Mg（OH）2表面改性对共混体系性能影响的研究

- 5.1 硅烷偶联剂KH-550对阻燃体系性能的影响

- 5.1.1 KH-550用量对阻燃体系拉伸性能的影响

- 5.1.2 KH-550用量对阻燃体系冲击性能的影响

- 5.1.3 KH-550用量对阻燃体系阻燃性能的影响

- 5.1.4 KH-550用量对阻燃体系熔融指数的影响

- 5.2 钛酸酯偶联剂NDZ-201对阻燃体系性能的影响

- 5.2.1 NDZ-201用量对阻燃体系拉伸性能的影响

- 5.2.2 NDZ-201用量对阻燃体系冲击性能的影响

- 5.2.3 NDZ-201用量对阻燃体系阻燃性能的影响

- 5.2.4 NDZ-201用量对阻燃体系熔融指数的影响

- 5.3 本章小结

- 第六章 结果与分析

- 6.1 PA66无卤阻燃体系热稳定性分析

- 2对PA66热稳定性的影响'>6.1.1 RP和Mg（OH）2对PA66热稳定性的影响

- 6.1.2 增韧剂对阻燃PA66热稳定性的影响

- 6.1.3 偶联剂对阻燃PA66热稳定性的影响

- 6.2 PA66无卤阻燃体系结晶和熔融行为分析

- 6.3 扫描电镜（SEM）分析

- 6.3.1 不同配方阻燃PA66冲击断面的SEM分析

- 6.3.2 不同配方阻燃PA66燃烧碳层的SEM分析

- 6.4 本章小结

- 结论

- 1.具体结论

- 2.不足与建议

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 评定意见

### 相关论文文献

- [1].PA66结晶记忆效应影响因素研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(04)

- [2].PA66结晶度与介电常数之间的关系[J]. 塑料 2020(05)

- [3].氧化铁协效次磷酸盐阻燃增强PA66的研究[J]. 塑料工业 2014(02)

- [4].玻璃纤维增强PA66复合材料非等温结晶动力学的研究[J]. 中国塑料 2012(08)

- [5].空心玻璃微珠填充无卤玻璃纤维增强阻燃PA66性能研究[J]. 塑料工业 2020(09)

- [6].空心玻璃微珠/PA66复合材料的性能研究[J]. 塑料助剂 2015(06)

- [7].石墨烯涂覆玻纤增强PA66复合材料[J]. 玻璃纤维 2016(06)

- [8].PA66/胺基化碳纳米管复合材料薄膜的制备及表征[J]. 塑料工业 2010(06)

- [9].固体润滑剂对玻纤PA66复合材料摩擦磨损性能的影响[J]. 塑料工业 2016(10)

- [10].稀土化合物对PA66结晶行为的影响[J]. 塑料 2016(04)

- [11].模具温度对PA66制品力学性能影响的工艺研究[J]. 工程塑料应用 2013(11)

- [12].PA66短纤维用于提高聚甲基乙撑碳酸酯力学与热学性能的研究[J]. 功能材料 2015(02)

- [13].PA66纤维含量对多孔铝基陶瓷型芯气孔率的影响[J]. 材料工程 2020(07)

- [14].碳纳米管吸附的电纺PA66纤维束[J]. 现代塑料加工应用 2014(06)

- [15].浅析PA66切片连续聚合与间歇聚合工艺特点[J]. 黑龙江科技信息 2016(26)

- [16].增韧剂对长纤维增强PA66复合材料性能的影响[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [17].无卤阻燃玻纤增强PA66工程塑料的改性研究[J]. 电子测试 2016(22)

- [18].熔融共混法制备PA66/碳纳米管复合纤维的结构与性能[J]. 化工新型材料 2008(10)

- [19].不同膨胀体积改性膨胀石墨及其填充PA66性能[J]. 塑料 2020(01)

- [20].空气捻接器在PA66帘子线接头中的应用[J]. 合成纤维工业 2009(06)

- [21].新型P-N-Si协效型阻燃剂的合成及其在PA66中的应用[J]. 江汉大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [22].高性能无卤阻燃PA66的制备和性能研究[J]. 塑料工业 2016(06)

- [23].工艺参数对激光透射焊接PA66的间隙、熔深和剪切强度的影响[J]. 激光与光电子学进展 2013(12)

- [24].混杂纤维/POE-g-MAH复合增强PA66耐磨材料[J]. 工程塑料应用 2017(02)

- [25].PA66刚性增韧UHMWPE/PP共混体系的研究[J]. 化工新型材料 2013(10)

- [26].一种混合璃纤增强PA66汽车零件的设计应用[J]. 机电技术 2018(01)

- [27].纺锦纶66长丝螺杆的研究[J]. 纺织机械 2018(04)

- [28].溶液浸润方法制备电纺PA66纤维束-PVA复合材料[J]. 现代塑料加工应用 2014(03)

- [29].PA66–气凝胶复合粉体制备及性能[J]. 工程塑料应用 2020(05)

- [30].混杂纤维增强PA66复合材料扶正器的研究[J]. 工程塑料应用 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2fc98a79a0aaa8b9ba6e16cb.html