# 高频双带CMOS LC正交压控振荡器设计

### 论文摘要

压控振荡器（VCO）是一种振荡频率随外加控制电压变化的振荡器,是频率产生源的关键部件。由于现代射频系统特别是无线通信系统的设计,迫于低压、低功耗、小体积、低成本的压力,直接变频接收机（DCR）这一电路结构引起了学界和工业界的关注。正交压控振荡器（QVCO）是直接变频接收机中的关键部件,应用标准CMOS工艺,设计出高工作频率、宽调谐范围、低相位噪声和低功耗的VCO集成电路已成为当前集成电路设计界的热点。本文详细分析了LC交差耦合VCO工作原理,就VCO的相位噪声模型作了深入探讨,并全面阐述了硅基片上电容和电感的优化设计策略。在此基础上,设计了一款新型的高频、双边带、宽调谐范围、低相位噪声和低功耗的正交压控振荡器。本设计基于CMOS工艺,通过对两个相同的LC振荡器进行交差耦合,实现了相位差为90度的精准正交正弦波输出。其频率调节方式不再依赖于变容管,采用电压控制两振荡器之间的耦合系数对振荡频率进行微调,再通过开启和关闭一对MOS电容来实现在两个不同频带间的转换,大大增加了输出频率调节范围,输出幅值也能保持稳定。采用Cadence的Spectre工具对电路进行仿真,当VDD为1.8V时,其输出频率可在1.78GHz～4.03GHz之间变化,调频范围约为77%;其1MHz频偏处的相位噪声为-120dB/Hz（2GHz）和-104dB/Hz（4GHz）,其特性满足了高频、宽带、低相位噪声的设计要求。本文最后采用Cadence公司的Virtuoso Layout Editor工具设计了QVCO的整体版图。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 压控振荡器（VCO）的研究背景和意义

- 1.2 VCO 的发展历史和趋势

- 1.2.1 VCO 的发展历史

- 1.2.2 VCO 的发展趋势

- 1.3 射频电路中的CMOS 工艺

- 1.4 本文研究内容

- 第2章 VCO 工作原理及相位噪声分析

- 2.1 LC 振荡器

- 2.2 VCO 的数学模型

- 2.3 CMOS 交叉耦合压控振荡器

- 2.4 VCO 的相位噪声

- 2.4.1 振荡器噪声分类

- 2.4.2 MOS 晶体管噪声模型

- 2.4.3 振荡器的相位噪声理论

- 2.5 本章小结

- 第3章 硅基集成电感和电容设计

- 3.1 硅基集成电感优化设计

- 3.1.1 片上电感的物理模型

- 3.1.2 片上电感的优化设计

- 3.2 片上电容设计

- 3.3 本章小结

- 第4章 正交压控振荡器电路设计

- 4.1 交差耦合 LC 正交振荡器

- 4.2 QVCO 电路结构

- 4.2.1 LC 回路设计

- 4.2.2 频率调节方式

- 4.2.3 低谐波失真设计

- 4.3 电路仿真及结果

- 4.4 本章小结

- 第5章 版图设计

- 5.1 版图设计规则

- 5.2 电路版图设计

- 5.2.1 MOS 管设计

- 5.2.2 对称性设计

- 5.2.3 电阻设计

- 5.2.4 整体版图

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录A（攻读学位期间所发表的学术论文目录）

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].宽带CMOS LC压控振荡器设计及相位噪声分析(英文)[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2008(04)

- [2].低相位噪声CMOS LC压控振荡器的设计与优化[J]. 高技术通讯 2008(12)

- [3].一种宽带低相噪CMOS LC压控振荡器设计[J]. 微电子学与计算机 2010(09)

- [4].基于等效小参量法的CMOS LC振荡器特性分析[J]. 半导体技术 2009(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2fdb00065ee51e02af9ba391.html