# 稻草干法厌氧发酵生产生物气的试验研究

### 论文摘要

用厌氧消化技术转化稻草获取清洁能源——生物气,是稻草生物质能源产业化的一条有效途径。为了实现稻草的高效能源转化,提高反应器的产气量和产气效率,同时简化发酵出料的处理和处置,本文提出用干法厌氧发酵对稻草进行中温消化生产生物气的研究,并为稻草的大规模生物气化提供指导。为探明不同干物质含量(即TS)对干法厌氧消化稻草秸秆试验的影响,将未经预处理的稻秸在中温生物反应器内进行厌氧干发酵,考察了TS浓度对稻秸发酵过程中的生物气产量、pH值、渗滤液COD及甲烷含量变化的影响。实验结果表明:TS20%固体浓度并加接种泥的反应器(R2)的累积产气量最大,达到2048L,其出料的半纤维素由28.2%降至18.3%,发酵液的pH值稳定在7.0～7.5。TS30%的干发酵(R3)在反应前期经历了很长的酸化期,产气量在后期才开始升高,生物气甲烷含量也更高,显示了高浓度固体干发酵产沼气的发展潜力。为探明粉煤灰和氢氧化钠预处理对稻草秸秆干发酵的影响,把经过6%氢氧化钠预处理的稻秸在中温生物反应器内进行干法厌氧发酵,研究了稻秸发酵过程中的生物气产量、pH值、渗滤液COD及甲烷含量的变化。结果表明TS20%、6%NaOH预处理并加粉煤灰的反应器(R2)的累积产气量最大,达到2777.1L,其出料的半纤维素由28.2%降至16.5%,发酵液的pH值稳定在7.0～7.5。TS20%加粉煤灰、未经预处理的R3在反应前期产气量平稳上升,56d后超过R2的日产气量,最终产气量只比R2低108.8L,但产气高峰晚于R2出现。与不加粉煤灰、不用碱预处理的R1相比,TS20%、粉煤灰和6%NaOH预处理的方案可以使总产气量提高47.6%以上。本研究结果表明:添加粉煤灰和6%NaOH预处理都可以明显改善稻草的厌氧消化产气性能,二者方法的耦合可以使总产气量比一般厌氧消化产气提高47.6%以上。该结论可为秸秆干法厌氧消化的工程应用提供了重要的设计依据。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 作物秸秆的成分及预处理技术

- 1.1.1 秸秆的主要成分

- 1.1.2 秸秆厌氧消化的预处理技术

- 1.2 作物秸秆的干法厌氧发酵技术

- 1.2.1 干法厌氧发酵技术概述

- 1.2.2 干法厌氧发酵机理

- 1.2.3 影响干法厌氧发酵的因素

- 1.3 干法厌氧发酵研究的制约因素

- 1.3.1 综合预处理技术

- 1.3.2 高效复合微生物菌剂

- 1.3.3 干法厌氧发酵反应器

- 1.3.4 干发酵工艺参数研究

- 1.3.5 配套装备的制造技术

- 1.4 研究内容及目的意义

- 1.4.1 研究目的和意义

- 1.4.2 研究内容

- 第二章 试验设计与分析方法

- 2.1 材料和仪器

- 2.2 试验装置

- 2.3 试验方案

- 2.4 试验参数确定

- 2.4.1 装填物质与装填量的确定

- 2.4.2 调控措施的确定

- 第三章 未预处理稻草干发酵试验研究

- 3.1 生物气的产生和性质

- 3.1.1 生物气累积产生量

- 3.1.2 生物气日产生量

- 3.1.3 生物气的甲烷含量

- 3.2 渗滤液的性质

- 3.2.1 渗滤液COD的性质

- 3.2.2 渗滤液pH的性质

- 3.2.3 渗滤液TS和VS的性质

- 3.3 出料化学结构变化

- 3.4 本章小节

- 第四章 预处理稻草的干发酵试验研究

- 4.1 实验设计与安排

- 4.1.1 装填物质

- 4.1.2 稻草预处理

- 4.1.3 各反应器实验安排

- 4.2 生物气的产生和性质

- 4.2.1 生物气累积产生量

- 4.2.2 生物气日产生量

- 4.2.3 生物气的甲烷含量

- 4.3 渗滤液的性质

- 4.3.1 渗滤液COD

- 4.3.2 渗滤液pH

- 4.4 出料化学结构变化

- 4.5 本章小节

- 第五章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2fdb38e80eb4880a1f52c154.html