# 战场监视雷达广域GMTI模式关键信号处理方法研究

### 论文摘要

机载远程战场监视雷达可以对地面和海面的广阔区域进行实时侦察、监视，是现代战场最重要的传感器之一。它们采用SAR-GMTI模式和广域GMTI模式获得对战场动目标的探测能力，其中广域模式可以对运动目标进行检测、定位和跟踪，在现代战场中发挥越来越重要的作用。目前许多军事强国都在大力发展机载战场监视雷达，一些高校和科研单位正在积极研究先进的广域GMTI理论和技术，努力寻求各种高效、实用的目标检测技术。在分析国内外广域GMTI技术的研究进展基础上，本文以提高动目标检测定位性能为宗旨，对广域GMTI信号处理进行了深入研究。具体而言，本文主要包括四个方面的内容。首先，建立了广域GMTI模式的基本信号模型。在此基础上，提出了一种相控阵雷达通道误差估计算法、两种多普勒波束锐化（Doppler beamsharpening, DBS）图像拼接算法和两种运动目标定位方法，并通过实测数据处理对这些方法进行了验证。本文主要工作概括如下：1.第二章给出了广域GMTI模式的观测模型和数学基础。本章定义了本领域的重要概念和基本符号体系，建立了机载多通道广域GMTI系统的几何模型，同时对基本信号处理流程进行描述，这些内容是后面几章的理论基础。2.雷达的通道相位误差会影响杂波抑制效果和运动目标参数估计性能。在分析系统通道幅相误差来源的基础上，第三章提出了一种基于多波位杂波的通道相位误差估计方法。首先对不同接收通道的杂波数据进行干涉处理，然后结合扫描角来求解通道相位误差。为了减小系统噪声影响、提高估计精度，本文提出两种估计策略，一方面选取主杂波内独立同分布的距离样本单元进行估计，另一方面利用多个波位杂波求平均以进一步降低通道估计误差。机载雷达实测数据处理结果表明该方法可以较好地补偿通道相位误差，并且显著提高系统的目标定位能力。3.在上述工作的基础上，论文研究了相控阵雷达体制和机械扫描体制下的多普勒波束锐化（DBS）波位图像拼接算法。第四章研究相控阵雷达的DBS图像拼接问题。通过将所有扫描波位获得的主瓣DBS图像进行拼接，可得到大范围的地面场景图像。然而实际中雷达平台的非理想运动（载机速度矢量和姿态的变化）会造成DBS图像拼接困难。为解决此问题，本文提出了一种有效的DBS图像拼接方法。首先利用惯导信息估计载机瞬时位置和雷达波束指向，然后将它们转化到初始时刻定义的参考坐标系下，得到图像校正参数。最后利用这些参数，完成图像拼接。实测数据的处理结果表明该方法不仅较好地补偿了载机运动误差，而且与传统方法相比可以更好地改善DBS数据的拼接性能。4.第五章主要研究机械扫描雷达的高分辨DBS图像拼接方法。电子扫描阵列（electronically steered array, ESA）是机载雷达的主流模式，目前的多普勒波束锐化图像拼接算法主要用于ESA的数据处理。本文首先讨论传统机械扫描雷达（mechanical scanning antenna, MSA）与ESA的不同点，然后在ESA图像拼接算法基础上提出一种有效的专门针对MSA的图像拼接算法。对通过机械转动实现波束扫描的MSA而言，其相邻多个波位接收的脉冲信号具有很强相干性，将这些脉冲回波按照一定几何关系进行相干处理，便可获得高分辨率的DBS图像。该方法最突出的特点是根据MSA的几何构型进行多波位联合，保证了DBS图像获得尽可能高的分辨率，且通过多普勒域图像取大处理实现有效拼接。实测数据的处理结果表明本文方法运算量小，且图像拼接性能显著优于传统方法。5.由于运动目标定位性能会受到通道一致性和基线误差等系统非理想因素的影响，论文深入研究了广域GMTI系统的运动目标精确定位方法。第六章提出了用误差等效基线来描述以上误差，并在此基础上提出了一种新的广域GMTI运动目标定位方法。该方法的主要步骤包括测量不同误差等效基线对应的杂波抑制锐化比，确定最优误差等效基线及运动目标定位。本方法的关键步骤是通过令杂波抑制比最大化来估计最优误差等效基线，这确保了估计的最优误差等效基线与数据真实误差特性相吻合。因而，其定位性能明显优于采用名义基线的定位结果。实测数据处理结果验证了本文方法的性能。6.第七章研究了一种双通道广域GMTI系统中的运动目标间接定位方法。由于广域GMTI系统中存在通道失配、沿航向基线误差、垂直基线等，要实现目标精确定位非常困难。为解决此问题，本文提出了一种目标定位新方法。该方法的核心思想是基于这样一个简单的事实，即运动目标与其邻近杂波（在观测场景中，与目标处于相同的距离单元和方位单元）拥有相同的干涉相位。这个新的间接定位办法，不依赖于传统的目标定位公式，因而可以免受大多数干涉相位误差的影响。实测数据处理结果表明本文算法可以获得较高的目标定位精度。

### 论文目录

- 个人简介

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.1.1 机载战场监视雷达的发展概况

- 1.1.2 地面运动目标检测技术的发展概况

- 1.2 广域 GMTI 的基本概念

- 1.3 国内外广域 GMTI 研究进展及本文的研究思路

- 1.3.1 国内外广域 GMTI 的研究进展

- 1.3.2 本文的主要研究思路

- 1.4 论文的内容和安排

- 本章参考文献

- 第二章 广域 GMTI 系统的信号模型及特点

- 2.1 引言

- 2.2 基本概念以及常用符号表示

- 2.3 几何模型及三维坐标系

- 2.4 广域 GMTI 信号处理流程图

- 2.5 本章小结

- 本章参考文献

- 第三章 基于多波位杂波的通道相位误差估计方法

- 3.1 引言

- 3.2 接收机通道频率特性误差

- 3.3 杂波抑制

- 3.4 实测数据处理结果

- 3.5 本章小结

- 本章参考文献

- 第四章 基于惯导信息的 DBS 图像拼接算法

- 4.1 引言

- 4.2 DBS 成像基本原理

- 4.3 DBS 图像拼接原理

- 4.3.1 计算载机的瞬时位置

- 4.3.2 计算目标精确坐标

- 4.4 本章小结

- 本章参考文献

- 第五章 利用联合多波位方法提高 DBS 图像拼接性能

- 5.1 引言

- 5.2 机械扫描模式的工作原理

- 5.2.1 机械扫描模式几何模型

- 5.2.2 MSA 数据的 SPECAN 成像处理

- 5.3 联合多波位图像拼接方法的基本原理

- 5.3.1 时域多波位脉冲联合

- 5.3.2 多普勒域频谱拼接

- 5.4 具体算法实现流程

- 5.5 实测数据处理结果

- 5.6 本章小结

- 本章参考文献

- 第六章 广域 GMTI 系统运动目标精确定位方法

- 6.1 引言

- 6.2 运动目标定位原理简介

- 6.3 定位误差成因及目标精确定位方法

- 6.3.1 影响目标定位精度的系统非理想因素

- 6.3.2 利用杂波抑制锐化比搜索误差等效基线

- 6.4 投影误差分析

- 6.5 实测数据处理结果

- 6.6 本章小结

- 本章参考文献

- 第七章 广域 GMTI 系统运动目标间接定位方法

- 7.1 引言

- 7.2 两种角度依赖的干涉相位误差

- 7.2.1 沿航向基线误差引起的干涉相位误差

- 7.2.2 垂直基线引起的干涉相位误差

- 7.3 一种新的运动目标间接定位方法

- 7.3.1 目标定位的基本原理

- 7.3.2 目标定位精度性能分析

- 7.4 实测数据处理结果

- 7.5 本章小结

- 本章参考文献

- 第八章 结束语

- 8.1 全文内容总结

- 8.2 工作展望

- 致谢

- 攻读博士期间的研究成果

- 学术论文

- 参加研究的科研项目

### 相关论文文献

- [1].同时SAR/GMTI工作模式研究[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2018(04)

- [2].基于运动干扰站的SAR-GMTI虚假场景干扰快速算法[J]. 系统仿真学报 2018(03)

- [3].基于关键处理过程的机载三通道SAR-GMTI算法验证[J]. 计算机工程与设计 2019(10)

- [4].一种高精度机载GMTI雷达数据滤波方法[J]. 雷达科学与技术 2011(05)

- [5].Canonical framework for multi-channel SAR-GMTI[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics 2008(05)

- [6].无人机雷达SAR/GMTI技术探讨[J]. 甘肃科技 2017(21)

- [7].机载GMTI地面动目标跟踪模型和滤波器比较研究[J]. 电子科学技术 2017(03)

- [8].对抗SAR-GMTI的方位向间歇采样延时转发干扰方法[J]. 探测与控制学报 2017(05)

- [9].AN IMPROVED SAR-GMTI METHOD BASED ON EIGEN-DECOMPOSITION OF THE SAMPLE COVARIANCE MATRIX[J]. Journal of Electronics(China) 2010(03)

- [10].多通道SAR-GMTI虚假运动目标成像特性分析[J]. 航天电子对抗 2018(05)

- [11].一种机载雷达GMTI模式动态规划检测前跟踪方法[J]. 电子世界 2019(02)

- [12].机载GMTI雷达仿真中通视分析算法设计[J]. 中国电子科学研究院学报 2010(01)

- [13].A Novel Thermosensitive In-situ Gel of Gabexate Mesilate for Treatment of Traumatic Pancreatitis:An Experimental Study[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology(Medical Sciences) 2015(05)

- [14].基于运动调制的SAR-GMTI余弦调相间歇采样假目标干扰[J]. 弹箭与制导学报 2018(02)

- [15].基于运动干扰站的SAR-GMTI相干噪声调频干扰[J]. 现代雷达 2017(10)

- [16].基于分布式压缩感知的双通道SAR GMTI[J]. 国外电子测量技术 2016(07)

- [17].一种SAR-GMTI杂波抑制的新方法[J]. 现代电子技术 2008(03)

- [18].星载SAR-GMTI研究进展[J]. 国防科技大学学报 2009(04)

- [19].SAR-GMTI匀速运动虚假场景干扰信号快速生成方法[J]. 国防科技大学学报 2013(06)

- [20].低频宽带SAR/GMTI试验系统[J]. 国防科技大学学报 2011(06)

- [21].基于运动调制的SAR-GMTI间歇采样遮蔽干扰方法[J]. 雷达学报 2017(04)

- [22].SAR/GMTI动目标检测软件平台的结构设计与实现[J]. 火力与指挥控制 2016(08)

- [23].对SAR-GMTI的灵巧遮蔽干扰方法研究[J]. 现代雷达 2016(09)

- [24].原始数据压缩对星载SAR/GMTI系统测速影响研究[J]. 电子与信息学报 2010(06)

- [25].基于压缩感知的SAR-GMTI实现[J]. 舰船电子对抗 2014(02)

- [26].多通道SAR-GMTI二维间歇采样延时转发干扰[J]. 系统工程与电子技术 2017(11)

- [27].基于ATI的星载SAR/GMTI仿真分析[J]. 信息工程大学学报 2008(01)

- [28].扫描GMTI系统运动目标精确定位方法[J]. 系统工程与电子技术 2013(08)

- [29].三通道SAR-GMTI地面快速目标检测[J]. 系统工程与电子技术 2009(07)

- [30].SAR-GMTI干扰技术综述[J]. 四川兵工学报 2015(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2fed73e8e2f3547e30a03203.html