# 高压交流激励24极板电容层析成像系统的算法研究

### 论文摘要

过程层析成像(PT)技术是近些年迅速发展起来的一门新技术,此项技术在解决多相流检测的问题上具有极大的发展潜力,工业应用前景广阔。电容层析成像(ECT)技术是基于电容敏感原理的过程成像技术,具有非辐射、非侵入、响应速度快、结构简单、成本低、适用范围广以及安全性能好等优点,己成为过程层析成像技术发展的研究热点。本文以电容层析成像技术应用在大尺寸被测对象上为研究背景,对高压交流激励24极板ECT系统设计和24极板ECT系统图像重建算法进行了深入的分析和研究。本文的主要工作内容如下：(1)设计了高压交流激励24极板ECT系统,完成了系统稳定性测试,并分别与低压激励ECT系统和8极板ECT系统进行了对比实验,实验结果表明,与低压激励ECT系统和8极板ECT系统相比,高压激励的24极板ECT系统具有更好的目标识别能力和重建图像质量。(2)对24极板ECT系统进行图像重建仿真实验,用Landweber迭代法和MLRR迭代法分别进行图像重建,并用相应的重建图像质量评价指标对重建图像的质量进行评价,对比分析两种算法成像的优劣并确定不同流型的最佳迭代次数。结果表明,对于不同占空比的不同流型,两种算法的成像质量和最佳迭代次数是不同的。(3)施加不同水平的噪声到仿真数据上,实验结果表明,重建图像质量随着噪声干扰水平的增加而呈下降趋势,MLRR迭代法的抗干扰性比Landweber迭代法的抗干扰性差,也就是说,MLRR迭代法对于随机噪声的敏感程度高于Landweber迭代法,更易受到外界干扰的影响。(4)针对所搭建的高压交流激励24极板ECT系统进行物理模型实验,图像重建算法采用线性反投影算法、Landweber迭代法和MLRR迭代法,设置几种不同的典型流型,从实验结果可以看出,系统对常见的典型流型具有良好的成像效果,说明增加极板数目有助于减小图像重建的难度,且MLRR迭代法关于多数流型的成像误差均比其它两种方法的成像误差小。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 过程层析成像技术简介

- 1.2 电容层析成像技术的发展现状

- 1.2.1 ECT的应用研究现状

- 1.2.2 ECT的图像重建算法研究现状

- 1.3 课题背景及主要研究内容

- 1.4 论文的组织结构

- 第2章 电容层析成像技术及图像重建算法

- 2.1 电容层析成像技术的数学基础

- 2.2 电容层析成像系统的结构组成

- 2.2.1 传感器阵列

- 2.2.2 数据采集系统

- 2.2.3 成像系统

- 2.3 电容层析成像系统的灵敏度分布

- 2.4 电容层析成像的图像重建算法

- 2.4.1 线性反投影算法

- 2.4.2 Tikhonov正则化方法

- 2.4.3 基于模型的MOR法

- 2.4.4 迭代算法

- 2.4.4.1 代数重建技术

- 2.4.4.2 同步迭代法

- 2.4.4.3 Landweber 迭代法

- 2.4.5 人工神经网络算法

- 2.5 电容层析成像系统图像重建质量评价指标

- 2.6 本章小结

- 第3章 高压交流激励24极板ECT系统的设计

- 3.1 高压交流激励24极板ECT系统的设计

- 3.1.1 高压激励信号发生电路

- 3.1.2 电容/电压转换电路

- 3.1.2.1 变压器微分比例臂电桥电路

- 3.1.2.2 同步解调电路及低通滤波电路

- 3.1.3 极板切换电路及极板切换控制电路

- 3.1.4 传感器阵列的参数选择

- 3.2 基于高压交流激励24极板ECT系统的电路稳定性测试

- 3.3 对比实验

- 3.3.1 高压激励ECT系统与低压激励ECT系统对比实验

- 3.3.2 8极板ECT系统与24极板ECT系统对比实验

- 3.4 本章小结

- 第4章 24极板ECT系统的算法研究

- 4.1 24极板ECT系统多元线性回归的正则化迭代图像重建算法

- 4.1.1 正问题的多元线性回归建模

- 4.1.2 逆问题的正则化解

- 4.2 24极板ECT系统的图像重建仿真实验

- 4.2.1 24极板ECT系统的灵敏度矩阵

- 4.2.2 决定不同流型最佳迭代次数的仿真实验

- 4.2.3 仿真数据施加噪声干扰实验

- 4.3 本章小结

- 第5章 高压交流激励24极板ECT系统的物理模型实验

- 5.1 测量数据预处理

- 5.2 图像重建算法

- 5.3 高压交流激励24极板ECT系统的物理模型实验

- 5.4 物理模型实验结论

- 5.5 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种新型小极板剥锌机及自动码垛技术的应用实践[J]. 科学技术创新 2020(16)

- [2].电除尘旋转极板卡涩的研究与应用[J]. 河南电力技术 2016(09)

- [3].用于阀芯类零件去毛刺的磁极板优化设计与实验研究[J]. 表面技术 2020(11)

- [4].提高转动极板的安装精度的建议[J]. 机械工程师 2016(06)

- [5].新型转动极板电除尘器改造分析及应用[J]. 山东电力技术 2013(06)

- [6].极板构型对脉冲等离子体推力器性能影响[J]. 国防科技大学学报 2014(04)

- [7].大极板和小极板铅电解的比较[J]. 中国有色冶金 2012(05)

- [8].铅电解大极板的生产实践应用[J]. 民营科技 2017(11)

- [9].高压电力电容器极板边缘电场的简易计算[J]. 电力电容器与无功补偿 2012(01)

- [10].食品通电加热中极板污染问题研究进展[J]. 农业工程 2011(01)

- [11].铜冶炼极板智能化转运及质检系统构建方案浅谈[J]. 铜业工程 2019(01)

- [12].铜电解槽极板短路红外检测系统[J]. 现代计算机(专业版) 2016(15)

- [13].某厂铅电解大极板工艺设计[J]. 化学工程与装备 2014(05)

- [14].大极板铜阳极准备机组的国产化[J]. 资源再生 2013(04)

- [15].镍冠生产的阴极极板试验研究[J]. 中国有色冶金 2011(02)

- [16].铅酸蓄电池极板硫化故障及措施[J]. 四川教育学院学报 2009(S1)

- [17].弹奏劳动之歌 打造产业链条——来自豫光集团10万吨极板一期工程的报道[J]. 中国金属通报 2008(14)

- [18].4BS结构的生极板化成后的产物分析[J]. 蓄电池 2014(01)

- [19].U型极板的研究[J]. 蓄电池 2014(05)

- [20].基于数字控制的电瓶铅极板刷洗技术的研究与应用[J]. 农业装备技术 2013(02)

- [21].极板厚度对电容边缘效应影响的理论和仿真分析[J]. 电脑与电信 2013(08)

- [22].极板厚度对铅酸蓄电池均衡性的影响[J]. 电动自行车 2012(11)

- [23].极板厚度对铅酸蓄电池均衡性的影响[J]. 中国自行车 2012(12)

- [24].空间用镍电极不同浸渍方式极板性能[J]. 电源技术 2013(04)

- [25].单侧平行极板测试羊毛散纤维集合体电阻的影响因素[J]. 纺织学报 2012(11)

- [26].关于电动车电池极板外化成的探讨[J]. 蓄电池 2009(02)

- [27].蓄电池生产线极板上料装置[J]. 轻工机械 2014(03)

- [28].三维螺旋极板电容传感器的静态分析与设计[J]. 电子元件与材料 2011(07)

- [29].极板形貌修饰对电流变液/极板界面滑移抑制实验研究[J]. 物理学报 2009(12)

- [30].计算打在极板上的载流子数不应除以2[J]. 中学物理 2008(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2fffc75e92b3cc8e607a38e2.html