# 城市下穿隧道泵站自动控制及远程监控系统的研究和实现

### 论文摘要

城市下穿隧道是解决城市交通拥堵的重要设施,而排水泵站对保证下穿隧道汛期正常通行起着至关重要的作用。目前国内许多城市下穿隧道的排水泵站都是以各种继电器为主要元件的电气控制系统,其能够实现的水泵控制功能都比较单一,不但无法自动实现各台水泵之间的交替轮换运行,而且也无法对水泵的各项运行参数进行实时记录和动态管理。随着计算机控制技术的迅速发展,以微处理器为核心的可编程控制器已逐步取代继电器控制,普遍应用于各行各业的自动化控制领域。如何高效、合理和科学的启动水泵,在确保下穿隧道汛期行车安全的同时,使水泵的利用达到最经济、最节能、最可靠,提高和优化水泵的各项使用性能,就成为我们需要研究的方向。本文根据成都市天府隧道排水泵站的实际情况,采用基于工业自动化组态软件的泵站微机自动控制及远程监控系统,结合传感器技术、PLC技术、微机监测技术和Internet远程通信技术构建了现代化的泵站自动控制及远程监控系统。该系统具有科学调度控制、数据采集、状态记录、趋势分析、远程监控等功能,不但能够直观、形象、实时地反应出水泵的工作状态和集水池当前水位,而且还能对各种监测到的状态参数进行动态管理和报表自动生成及打印,实现了泵站的科学运行、实时监测和动态管理,提高了泵站的现代化管理水平。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及现状

- 1.2 泵站监控系统的基本体系结构

- 1.3 现有泵站控制系统存在的问题

- 1.3.1 泵站工作原理

- 1.3.2 存在的问题

- 1.4 本课题研究的主要目的和内容

- 1.4.1 课题研究的目的

- 1.4.2 课题研究的主要内容

- 第2章 泵站自动控制及远程监控系统总体方案

- 2.1 系统的实现方式及功能需求

- 2.2 系统的总体方案设计

- 2.2.1 监控系统总体方案

- 2.2.2 监控系统结构框图

- 第3章 泵站监控系统硬件设计

- 3.1 自动控制系统功能需求分析

- 3.2 控制系统硬件设计

- 3.3 自动控制程序设计

- 3.4 数据采集设备技术要求

- 3.5 PLC与远程监控主机的通信连接

- 3.6 PLC在控制系统设计中的可靠性问题

- 3.6.1 供电系统

- 3.6.2 接地

- 3.6.3 安装及布线

- 第4章 泵站监控系统软件设计

- 4.1 监控系统软件功能需求分析

- 4.2 监控系统软件设计

- 4.2.1 组态软件选择

- 4.2.2 监控系统图形界面设计

- 4.2.3 定义设备

- 4.2.4 构造数据库

- 4.2.5 建立动画连接

- 4.2.6 进行用户配置

- 4.2.7 运行和调试

- 第5章 泵站远程监控功能的实现

- 5.1 软件支持

- 5.2 硬件支持

- 5.3 客户端画面浏览

- 结论

- 1. 研究工作总结

- 2. 研究工作的社会效益和经济效益

- 3. 研究工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

- 附件

### 相关论文文献

- [1].水利工程泵站建设中施工管理措施解析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(15)

- [2].密云水库调蓄工程埝头泵站水力模型试验研究[J]. 人民黄河 2019(S2)

- [3].天玛国产化泵站常见故障分析[J]. 陕西煤炭 2020(01)

- [4].水力模型在老旧城区内涝治理多泵站联动运行中的应用[J]. 城市建筑 2019(29)

- [5].泵站前池整流技术研究综述[J]. 人民珠江 2020(01)

- [6].风情大道地道合建泵站及排水系统改造设计[J]. 四川建材 2020(02)

- [7].基于动态规划法的单级泵站日经济运行优化模型[J]. 中国农村水利水电 2020(01)

- [8].泵站改造施工质量与技术控制[J]. 门窗 2019(18)

- [9].伍佑南闸站泵站结构空间有限元静力分析[J]. 水利科技与经济 2020(02)

- [10].一体化泵站流动特性数值模拟分析[J]. 江苏水利 2020(02)

- [11].浅析精细化理念在水利泵站机电工程管理中的应用[J]. 南方农机 2020(07)

- [12].一体化预制泵站在污水处理厂中的应用[J]. 安装 2020(03)

- [13].新民泵站2号机组安全运行管理措施探析[J]. 现代农业科技 2020(10)

- [14].泵站改造施工工艺与质量控制的研究[J]. 内蒙古水利 2020(04)

- [15].玻璃钢泵站的有限元分析和优化设计[J]. 信息记录材料 2020(03)

- [16].浅析水利泵站的施工技术与试运行[J]. 农业科技与信息 2020(12)

- [17].泵站自动化控制中的低压节能技术分析[J]. 地下水 2020(03)

- [18].微机自动化在水利泵站中的运用[J]. 中国住宅设施 2020(06)

- [19].南黄泵站拆除施工方案研究[J]. 工程技术研究 2020(13)

- [20].水泵抗磨蚀技术在扬黄泵站的研究应用[J]. 中国水能及电气化 2020(07)

- [21].水利泵站施工的质量管理分析[J]. 长江技术经济 2020(S1)

- [22].浅谈泵站电气设备安全运行的管理和养护[J]. 广西农业机械化 2020(02)

- [23].城镇污水设计中的一体化泵站应用[J]. 大众标准化 2020(16)

- [24].现代化大型灌排泵站建设研究[J]. 黑龙江水利科技 2020(08)

- [25].水利泵站机电设备运行管理若干问题思考[J]. 工程与建设 2020(04)

- [26].简述一体化泵站施工方法[J]. 山西水利科技 2020(03)

- [27].泵站管道输水灌溉模式在农田水利高效节水项目中的应用分析[J]. 陕西水利 2020(09)

- [28].城市泵站远程跨平台状态监测与控制系统设计与实现——以朱家河泵站监测与控制系统为例[J]. 信息系统工程 2020(09)

- [29].上五圩港双向泵站的布置方案比选[J]. 吉林水利 2020(10)

- [30].“金课”视阈下泵与泵站课程建设的探索研究[J]. 山西建筑 2020(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3018113efca929bfeb1be940.html