# 微纳复合材料光生电荷性质及活性研究

### 论文摘要

能源和环境问题是本世纪人类可持续发展所要面对的重要课题之一。解决这些问题的途径之一是太阳能的利用。开发新型的光电功能材料并应用于光电转换体系是将太阳能转换为电能的重要手段。近年来半导体纳米材料、亚微米材料、微米材料的发展使人们开发出有别于传统单晶体块材料的新型光电转换体系,包括染料敏化纳米晶薄膜太阳电池、光催化、光电气体传感器等等。这些光电转换体系通常采用TiO2、ZnO等宽带隙半导体作为其基本构成材料,但是这些宽带隙材料本身并不具有对占太阳光谱主要区域的可见光的吸收能力。因此,通过与窄带隙半导体、有机分子等构筑复合结构是提高其光电活性重要方法。研究光电功能材料中光生电荷性质可以进一步了解其光电转换性能差别的本质、建立光电转换新的评价手段和理论基础,从而引导我们设计合成具有高光电活性的功能材料并构筑高性能光电器件。微纳复合结构中光生电荷的性质受多种因素影响,如异质结构材料中界面处可以产生分离光生电荷的自建电场、材料掺杂可对材料本身能带能级产生影响从而改变光生电荷传输特性、有机材料中的某些功能团也会对光生电荷的分离产生影响。研究上述所有的光生电荷性质需要适当的研究手段。光生电荷在空间上的分离过程伴随着表面光伏效应。表面光伏技术作为一种无损检测技术能直接给出光生电荷的分离信息,包括由表面态、自建电场下漂移、浓度梯度下扩散等引起的变化。因此,本文工作主要采用表面光伏技术研究材料内部光生电荷的性质,包括基于Kelvin探针和锁相放大器的稳态光伏技术和基于时间分辨示波器的瞬态光伏技术,本论文研究工作主要包括：1.采用溶剂热反应的方法制备了生长于掺氟二氧化锡（FTO）导电玻璃基底上的高度有序TiO2纳米线阵列并使用扫描电子显微镜对样品的表面及侧面形貌进行了表征。通过基于Kelvin探针和锁相放大器的表面光电压技术,我们研究了与带带跃迁和亚带隙跃迁相关的光生电荷分离行为。瞬态光电压为我们提供了物质内部表面与界面光生电荷分离与传输的动力学信息。实验表明光生电荷在Ti02纳米线阵列内部存在空间电荷区控制的漂移过程、由浓度梯度控制的扩散过程和与表面态相关的跃迁过程,同时通过表面功函的测试给出了TiO2纳米线阵列与FTO界面接触的能带结构,通过这一结构分析了与界面相关的瞬态光伏分离过程。这些实验结果将对于该结构的应用具有指导作用。2.使用化学浴沉积的方法在一维ZnO纳米线阵列上均匀生长了CdS量子点。使用扫描电子显微镜、透射电镜、X射线衍射分析并证实了该结构。利用表面光伏技术包括稳态和瞬态光伏研究了异质薄膜在可见光区的光生电荷分离和复合过程。通过控制生长CdS量子点的包覆量,我们发现薄膜的表面光伏特征发生了明显的变化。基于该异质薄膜制备了量子点敏化太阳电池,在100mW cm-2的光强照射下,该系列电池的短路电流范围为0.8-2.6 mAcm-2开路电压为0.35-0.44 V。太阳电池的最高转换效率为0.34%。最后详细讨论了太阳电池的性能和其光伏特征的关系。3.采用稳态和瞬态表面光伏技术以及表面光电流技术对ZnO微球、ZnO/Ag2S核壳异质结构微球、Ag2S空心微球的光电性质进行了比较系统的研究。与其它两种单质结构相比,ZnO/Ag2S核壳异质结构微球在可见光区展现了最优异的光电性质。通过瞬态光伏测试结果揭示了材料内部光生电荷的分离过程。基于这一优异的光电性质制备了可见光激发的光电气体传感器。实验结果表明该气体传感器对乙醇气体具有良好的响应。这些结果将有助于室温下工作的半导体光电气体传感器的实际应用。4.通过向反应体系引入微量硝酸锌的方法成功制备了一些列Zn掺杂的TiO2微球型颗粒。使用扫描电子显微镜、场发射扫描电子显微镜、X射线衍射、X射线光电子能谱对样品的结构和形貌进行了表征。锁相光伏技术和瞬态光伏技术的测试表明微量的Zn掺杂可以促进光生电荷的分离并且抑制复合,这是因为Zn掺杂TiO2与FTO形成了界面自建电场并且降低了表面态密度。与未经Zn掺杂的TiO2相比,基于Zn掺杂TiO2的染料敏化太阳电池的性能得到大幅的提升。当Zn/Ti摩尔比为0.5%时,微球大小均一,并且获得了最佳的转换效率。最后详细讨论了基于该材料的太阳电池性能参数与其光电性质的关系。5.使用基于Kelvin探针和锁相放大器的稳态光伏技术和基于时间分辨示波器的瞬态光伏技术研究了一系列新型的单分散树枝状齐聚咔唑C60的光生电荷性质。三种光伏测试均证明随咔唑树突代数的增加样品的导电类型逐渐由n型特性变为p型特性。该系列化合物中C60是分子中受光激发产生光生电荷的部分。通过进一步分析瞬态光伏和表面功函的测试结果证明了化合物的n型特性是与C60相关的光生电荷分离过程,而p型特性是源自光生空穴在咔唑树突中的扩散作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 微纳复合光电功能材料与光电转换应用体系

- 1.1.1 光电功能材料简介

- 1.1.2 微纳复合光电功能材料

- 1.1.3 光电功能材料在光电转换方面的应用

- 1.1.3.1 太阳电池

- 1.1.3.2 光催化

- 1.1.3.3 光电气体传感

- 1.1.3.4 其它方面的应用

- 1.2 光电功能材料中光生电荷的性质

- 1.2.1 光生电荷的产生和分离机制

- 1.2.2 光生电荷性质与材料活性的关系

- 1.2.3 光生电荷性质的研究方法

- 1.3 表面光伏技术

- 1.3.1 表面光伏效应

- 1.3.2 几种主要的表面光伏技术

- 1.3.3 光生电荷行为的光伏特征

- 1.4 本文的立体思想和主要内容

- 参考文献

- 2纳米线阵列/FTO复合薄膜光生电荷性质研究'>第二章 TiO2纳米线阵列/FTO复合薄膜光生电荷性质研究

- 2纳米线阵列的制备'>2.1 TiO2纳米线阵列的制备

- 2.2 结果与讨论

- 2纳米线阵列的形貌和结构表征'>2.2.1 TiO2纳米线阵列的形貌和结构表征

- 2纳米线阵列中光生电荷性质研究'>2.2.2 TiO2纳米线阵列中光生电荷性质研究

- 2纳米线阵列与其他一维纳米半导体结构的光伏差别'>2.3 TiO2纳米线阵列与其他一维纳米半导体结构的光伏差别

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 第三章 ZnO纳米线阵列/CdS量子点异质结构薄膜的表面光伏研究以及在量子点敏化太阳电池的应用

- 3.1 ZnO纳米线阵列/CdS量子点异质结构薄膜的制备

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 ZnO纳米线阵列/CdS量子点异质结构薄膜的结构表征

- 3.2.2 ZnO纳米线阵列/CdS量子点异质结构薄膜的光电性质研究

- 3.3 本章小结

- 参考文献

- 2S核壳异质结构光电性质研究和光电气体传感器应用'>第四章 微球型ZnO/Ag2S核壳异质结构光电性质研究和光电气体传感器应用

- 2S核壳异质结构的制备'>4.1 微球型ZnO/Ag2S核壳异质结构的制备

- 4.2 结果与讨论

- 2S核壳异质结构微球的结构和形貌分析'>4.2.1 ZnO/Ag2S核壳异质结构微球的结构和形貌分析

- 2S核壳异质结构微球的光电性质'>4.2.2 ZnO/Ag2S核壳异质结构微球的光电性质

- 4.3 本章小结

- 参考文献

- 2微球的制备、光电性质和染料敏化太阳电池应用'>第五章 Zn掺杂TiO2微球的制备、光电性质和染料敏化太阳电池应用

- 2微球的制备和表征'>5.1 Zn掺杂TiO2微球的制备和表征

- 5.2 结果与讨论

- 2微球的结构表征'>5.2.1 Zn掺杂TiO2微球的结构表征

- 2微球的光电性质研究'>5.2.2 Zn掺杂TiO2微球的光电性质研究

- 5.3 本章小结

- 参考文献

- 60的光电性质研究:n型特性向p型特性的转变'>第六章 一系列单分散树枝状齐聚咔唑功能化的C60的光电性质研究:n型特性向p型特性的转变

- 60的制备'>6.1 单分散树枝状齐聚咔唑功能化的C60的制备

- 6.2 结果与讨论

- 60的光电性质'>6.2.1 分散树枝状齐聚咔唑功能化的C60的光电性质

- 6.2.2 光生电荷的分离模型

- 6.3 本章小结

- 参考文献

- 作者简历

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].三维结构磷酸铁锂纳米线阵列的制备及其电化学性能[J]. 材料导报 2017(04)

- [2].脉冲电磁场对TiO_2纳米线阵列的影响[J]. 太阳能学报 2015(06)

- [3].纳米线阵列的电化学优化光吸收增强研究[J]. 材料导报 2015(14)

- [4].纳米线阵列高效太阳能转换的原理和研究进展[J]. 红外与毫米波学报 2019(04)

- [5].镍掺杂四氧化三钴纳米线阵列的制备及其超级电容特性[J]. 无机材料学报 2018(05)

- [6].云母晶面上准外延生长的胶原蛋白纳米线阵列的性质研究[J]. 分析化学 2017(04)

- [7].铝纳米线阵列的制备及生长机理[J]. 半导体光电 2016(03)

- [8].铂纳米线阵列电极对肼的电催化性能[J]. 武汉工程大学学报 2014(11)

- [9].硅化物纳米线阵列的制备、表征和性能研究[J]. 影像科学与光化学 2011(03)

- [10].膜结构对金纳米线阵列表面增强拉曼散射的影响[J]. 光谱学与光谱分析 2008(10)

- [11].自支撑镍纳米线阵列电极的制备及电催化性能[J]. 高等学校化学学报 2018(12)

- [12].高性能氧化锌纳米线阵列的研究及应用[J]. 冶金与材料 2019(03)

- [13].中空管状氧化锌纳米线阵列的制备[J]. 科学技术创新 2017(36)

- [14].固态离子学方法制备宏观银纳米线阵列[J]. 西安工业大学学报 2017(05)

- [15].电沉积钴纳米线阵列耐腐蚀性能研究[J]. 电镀与精饰 2014(09)

- [16].碱性介质中钯镍合金纳米线阵列电极对乙醇的电催化氧化[J]. 稀有金属 2014(05)

- [17].一种新方法制备硅/聚(3,4-乙撑二氧噻吩)核/壳纳米线阵列杂化太阳能电池[J]. 物理学报 2013(10)

- [18].磁纳米线阵列交换偏置研究[J]. 磁性材料及器件 2013(02)

- [19].王中林小组高分子纳米线阵列制备取得新突破[J]. 光机电信息 2009(10)

- [20].石墨烯/聚苯胺纳米线阵列的制备[J]. 内燃机与配件 2019(24)

- [21].氮化碳修饰的氧化锌纳米线阵列的制备及其光电催化应用[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [22].氢还原钒酸钠纳米线阵列作为锂离子电池的电极（英文）[J]. Journal of Central South University 2019(06)

- [23].氧化锌纳米线阵列的制备方法[J]. 化工管理 2019(22)

- [24].水热合成TiO_2纳米线阵列及其生长机理的研究[J]. 可再生能源 2015(12)

- [25].一种基于金属电极的纳米线阵列的生长方法[J]. 科技资讯 2016(19)

- [26].基于表面等离子体耦合的高密度金纳米线阵列[J]. 物理学报 2012(23)

- [27].钛合金表面准排列纳米线阵列排斥细胞黏附的机制[J]. 医学争鸣 2011(05)

- [28].一维铂纳米线阵列的模板电沉积及其表征[J]. 化学世界 2009(07)

- [29].高分子纳米线阵列制备取得突破[J]. 硅酸盐通报 2009(05)

- [30].高分子纳米线阵列制备取得新突破[J]. 材料工程 2009(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/30406dcfc0fb7be1786d1723.html