# 一种用于锁相环的压控振荡器的设计

论文题目: 一种用于锁相环的压控振荡器的设计

论文类型: 硕士论文

论文专业: 微电子与固体电子学

作者: 沈乐丰

导师: 刘三清

关键词: 振荡器,带隙基准,温漂,电源抑制比,噪声

文献来源: 华中科技大学

发表年度: 2005

论文摘要: 随着现代通讯技术的发展,电子设备对压控振荡器的要求越来越高,传统的压控振荡器功耗高、稳定性差、频率范围窄并且难以集成。本论文采用CMOS工艺,设计了一个高稳定性、宽频带范围的单片集成的压控振荡器,它能很好的应用于锁相环电路中,满足通讯设备的使用需要。本振荡器采用恒流充放电多谐振荡的电路结构,整个电路由带隙基准源模块、电流源模块、控制电压输入模块和流控振荡器模块四个部分组成。其中带隙基准源模块利用带隙技术设计产生了一个接近零温漂高稳定的基准电压,流控振荡器模块通过对传统的射极耦合振荡结构进行改进而得到,电路采用全对称的电路形式,大大减少了各种噪声对电路性能的影响。通过重点对这两个模块的优化设计,我们使得输出的振荡频率不再直接依赖于某一个器件的参数,而是让器件单个参数的影响作用能相互抵消,最后的频率只体现了器件的比值关系,这就从根本防止了因为器件参数的温度系数引起输出频率的漂移,从而使得压控振荡器具有相当好的温度稳定性。本芯片基于1.2um CMOS 2P2M C12DDR工艺进行设计,在该振荡器的设计过程中,我们利用Cadence公司的仿真工具Analog Artist对电路进行了分析仿真,而对仿真的结果分析表明,本文论述的压控振荡器能够达到设计的要求。

论文目录:

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题的来源

1.2 压控振荡器的发展状况

1.3 课题的研究思路和主要内容

2 压控振荡器的原理

2.1 调谐压控振荡器

2.2 多谐压控振荡器

2.3 压控振荡器性能特性及主要参数

3 VCOS 芯片电路设计

3.1 VCOS 芯片总体描述

3.2 带隙基准源模块的设计

3.3 电流基准模块的设计

3.4 控制电压输入模块

3.5 流控振荡器模块的设计

3.6 振荡器的整体仿真验证

4 VCOS 芯片版图设计

4.1 芯片工艺选择

4.2 VCOS 所用器件的版图设计

4.3 版图设计规则

4.4 版图设计流程

4.5 版图设计输出

5 结论

致谢

参考文献

附录 1 作者在攻读硕士学位期间发表的论文

发布时间: 2006-04-12

参考文献

- [1].140/220GHz毫米波压控振荡器的研究与设计[D]. 林瑞.杭州电子科技大学2018

- [2].2.4GHz多相位压控振荡器的研究与设计[D]. 黄盼.湖南大学2017

- [3].CMOS宽带VCO研究及应用[D]. 李朔.电子科技大学2018

- [4].基于0.13μm CMOS和SiGe HBT工艺的压控振荡器的研究和设计[D]. 高孟川.东南大学2017

- [5].多模多标准收发机频综中宽带压控振荡器的设计[D]. 张宇辰.东南大学2017

- [6].CMOS环形压控振荡器的研究及应用[D]. 王军.广西师范大学2017

- [7].基于同轴谐振器的原子钟用低相噪压控振荡器设计[D]. 鞠青云.苏州大学2017

- [8].X波段正交压控振荡器的设计研究[D]. 肖佳贝.南京理工大学2014

- [9].CMOS压控振荡器的研究[D]. 孔祥儒.黑龙江大学2014

- [10].CMOS低相位噪声环形压控振荡器的设计[D]. 张勇生.武汉理工大学2012

相关论文

- [1].CMOS高性能电荷泵锁相环的研究与设计[D]. 姚瑞琨.暨南大学2006

- [2].一款0.13微米工艺下数模混合锁相环的设计与实现[D]. 朱恺.国防科学技术大学2006

- [3].高性能集成电感电容压控振荡器设计[D]. 欧阳宏志.湖南大学2007

- [4].基于CMOS工艺的锁相环频率合成器设计[D]. 龙晖.湖南大学2007

- [5].宽调谐高线性低相噪压控振荡器设计[D]. 王洁.西安电子科技大学2005

- [6].高性能CMOS压控振荡器的设计[D]. 王文兵.安徽大学2005

- [7].射频锁相环频率合成器的分析与设计[D]. 石春燕.河海大学2006

- [8].宽带压控振荡器的研制[D]. 郄锦辉.河北大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/30484b54874a4084b0238941.html