# 回转干馏炉内油页岩颗粒混合运动特性实验与数值模拟

### 论文摘要

油页岩是一种化石能源,油页岩颗粒在回转干馏炉中停留时间及与固体热载体的混合度是干馏工艺的关键参数,直接关系到干馏气的产量及干馏炉操作与结构参数的优化。本文以回转式干馏炉为研究对象,从理论和实验两个方面深入开展了油页岩颗粒在回转干馏炉内的停留时间及混合运动特性的研究。自行设计搭建了回转干馏冷态试验装置,通过改变干馏炉操作参数及结构参数实验,详细研究了装置内部抄板结构、出口挡料圈、填充率、转速及倾角等参数对油页岩颗粒在回转干馏炉内停留时间的影响。结果表明：随转速、倾角和填充率提高,颗粒在干馏炉内的平均停留时间降低；具有直抄板干馏炉内颗粒平均停留时间小于具有直角抄板的干馏炉内颗粒平均停留时间。理论上,采用统计学方法对停留时间分布特性进行分析,去掉测量时的停留时间岐离值后油页岩颗粒在回转干馏炉内停留时间不拒绝正态性。通过改变干馏炉操作及结构等相关参数,对油页岩颗粒和固体热载体在回转干馏炉内的出口及轴向混合度进行了详细的实验研究。探讨了具有抄板的回转干馏炉内混合机理及影响参数,获得了回转干馏炉出口混合度达到混合效果最佳状态。通过正交试验直观分析法分析,确定了影响油页岩和固体热载体在回转干馏炉轴向混合因素的影响,影响程度大小依次为抄板形式、填充率、倾角、转速、出口挡板。基于回转干馏炉内不同粒度分布的油页岩混合实验,详细研究了填充率、转速等运行参数对颗粒运动模式的影响,探寻了颗粒群的混合机理。从混合机理角度分析,填充率小于33.3%时,随着转速降低,直角抄板与直抄板由对流混合占主导作用均转变为剪切混合增强,但整体混合效果降低；填充率在50%时,随着转速降低,油页岩颗粒群混合程度直角抄板优于直抄板。基于回转干馏炉内的颗粒混合机理,建立了干馏炉内颗粒接触与颗粒运动的离散单元数学模型。通过模拟计算,仿真分析了抄板形式、填充率、转速等因素对2种粒径颗粒在干馏炉内径向混合运动的影响。结果表明,干馏炉内未设抄板时径向混合较差,大颗粒主要集中在颗粒层的上表面和干馏炉的外围区域,而小颗粒则集中在中心区域,混合过程中存在混合死区。干馏炉内设抄板时,抄板在不同程度上破坏了自由表面流,增强了颗粒间的混合。转速和抄板形式对颗粒径向混合程度的影响还与填充率有关,填充率为16.7%时,相同转速下,干馏炉内设直抄板时混合较优,转速对混合程度的影响很小；填充率为33.3%时,转速1 Or/min,干馏炉内设弯抄板时混合较优。而在轴向混合过程中,颗粒粒径差异对颗粒间混合的影响较大,大颗粒轴向运动的速度较快。为准确估算油页岩颗粒在回转干馏炉内的平均停留时间和出口混合度,建立了支持向量机颗粒运动特性模型,在一定约束条件下,寻找回归最优参数方法对模型的参数进行了优化,获得了最优的模型参数。通过实验数据对模型进行了校验和参数的寻优,利用优化后的模型对平均停留时间和出口混合度进行了预测。结果表明,优化后的模型更具精确性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- Contents

- 主要符号表

- 第1章 绪论

- 1.1 油页岩资源

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 油页岩燃烧技术

- 1.2.2 油页岩干馏技术

- 1.2.3 油页岩能源利用存在问题

- 1.2.4 油页岩综合利用技术

- 1.3 论文主要研究内容及方法

- 1.4 论文主要创新点

- 第2章 油页岩颗粒在回转干馏炉内停留时间分布

- 2.1 试验台设计

- 2.2 页岩及固体热载体颗粒物性研究

- 2.3 停留时间测量方法

- 2.4 实验参数选择

- 2.5 各实验参数对平均停留时间的影响

- 2.5.1 内部抄板结构对平均停留时间的影响

- 2.5.2 填充率对平均停留时间的影响

- 2.5.3 干馏炉转速对平均停留时间的影响

- 2.5.4 干馏炉倾角对平均停留时间的影响

- 2.5.5 出口挡料圈对停留时间的影响

- 2.6 停留时间正态性分析

- 2.6.1 夏皮罗-威尔克法对停留时间正态性检验

- 2.6.2 正态样本离群值的判断与处理

- 2.6.3 正态概率纸检验及偏度-峰度离群值判别

- 2.6.4 停留时间概率密度

- 2.7 本章小结

- 第3章 干馏炉内油页岩颗粒的混合度及混合运动模式实验研究

- 3.1 引言

- 3.2 混合度

- 3.2.1 出口混合度

- 3.2.2 轴向混合度

- 3.3 颗粒混合运动模式

- 3.4 各实验参数对颗粒混合程度的影响及机理分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 回转干馏炉内油页岩颗粒运动特性数值分析

- 4.1 引言

- 4.2 颗粒运动研究现状

- 4.3 离散单元法

- 4.3.1 粒子属性描述

- 4.3.2 求解方法

- 4.3.3 离散单元法的模型

- 4.3.4 离散单元法求解步骤

- 4.4 回转干馏炉模型建立

- 4.4.1 几何模型的建立

- 4.4.2 仿真过程

- 4.5 径向混合结果分析

- 4.5.1 无抄板颗粒运动分析

- 4.5.2 干馏炉增设抄板颗粒运动分析

- 4.6 轴向混合

- 4.6.1 数值模拟参数

- 4.6.2 轴向混合运动分析

- 4.6.3 混合度分析

- 4.7 本章小结

- 第5章 运动特性预测

- 5.1 引言

- 5.2 支持向量机回归

- 5.3 预测和结果分析

- 5.3.1 平均停留时间模型预测和结果分析

- 5.3.2 出口混合度模型预测和结果分析

- 5.3.3 基于支持向量机模型结论和分析

- 5.4 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

- 攻读博士学位期间参加的科研工作

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/305b0227a7affaba30be4b29.html