# 水电机组状态监测及数据分析系统开发研究

### 论文摘要

水电是我国能源供应中的重要组成部分，也是我国应对能源需求井喷，发展可再生能源的重要选择。随着水电的大力发展，水电机组也向大容量方向发展，水电发电企业的经济高效、安全运行变得越来越重要。作为水电发电企业核心设备的水电机组的运行状况也受到发电企业的格外重视，状态检修的维修方式也开始在电厂中一步步的开展起来。本课题开发了一套水电机组状态监测和分析系统以把握机组的运行状态，分析故障原因，为最终实现状态检修提供技术支撑。本课题以Visual Studio2005为开发平台，开发了针对水电机组的状态监测和数据分析软件，探讨了经典频谱分析FFT算法的改进方法，还尝试了声测量在水电机组故障诊断中的应用。开发的状态监测软件支持最多256路信号同步录入和分析，可以对机组进行全方位的监测，并且采用波形展示、信号特征值列表、轴系状态显示等多种方式展示采集的信号，比较全面的反映了机组的运行信息。数据分析软件则结合水电行业的具体要求，为判定机组的运行状态、查找故障原因提供了强大的分析工具。该分析软件提供全面的信号分析方法，如各种时域统计和FFT分析。还能生成瀑布图、综合波形图等等，以及灵活的载入外部信号数据进行多信号的对比分析。数据分析软件还集成了效率试验和动平衡试验工具，能为水电机组提供完善而实用的分析手段，为提高水电厂安全性和经济性发挥重要作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1. 绪论

- 1.1 研究意义

- 1.2 国内外相关技术研究进展

- 1.3 本课题研究的主要内容

- 2. 基于 NI 设备的数据采集模块

- 2.1 数据采集系统简介

- 2.2 虚拟仪器技术

- 2.3 数据采样理论

- 2.4 数据采集硬件系统

- 2.5 配置模块设计

- 2.6 数据采集模块设计

- 3. 试验数据分析方法研究

- 3.1 常用的时域分析方法

- 3.2 稳态信号中 FFT 不足及改进策略

- 3.4 分析模块功能设计

- 4. 声学法在水电机组性能分析中应用

- 4.1 声学测量系统构建

- 4.2 声学测量实例

- 4.3 声测量应用小结

- 5. 总结和展望

- 5.1 工作总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].国内首台6500千瓦可变速水电机组投运[J]. 治黄科技信息 2010(03)

- [2].小水电机组运行管理的优化研究[J]. 大众用电 2019(12)

- [3].水电机组状态监测与故障诊断技术应用探讨[J]. 企业科技与发展 2020(05)

- [4].水电机组调速器提高一次调频响应合格率方法[J]. 水电能源科学 2019(12)

- [5].箱式小水电机组黑启动技术[J]. 小水电 2016(05)

- [6].大型水电机组安装技术数据的处理及应用[J]. 黑龙江科技信息 2016(31)

- [7].我国自主研制世界最大水电机组[J]. 广西电力建设科技信息 2008(01)

- [8].水电机组运行中的监视保护新技术分析[J]. 民营科技 2018(11)

- [9].我国自主研制世界最大水电机组[J]. 水电厂自动化 2008(02)

- [10].水电机组运行中的监视保护新技术分析[J]. 科技资讯 2018(34)

- [11].浅析水电机组状态监测与故障诊断技术[J]. 电子世界 2018(17)

- [12].基于大数据的多维度水电机组健康评估与诊断[J]. 水利学报 2018(09)

- [13].小型水电机组启动试运行试验简述[J]. 黑龙江科学 2017(08)

- [14].特大型水电机组保护配置方案的探讨[J]. 江苏电机工程 2010(04)

- [15].我国首台70万kW全空冷水电机组运行稳定[J]. 电力设备 2008(03)

- [16].超大型水电机组状态监测与分析系统的研究[J]. 水电厂自动化 2008(02)

- [17].水电机组一次调频控制特性分析研究[J]. 青海电力 2016(04)

- [18].不同开度区压力脉动对水电机组运行影响[J]. 云南电力技术 2017(01)

- [19].从追赶、跟随到超越 中国水电机组制造实现“三级跳”[J]. 四川水力发电 2019(01)

- [20].水电机组导水机构结构优化综述——框式(双)连臂的设计与应用[J]. 水电与抽水蓄能 2017(04)

- [21].“700MW级巨型水电机组研制”被授予四川省重大科技成果转化示范项目[J]. 东方电气评论 2013(04)

- [22].中国大容量水电机组领跑世界[J]. 电气技术 2014(10)

- [23].水电机组故障诊断技术的应用现状与技术发展[J]. 水电站机电技术 2010(03)

- [24].我国首台6500kW可变速水电机组研制成功[J]. 农村电气化 2010(07)

- [25].百万千瓦水电机组关键技术被攻克[J]. 青海电力 2009(S2)

- [26].水电机组在线监测系统简析[J]. 智慧工厂 2019(11)

- [27].某水电机组开机过程振动异常诊断及处理[J]. 水电与抽水蓄能 2016(06)

- [28].浅谈水电机组安装技术的调试与改进[J]. 科技创新与应用 2016(28)

- [29].水电机组性能参数综合测试系统综述[J]. 长江科学院院报 2013(01)

- [30].大型水电机组励磁变压器的设计特点及绝缘方式的选择[J]. 水电厂自动化 2013(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/305cca370f3c52d51e7719b7.html