# 先进的3D叠层芯片封装工艺及可靠性研究

### 论文摘要

上个世纪九十年代,棚球阵列（BGA）封装替代了外引脚封装,焊料球凸点面阵使封装尺寸减小,输入和输出端口数增加,功能和性能增强。然而,随着封装技术的发展,在平面方向上的封装已经达到了极限。为了克服平面封装技术的瓶颈,人们开发了一种三维封装技术,即叠层封装。随着硅片减薄技术的成功使用,多芯片叠层封装的厚度几乎与过去BGA封装具有相同的厚度（约1.2毫米）。因此,三维叠层封装能有效地增强电子产品的功能,目前已成为业界最流行的封装技术。本论文首先分析了3D叠层芯片封装工艺的难点,包括圆片减薄后发生翘曲的解决方案,薄裸芯片的粘贴,低弧度金线的键合,以及封装芯片的潮湿敏感度等级等,并提出了相应的解决方案。然后,采用环氧树脂代替传统的蓝膜作为芯片间的粘贴材料,安排工艺认证。封装后对相应产品进行X射线和C—SEM检测,发现芯片、引脚和框架没有出现明显分层现象,焊线无缺陷,绕线也在规定的误差范围内。进一步地,本论文对该封装产品的可靠性进行了研究,包括恒温恒湿实验、非偏置的高速加速应力测试、高低温循环测试以及高温存放实验。结果表明,所有封装样品均通过上述可靠性测试,没有出现不合格样品。最后,本论文研究了USB四层堆叠球焊工艺,探讨了工艺参数对叠层球焊工艺性能的影响。当采用高低倍同时编程的方式打线时,高倍打线准确,低倍打线会出现十字线偏移,但总体情况良好。通过对金线的拉力和焊球的推力测试,发现金线所能承受的平均拉力在8-13g范围内,焊球所能承受的平均推力在22-28g范围内,上述结果均分别高于其技术标准值5g和13g。总之,本文的实验工作加深了对叠层封装工艺的了解,对提升产品的合格率起到良好的效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 第一章 绪论

- 1.1 叠层式3D封装的结构与工艺

- 1.2 圆片减薄技术

- 1.3 便携式电子产品的叠层3D封装技术符合MCP的技术要求

- 1.4 叠层式3D封装的性能特点和技术优势

- 1.5 裸片堆叠和封装堆叠的性能特点

- 1.6 叠层式3D封装体的散热问题

- 1.7 叠层式3D封装技术的应用前景

- 第二章 3D叠层芯片封装工艺难点及解决方案

- 2.1 超薄圆片减薄、划片

- 2.2 崩裂成因及对策

- 2.3 薄裸芯片贴装

- 2.4 低弧度金线及立体键合

- 2.5 LQFP-3D技术的MSL

- 第三章 芯片叠层封装的工艺及可靠性验证

- 3.1 引言

- 3.2 叠层封装工艺验证

- 3.3 叠层封装工艺的可靠性认证

- 3.4 本章小结

- 第四章 USB四层堆叠球焊试验

- 4.1 背景介绍

- 4.2 堆叠球焊工艺试验

- 4.3 堆叠封装打线特性分析

- 4.4 堆叠封装力学特性测试

- 4.5 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 论文总结

- 5.2 展望---3D封装技术解决芯片封装日益缩小的挑战

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].微叠层复合材料的制备现状及连接难点讨论[J]. 航空制造技术 2013(19)

- [2].非连续连接的叠层钢梁试验研究[J]. 结构工程师 2013(04)

- [3].性能可调的自润滑叠层复合材料的摩擦学行为研究[J]. 西安交通大学学报 2012(11)

- [4].钢筋混凝土单跨叠层转换结构的静力分析与比较[J]. 江苏建筑 2009(06)

- [5].叠层封装技术[J]. 半导体技术 2011(02)

- [6].神经网络在叠层焊点热疲劳寿命预测中的应用[J]. 信息系统工程 2015(12)

- [7].金属叠层材料层间毛刺形成的钻削实验研究[J]. 现代制造工程 2011(10)

- [8].铁路工业中的叠层打印工艺[J]. 国外机车车辆工艺 2017(03)

- [9].关于叠层式注塑模具设计体系及其实践应用的分析[J]. 科技创新与应用 2015(11)

- [10].叠层交换的研究与实现[J]. 无线电通信技术 2009(03)

- [11].叠层成型与机械加工相融合的金属3D打印技术[J]. 国外机车车辆工艺 2017(01)

- [12].腰大池引流管使用3M敷料叠层固定法的效果观察[J]. 齐齐哈尔医学院学报 2015(35)

- [13].3D叠层封装集成电路的缺陷定位方法[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [14].叠层钢梁整体抗弯性能试验研究[J]. 工业建筑 2015(05)

- [15].叠层织物的抗刺破性能研究[J]. 西安工程大学学报 2013(01)

- [16].叠层靶对低速弹丸的抗侵彻性分析[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [17].叠层式注塑模具设计与应用现状分析[J]. 塑料科技 2009(11)

- [18].高界面结合强度铜/钼/铜叠层复合材料的制备研究[J]. 粉末冶金技术 2017(01)

- [19].基于已知振幅信息约束的叠层光电成像[J]. 中国科学院大学学报 2017(05)

- [20].基于状态空间法的叠层材料热力分析[J]. 重庆大学学报 2016(05)

- [21].废旧输送带叠层橡胶支座制作方法与力学性能探讨[J]. 动力学与控制学报 2020(05)

- [22].基于叠层滑移工艺的复合材料J形和C形梁成形技术[J]. 航空科学技术 2020(06)

- [23].Al_2O_3/TiC-Al_2O_3/TiC/CaF_2自润滑叠层陶瓷的机械和摩擦磨损性能[J]. 材料研究学报 2012(05)

- [24].新型微纳叠层功能复合材料制备装置及其性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2011(03)

- [25].叠层染料敏化太阳能电池[J]. 功能材料与器件学报 2011(06)

- [26].机织物的叠层与透气量变化关系的趋势预测[J]. 丝绸 2009(07)

- [27].新型叠层功能复合材料的制备装置及其性能研究[J]. 塑料科技 2011(02)

- [28].叠层楼面房屋抗震缺陷案例及分析[J]. 工程抗震与加固改造 2017(S1)

- [29].叠层片式电感印刷线的关键技术及发展趋势[J]. 电子工业专用设备 2016(05)

- [30].7B52叠层铝合金轧制复合界面分析（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/30642105f333da037ef96f1d.html