# 高阻缓冲层与高迁移率GaN基HEMT材料生长研究

### 论文摘要

以GaN为代表的第三代（宽禁带）半导体材料因其禁带宽度大、击穿场强高、热导率高、耐腐蚀和抗辐照等优势,特别是GaN异质结构具有高密度和高迁移率的二维电子气,被誉为是研制微波功率器件的理想材料。近年来,随着外延技术的不断进步,GaN外延材料的结晶质量也逐步提升,加上器件制造工艺的不断成熟,AlGaN/GaN HEMT器件性能不断提高。不过仍然存在一些关键问题制约器件性能与可靠性,如GaN缓冲层漏电问题和最佳异质结构问题。GaN缓冲层漏电直接使得器件的夹断特性变差,器件击穿电压不高,将严重降低器件的功率特性;GaN异质结构参数的优化问题也很严重。它们都与器件工作特性息息相关。本文首先从GaN缓冲层中杂质分布研究出发,分析认为缓冲层漏电可分为两种情况,一种是聚集有极高浓度载流子的掩埋电荷层,另一种是分布在整个GaN缓冲层中的背景载流子。在通过采用优化条件的HT-AlN成核层生长后,实现了将衬底中氧杂质的扩散抑制在了3D成核岛中,并且背景载流子浓度也控制在了1014cm-3量级。然而,GaN基微波功率器件工作时结温一般超过150℃,在这种情况下,GaN材料会本征激发出大量的背景电子,另外,工作在负栅压下的GaN基HEMT器件沟道中二维电子也会大量溢出至GaN缓冲层中,这都会严重影响GaN缓冲层的高阻特性。这时,需要通过适量的Fe掺杂在GaN缓冲层中形成深能级陷阱来束缚住这些背景载流子,以保证GaN基器件在工作时缓冲层仍然为高阻态。其次,本文通过分析GaN材料中存在的多种散射机制对沟道二维电子输运特性的影响,认为在GaN基HEMT器件正常工作的情况下,影响2DEG迁移率的主要散射机制为合金无序散射、界面粗糙度散射以及位错散射。本文中主要从优化常规的AlGaN/GaN异质结构着手来实现更高的沟道2DEG迁移率。通过对AlN插入层、AlGaN势垒层以及GaN帽层的优化,分析沟道2DEG浓度与迁移率的函数关系,来降低由合金无序散射和界面粗糙度散射对迁移率的限制作用,并最终实现器件性能的提升。再次,GaN材料作为一种极性半导体材料,沟道中二维电子与势垒层应变程度直接相关。而GaN外延层中残留大量应力时对器件的长期可靠性是极为不利的,受逆压电效应的作用,存有应力的GaN器件在高偏压工作时容易导致无法修复的损伤。最后,从成本以及材料的利用率来讲,GaN材料必然会向着大直径化的方向发展,通过对自主研发的MOCVD320系统结构的改进,成功的实现了在3、4inch蓝宝石和碳化硅衬底上高质量的GaN薄膜外延,整个外延片也具有较好的均匀性,基于此缓冲层外延的AlGaN/GaN异质结其电特性和均匀性也都能够满足器件制造的需要。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 GaN 在微波功率器件中的应用

- 1.2 GaN 材料及AlGaN/GaN HEMT 的发展历程

- 1.3 III 族氮化物材料的一些基本性质

- 1.4 我校的GaN 基材料与器件研究现状及展望

- 1.5 本论文的研究目的及各章节撰写安排

- 第二章 GaN 基材料生长及表征

- 2.1 MOCVD 外延技术

- 2.1.1 MOCVD 外延GaN 薄膜的反应过程

- 2.1.2 异质外延生长的基本模式

- 2.1.3 基于MOCVD 设备的GaN 外延工艺流程

- 2.1.4 HVPE 和MBE 技术

- 2.2 GaN 材料的表征

- 2.2.1 X 射线衍射测试

- 2.2.2 范德堡霍尔测量

- 2.2.3 电容-电压测试

- 2.3 本章小结

- 第三章 本征GaN 层漏电问题及高阻实现方法

- 3.1 GaN 缓冲层漏电特性的表征方法

- 3.1.1 CV 测试表征GaN 缓冲层漏电

- 3.1.2 台面隔离测试

- 3.1.3 SIMS 测试

- 3.2 GaN 缓冲层内非故意掺杂杂质起源

- 3.3 掩埋电荷层抑制方案

- 3.4 高温下GaN 材料高阻实现方案

- 3.5 本章小结

- 第四章 AlGaN/GaN 异质结构的最优化设计与生长

- 4.1 GaN 基HEMT 中2DEG 的散射机制

- 4.1.1 声子散射

- 4.1.2 合金无序散射

- 4.1.3 界面粗糙度散射

- 4.1.4 电离杂质散射

- 4.1.5 背景残余杂质散射

- 4.1.6 位错散射

- 4.1.7 电偶极子位错散射

- 4.2 AlGaN/GaN 异质结构优化设计

- 4.2.1 AlN 插入层优化

- 4.2.2 AlGaN 势垒层优化

- 4.3 GaN 帽层的应用及其在HEMT 器件中的作用

- 4.4 基于SiC 衬底上的GaN 外延薄膜的应力分析

- 4.5 基于大直径衬底上的GaN 基HEMT 材料外延生长研究

- 4.6 本章小结

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间的研究成果和参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].X射线和重离子辐射对GaN基发光二极管的影响[J]. 微处理机 2019(06)

- [2].基于GAN网络的面部表情识别[J]. 电子技术与软件工程 2020(01)

- [3].GaN器件在高频谐振变换器上的应用研究[J]. 电力电子技术 2020(03)

- [4].一种基于GaN的宽带功率放大器的设计与实现[J]. 电子质量 2020(06)

- [5].光场分布对GaN基绿光激光器的影响[J]. 中国激光 2020(07)

- [6].第三代半导体材料氮化镓(GaN)研究进展[J]. 广东化工 2020(18)

- [7].GaN基肖特基势垒二极管的漏电流传输与退化机制[J]. 半导体光电 2019(06)

- [8].射频氮化镓GaN技术及其应用[J]. 集成电路应用 2016(12)

- [9].S波段GaN微波功率器件的研制[J]. 电子器件 2017(01)

- [10].一种L波段高效率阵列应用GaN功率放大器[J]. 电子信息对抗技术 2017(01)

- [11].GaN基肖特基势垒二极管结构优化研究进展[J]. 发光学报 2017(04)

- [12].一种用于GaN紫外探测器的前置放大器电路的分析与设计[J]. 科技创新与应用 2017(20)

- [13].石墨烯应用于GaN基材料的研究进展[J]. 发光学报 2016(07)

- [14].金刚石散热衬底在GaN基功率器件中的应用进展[J]. 表面技术 2020(11)

- [15].基于直方图均衡化的GAN去模糊模型[J]. 数据通信 2019(06)

- [16].基于拉曼热测量技术的铜基复合物法兰GaN基晶体管的热阻分析[J]. 物理学报 2020(02)

- [17].基于GAN样本生成技术的智能诊断方法[J]. 振动与冲击 2020(18)

- [18].在轻度混合动力汽车中利用GaN实现双电池管理[J]. 电子产品世界 2020(11)

- [19].美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校在200mm硅晶圆上制造出GaN高电子迁移率晶体管[J]. 半导体信息 2017(01)

- [20].氮化镓GaN为新时代开启一线曙光[J]. 集成电路应用 2015(04)

- [21].一种S频段GaN功率放大器的研制[J]. 空间电子技术 2013(03)

- [22].多倍频程GaN分布式功率放大器的设计与实现[J]. 微波学报 2013(04)

- [23].GaN基紫外探测器发展概况[J]. 激光与红外 2012(11)

- [24].GaN基量子阱红外探测器的设计[J]. 现代电子技术 2011(10)

- [25].GaN光电阴极的研究及其发展[J]. 物理学报 2011(08)

- [26].掺杂GaN的湿法刻蚀研究[J]. 微纳电子技术 2009(10)

- [27].GaN转移电子器件的性能与基本设计[J]. 半导体学报 2008(12)

- [28].GaN势能函数与热力学性质[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2008(07)

- [29].GaN基侧向外延生长技术与特性研究[J]. 半导体技术 2008(11)

- [30].半导体GaN功率开关器件灵敏度测试技术[J]. 电源学报 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/308bfa0ffdddccd312c6f744.html