# 建筑施工中的框架剪力墙施工技术

潍坊市创宇建筑设计有限公司山东潍坊261300

摘要：在所有的结构体系中，框架剪力墙结构是最重要的一种，该结构不仅可以有效的提高工程质量，而且能够最大限度的保证住宅建筑物的安全性和可靠性。通过对框架剪力墙结构进行分析和研究，可以提高施工的技术方法。现阶段，剪力墙结构施工已经得到了广泛应用，优势十分明显，如通过节约住宅建筑材料来间接的提高企业的效益；在施工过程中，还需要根据具体的现场来选择科学合理的施工手段，以提升住宅建筑物的整体质量。

关键词：建筑施工；框架剪力墙；施工技术

1框架剪力墙结构概述

框架剪力墙结构是指框架结构与剪力墙结构二者相结合的一种建筑结构，正因如此，框架剪力墙结构同时具备了框架结构与剪力墙结构的优点，即抗剪性与灵活性。框架剪力墙结构的优点在于稳定性强和抗震性能好，因为它是利用钢筋混凝土墙体等来承担荷载，可以有效限制建筑水平位移，所以能够实现更好的建筑质量与安全。同时，水平控制力强还有助于施工方便。虽然框架剪力墙结构自身在抗压性方面并没有很强，但是，当框架剪力墙结构因受力而发生弯曲，并弯曲到一定程度时，结构的刚度会随之变化。一般情况下，框架剪力墙结构建筑的施工都是分三部分进行作业的，分别是：结构基础部分、建筑主体部分、建筑装修部分。其中，结构基础部分先进行静压管桩施工和测量放线，再进行护坡、验槽及地下室施工，之后对墙柱进行放线测量，最后基础回填。建筑主体部分先进行测量放线，并预留墙柱钢筋和水电，再进行模板施工。建筑装修部分也是先进行测量放线，再进行结构砌筑施工、内墙抹灰及天花板装修施工。

2建筑框架剪力墙结构施工技术

2.1框架剪力墙相关的放线测量

为了能够确保建筑物的质量，要求对所有施工细节进行严格管控，施工作业人员一定要认真负责，在施工过程中减小误差，确保施工质量以及施工工期与预期保持一致。针对当前很多房建工程项目的施工筹备工作而言，最先要做的都是放线测量。放线测量过程中一定要做到精准与高质、高效，放线测量的质量会对框架剪力墙的施工质量产生直接影响。精准的施工要求精准的测量，并且要积极应用现代化的仪表仪器等。要求所有设备都能够正常运转，保持良好的性能，及时进行校准，确保数据信息的精准性。要由经验丰富的技术工作者进行放线测量，确保放线测量与工程建筑施工都能够满足相关要求。并且在完成施工作业之后，对施工成果实施细致有效的检查，保证所有参数数据都是精准无误的。当多次测量的结果是一致的，才能够保证数据信息是精准而有效的，如果两次测量的结果是不同的，就要多次进行测量，并且要查找和修正出现问题的原因。

2.2内隔墙施工以及铺砌技术

框架剪力墙结构进行内隔墙施工中，要分析墙体承重要求也要满足美观性。在施工中，要根据具体的要求合理的选择内墙材料，综合抗震性能、经济性等多种因素系统选择，现阶段较为常见的就是应用小型的空心砌块，通过此种材质可以达到增强内部空间美观性的目的。内隔墙作为框架剪力墙结构工程中的收尾工程，在施工中要分析建筑结构的施工状态，加强基础建筑质量控制，进而保障内墙施工的质量。在施工中要合理的分析铺砌技术要求，进行框架剪力墙的空心铺砌施工中要适当的增加构造柱结构，提升框架剪力墙抗震性能，提升内墙结构的整体稳定性，通过将构造柱位置合理的设置在墙角侧的方式达到提升承载支撑能力的目的。在现浇位置中要根据要求合理的设置拉近，在铺设过程中避免出现断裂等问题，在铺设中要合理的控制空心砖，提升整体性，增强建筑内墙稳定性。进行空心砖铺设过程中要根据建筑框架剪力墙设计方案，精准预留孔洞，根据空心砖尺寸合理安排孔洞，合理的进行施工铺设分析，细化分析。

2.3模板施工

在钢筋施工完毕之后要做好模板施工达到提升混凝土浇筑质量的目的。进行模板施工之前，要综合施工方案要求精准定位模板安装位置，确定测量方式，通过规范化的设计分析，保障模板的尺寸符合剪力墙结构的施工要求。施工人员要综合施工现场的实际状况，科学合理的制定支护方案，确定模板安装的各项参数信息，合理预留不同类型的管线位置，在施工中提升模板链接位置的稳定性，增强整体的严密性，进而在根本上保障各项施工作业有序开展，避免因为施工不当而出现变形等安全隐患问题。在施工中，工作人员要分析模板施工中建筑围墙的长度要求，外建筑外墙内外侧模板长度对比来说，外侧要短于内侧，在施工中要将已经浇筑完毕的墙体作为主要的参照物，要保障外侧的模板与墙体之间连接紧密，通过放置定量的海绵垫避免二墙体以及模板在施工中受到损坏与影响。进行模板浇筑中建筑内外侧模板会出现不同程度的位移几率，为了在施工中合理控制位移问题，避免模板位置受到影响，在进行模板浇筑中要根据规范要求严格开展，精准固定内外侧模板，将短钢筋放置在内侧达到提升模板稳定性的目的要求。最后，施工人员要根据墙模吊装的实际要求，科学合理的进行吊装处理，进而保障吊装精准度，提升稳定性。

2.4框架剪力墙结构建筑中的混凝土工程施工技术

混凝土工程的施工质量，直接关系着框架剪力墙结构建筑的整体施工质量，所以必须要有效控制好混凝土工程的施工质量。在混凝土工程施工开始前，首先应当要合理选购原材料，选择那些具有相关资质的厂家所提供的质量和性能达标的原材料，严禁为了节约成本而采用不合格的材料；其次，要科学设计混凝土的配比，确保混凝土的强度满足实际工程要求，并适当添加一些减水剂，以进一步提升混凝土的稳定性；再者，还要对混凝土的搅拌时间及搅拌材料的投放量进行合理把控。在混凝土的浇筑过程中，一般常采用逐层施工的方式来进行浇筑，即在上一层浇筑完毕、检验合格及初步凝结后，再进行下一层的浇筑，层层递进，最终完成全部浇筑任务。另外为了保证施工顺序的合理性，还应使用插入型振捣器和平板型振捣器，遵循先横后纵的顺序。

2.5框架剪力墙结构建筑中的钢筋工程施工技术

在现代的建筑工程中，多采用钢筋材料进行施工，而在框架剪力墙结构建筑中，同样钢筋材料也是最主要的施工材料之一。框架剪力墙结构中的钢筋工程施工技术要点主要在于以下几点：第一，应采用定型模来有效固定好箍筋框，并严格按照相关标准来检验审核，确保钢筋不会出现移动等问题；第二，应通过电渣压力焊来有效焊接好钢筋，特别是对于一些大直径的钢筋必须要焊接好，并且还应利用绑扎搭接接头将其余小直径钢筋有效连接好；第三，由于在现代大部分的高层建筑中都有着比较密集的梁柱节点，所以在钢筋工程施工中要合理把控好梁柱节点的位置和顺序。另外还要认真绘制施工图纸，严格按照图纸进行施工。

结束语：总之，随着我国住宅建筑行业的不断发展，人们对住宅建筑物的要求越来越高，住宅建筑体系的复杂给施工带来了很大难度，同时增加了施工成本，为此，相关研究机构应采取相应的技术方法，以解决框架剪力墙施工中存在的问题，从而使住宅建筑工程满足实际需求。

参考文献：

[1]张建灶.框架剪力墙结构建筑施工技术探讨[J].江西建材，2016（10）：122+125.

[2]陈育仁.浅析框架剪力墙结构建筑施工技术的应用[J].建材与装饰，2016（13）：6-7.

[3]刘金凤.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用[J].中国住宅设施，2016（01）：8-10.

[4]信昕奇.试论框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用[J].科技风，2018（06）：103.

[5]张冬.框架剪力墙结构建筑施工技术应用[J].居舍，2018（34）：41.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/30a809c416a907cf7e8c4168.html