# 生物质液压成型机模具结构分析及优化

### 论文摘要

生物质能源具有储量大、分布广、可再生等优点,其开发利用可以有效解决当今世界面临的能源紧张、环境污染和气候变化等问题。生物质能源发展瓶颈是原料松散、生产能耗高、模具磨损大、生产成本高等,生物质固化成型技术是有效解决上述问题的技术之一生物质固化成型技术是把松散的原料,固化压缩成密实规则的生物质制品的技术,其研究分为成型机理、成型工艺和成型机的研究,其中固化成型机的模具结构是关键技术之一。模具结构不但影响成型后制品的质量,而且影响生产过程中的能耗和模具的磨损,对模具结构进行优化,可以有效提高制品质量,降低磨损和能耗,从而降低生物质制品的生产成本。本文利用液压式成型机,以弹塑性力学和流变学为理论,研究生物质成型的机理和模具参数对成型过程的影响。建立模具的模型,分析模具的受力情况,得出模具结构中最重要的参数是：大端长径比、两端面内径比和锥角,严重影响生物质制品的质量和模具的磨损。利用ANSYS软件,建立有限元模型,分析整个压缩过程中材料的位移规律、应力应变分布、成型块的等效应力场、模具的等效应力场和摩擦力分布情况。由模拟结果得出模具最大等效应力出现在模具锥形区的大端入口处,影响模具最大等效应力最大的因素是模具的大端直径和锥角。在有限元模拟中,设定模具大端长度不变,通过改变大端直径从而改变大端长径比和两端面内径比的值,得出模具最大等效应力和模具参数之间的变化曲线。把模拟出的曲线分别进行曲线拟合,建立优化模型,得出模具参数的最优取值。本研究降低了模具的最大等效应力和磨损,提高生物质制品的质量,为以后生物质液压成型机模具的选择、改进和设计提供理论支持。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的背景及意义

- 1.2 生物质固化技术研究现状

- 1.2.1 成型设备的研究现状

- 1.2.2 成型工艺的研究现状

- 1.2.3 成型机理的研究现状

- 1.2.4 成型模具的研究现状

- 1.3 存在的问题

- 1.4 本文主要内容

- 第2章 成型过程简介和模具受力分析

- 2.1 原料特性和成型机理

- 2.1.1 成型原料特性

- 2.1.2 固化成型机理

- 2.2 液压式成型机成型过程

- 2.3 成型过程影响因素

- 2.4 模具受力分析

- 2.5 本章小结

- 第3章 固化成型过程应力应变分析

- 3.1 引言

- 3.2 生物质制品应力应变分析

- 3.2.1 弹塑性力学理论

- 3.2.2 流变学理论

- 3.2.3 应力应变分析

- 3.3 模具结构对应力分布的影响

- 3.4 本章小结

- 第4章 固化成型过程有限元模拟

- 4.1 有限元接触状态分析

- 4.1.1 有限元法的优点

- 4.1.2 有限元模拟基本步骤

- 4.1.3 有限元接触状态分析

- 4.2 建立有限元模型及求解

- 4.2.1 压缩模型的建立

- 4.2.2 建立接触对

- 4.2.3 施加载荷并求解

- 4.3 模拟结果分析

- 4.3.1 位移规律

- 4.3.2 应力应变分布

- 4.3.3 等效应力分布

- 4.3.4 摩擦应力分布

- 4.4 模具参数的ANSYS分析

- 4.4.1 模具两端面内径比有限元分析

- 4.4.2 模具大端长径比有限元分析

- 4.4.3 模具锥形区锥角有限元分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 液压成型机模具结构优化设计

- 5.1 模具参数的曲线拟合

- 5.2 模具参数的函数优化

- 5.2.1 建立优化目标函数

- 5.2.2 建立优化数学模型

- 5.2.3 选择优化算法

- 5.2.4 优化结果分析

- 5.3 试验验证

- 5.3.1 试验材料和指标

- 5.3.2 试验仪器与设备

- 5.3.3 试验步骤

- 5.3.4 试验结果分析

- 5.4 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间参与科研项目

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].油气管道组合缺陷等效应力[J]. 化工科技 2020(01)

- [2].消除混凝土坝应力网格效应的三次等效应力法[J]. 水电能源科学 2016(06)

- [3].基于ANSYS的拱坝等效应力计算及图形显示[J]. 水力发电 2011(04)

- [4].有限元等效应力在拱坝应力设计中的应用[J]. 中国水能及电气化 2009(10)

- [5].混凝土重力坝局部等效应力法初探[J]. 水力发电 2008(05)

- [6].井下套管围压及第四等效应力分析[J]. 石油矿场机械 2014(12)

- [7].重力坝分析的改进有限元等效应力法[J]. 中国水利水电科学研究院学报 2013(02)

- [8].基于ANSYS Workbench软件的软刚臂结构轻量化研究[J]. 机械制造 2020(04)

- [9].深部盐膏岩地层套管磨损后等效应力分析[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [10].叉车倾斜缸耳环断裂分析及改进设计[J]. 起重运输机械 2014(09)

- [11].基于改进等效应力法的某拱坝下游加固培厚应力分析[J]. 水电能源科学 2013(06)

- [12].基于流固耦合的埋地供水管道地震响应分析[J]. 深圳大学学报(理工版) 2020(03)

- [13].土应力方向依赖性的数力机理与等效应力法研究[J]. 岩石力学与工程学报 2018(12)

- [14].不同结构氧化锆瓷基台及种植体周骨壁应力的有限元分析[J]. 现代口腔医学杂志 2008(06)

- [15].压缩条件下非饱和黄土的结构流体等效应力特性[J]. 岩石力学与工程学报 2011(S1)

- [16].起重机吊钩等效应力非线性可靠性灵敏度分析[J]. 机械设计与制造 2014(06)

- [17].内压作用下含体积型缺陷椭圆管应力分析[J]. 兵器材料科学与工程 2020(05)

- [18].连续管作业注入头夹持机理研究[J]. 石油机械 2012(11)

- [19].拱坝有限元三次等效应力计算方法与控制标准[J]. 水电能源科学 2019(02)

- [20].基于有限元等效应力的重力坝坝踵应力分析[J]. 大坝与安全 2010(04)

- [21].俄制500MW汽轮机组中压转子带额定负荷时的强度分析[J]. 华北电力技术 2013(04)

- [22].基础变形模量不确定条件下拱坝最大有限元等效应力分析[J]. 河海大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [23].拱坝基础垫座体形优化模型研究[J]. 水力发电 2019(12)

- [24].高温下含椭球型缺陷管道局部应力分析[J]. 石油化工高等学校学报 2018(01)

- [25].颗粒材料的组构-应力关系与等效应力法[J]. 岩石力学与工程学报 2018(07)

- [26].航空发动机限寿件概率失效风险评估的等效应力转化[J]. 燃气涡轮试验与研究 2019(01)

- [27].板坯连铸铸坯二冷顶弯段应力分析[J]. 过程工程学报 2009(S1)

- [28].基于ANSYS的立式储罐应力分析[J]. 广东化工 2013(20)

- [29].板桩码头的ANSYS有限元分析[J]. 中国水运(下半月) 2009(09)

- [30].基于经典Von Mises应力的多轴等效应力修正方法研究[J]. 振动与冲击 2015(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/30b59e2fa05857d01e8d1199.html