# 浅谈机电工程预算编制

山东华邦建设集团有限公司山东青州262500

摘要：本文针对机电工程预算编制过程中要注意的相关问题，以及如何提高投标预算书的编制质量，提出了一些个人观点，以供业内人士参考。

关键词：机电工程；预算编制；投标预算书

1机电工程存在的主要问题

1.1机电工程的材料设备品种多、规格型号多、品牌厂家多

由于机电工程的专业较多。所以与此相应的材料设备的品种也相当多。比如，用于电气设备机电工程中的电缆，按工作类别可分为普通电缆、阻燃电缆、耐火电缆、低烟无卤电缆等；按用途类别可分为电力电缆和控制电缆等；按导体材料可分为铜芯电缆和铝芯电缆；按绝缘材料可分为交联聚乙烯绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆等。此外。电缆还可以按照芯数、标称截面、电压等级等规格进一步细分。即使是同样规格型号的产品，由于生产厂家或品牌的不同，产品的价格也会有不小的差异。

1.2机电工程的设计变更多、工程签证多

由于机电工程有其自身的技术特点和要求，导致设计图纸中的平面图无法完全表达其实际施工情况。比如，电气管道、给排水消防管道、通风空调管道在同一空间内必须互相避让。同时，这几种管道必须与土建、装饰工程等互相配合，而且还不能影响技术性能。这些情况在设计图纸时几乎是无法预计的，只能在施工过程中加以变更和完善。

1.3机电工程中暗装、暗敷的工程内容较多

为了美观，机电工程大多采用暗装、暗敷的施工方法。因此．机电工程在竣工后，现场往往不能直观地反映出所用材料的规格型号和品牌厂家．也就不易检验出是否完全按照设计图纸和验收规范施工。比如，暗敷的电线管、电缆、通风空调管道等在安装完成后，所用材料的规格就较难分辨。

2机电工程预算编制的一般方法和注意事项

由于机电工程具有上述的这些特点，因此编制机电工程的施工图预算时需要掌握相当多的专业知识。所谓施工图预算就是在施工图设计完成后、工程开工前，根据已批准的施工图纸、现行的预算定额、费用定额．以及地区人工、材料、设备与机械台班等资源价格，在施工方案或施工组织设计已大致确定的前提下，按照规定的计算程序计算直接工程费、措施费，并计取间接费、利润、税金等费用．确定单位工程造价的技术经济文件。以下，笔者将以工程造价人员的角度介绍一下机电工程预算编制的一般方法和注意事项。

2.1熟悉图纸

熟悉图纸是编制施工图预算的基本准备工作。只有在熟悉图纸之后．才能对工程内容、技术要求有一个比较清晰的概念。因此．在开始编制施工图预算之前，必须花费一定的时间熟悉图纸。如果在没有熟悉图纸之前就急于计算具体的工程量，有时就会发生遗漏或重复计算某些单体或某些专业的工程内容的情况。

2.3计算工程量

计算工程量是一项工作量很大，并且又要求十分细致的工作。工程量是编制预算的基本数据，计算的准确程度将对工程造价有直接的影响。在计算工程量时要注意以下几点。

（1）必须严格按照定额规定的工程量计算规则进行计算，划分的工程项目必须和定额规定的项目一致．这样才能正确地套用定额。同时，还要注意图纸上标注的尺寸和比例，以免发生不必要的计算错误。

（2）合理安排工程量计算顺序，以防出现重复计算或漏算工程量的情况，提高计算的速度和质量。比如在电气设备机电工程中，就可以根据平面图和系统图．按照进户线、总配电箱、各分配电箱、照明灯具或其他用电设备的顺序进行计算。

（3）随时清理和减少施工图．并将一些常用的建筑物的主要尺寸数据列表备用，以减少反复翻阅图纸所花费的时间。

（4）及时进行工程量汇总。当按照工程项目将工程量全部计算完以后．要对工程项目和工程量进行整理．即合并同类项和按序排列，为套用定额、计算直接工程费打下基础。

3完善预算编制质量的建议

（1）保证投标预算书的质量。①严格取定投标预算书的编制依据。投标预算书的编制要严格的按照工程量计算依据、定额、调价文件等来进行，它对工程造价的影响是直接且巨大的。因此，在投标预算书编制之前，造价人员要对相关人员进行详细的咨询，清晰的了解有关工程性质的一切问题，要随时记录下有价值的资料，如定额、材料价格等。②做好投标预算的编制工作。首先要综合的考虑工程的施工组织特点，做好前期的准备工作，收集好各种相关资料，使工程投标预算掌握在控制的范围内，这就需要工作人员要到现场去进行勘查，调查施工环境，并且进行研究，尽可能多的掌握资料，控制好工程的预算。③掌握要素价格市场动态。价格在市场中的变化能够直接的影响到工程的投标预算，因此，在投标报价时一定要考虑到市场价格及其可能出现的变化的趋势，对其进行动态的分析，工程造价人员要在资料收集时对具体的工程造价指标进行预测和分析。

（2）对可研报告的检查和研究，应本着客观和长远的态度，从它的建设必要性、技术可行性、经济合理性，认真作出客观公正、实事求是的综合评价。审查和校核越仔细，项目出现问题的可能性就越小：工艺技术、投资估算等越可行、越可靠，项目能按期建成投产，并充分发挥预定效益的把握性就大。投资风险小，而资金也能按期收回。

（3）可行性研究论证包括技术和经济两个方面，但归根结底应是在可行前俱下的经济合理。故在对可行性研究结论的准确度作出判别时，经济上一定要首先可行、合理，资金来源渠道可靠有保证，否则决不可取。

（4）项目的可行性研究在前，初步设计在后。研究项目建设所需投资只能靠估算，肯定与日后详细设计存有误差。但为了保证投资估算具有一定的准确度。切实起到日后监控概预算的目的，投资中可考虑到的因素一定要考虑，不得因种种原因不予考虑或将项目化整为零，待项目批准后再行增加造价。

（5）数据要准确。可行性研究设计要有可靠的基础数据作依托，提供地质勘探报告、矿物储量及品位含量：当地的建、安工程造价指标及标准，前期的建设费用。设备材料单价，产品的销售市场价格预测等基础数据资料一定要准确，否则很难确定准确的投资额。这里若能于平时根据市场价格波动情况。不断收集、积累多种数据，对正确地审定投资估算是大有益处的。

（6）提高造价人员素质，合理编制预算。人员素质主要包括三个方面，道德素质，工程造价人员要正直，诚实、公平、公正，同时要有强烈的事业心和责任感；专业素质，工程造价人员要不断提高提高自身工程的计量和估价知识，工程设计与施工的技术知识，工程管理知识，现代经济学知识，有关法律知识等；综合能力，预算人员应当根据当前业务知识，有创新精神，创新素质。机电设备安装工程投资巨大、建设条件复杂多变、不确定性很大，这非常需要造价工程师具有创新素质来适应这些变化。

4结语

综上所述，编制工程预算要本着实事求是的态度，平时多学习积累经验，在基本功上多下功夫；要经常深入施工现场，清楚每项工艺的施工程序，这样才能提供预算编制的质量，合理确定有效控制机电工程造价。

参考文献：

[1]陈泽灵.建筑机电安装施工质量技术[J]．广西质量监督导报，2008（07）.

[2]黄平.财务预算和财务计划降低企业财务风险的研究[J].现代商业，2008（32）

[3]美国管理会计师协会.财务规划绩效与控制.CMA认证教材，2012（03）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/30f55aa894dbd42606963547.html