# SET-LRP中氟醇溶剂的作用研究

### 论文摘要

“活性”/可控自由基聚合由于其相对于其它活性聚合而言具有聚合条件温和、适用的单体面广、强大的大分子结构设计能力等优点而备受关注。2006年,Percec等人提出的单电子转移“活性”/可控自由基聚合（SET-LRP）能在室温下进行,并且聚合速率极快,聚合的控制性好,能够对一些特殊结构的单体（如氯乙烯）进行聚合,催化剂的用量少,因而比其他“活性”自由基聚合有着明显的优势,具有较好的研究和应用前景。本论文以研究SET-LRP的聚合机理为目的,具体研究了（1）氟醇溶剂对聚合行为的影响;（2）氟醇溶剂作用下,引发剂结构及卤素种类对聚合的影响;（3）氟醇存在下,甲基丙烯酸丙炔酯（PgMA）的SET-LRP。具体工作总结如下:（1）以1,1,1,3,3,3-六氟异丙醇（HFIP）为溶剂进行了甲基丙烯酸甲酯（MMA）/EBiB/Cu（0）/PMDETA体系的单电子转移“活性”/可控自由基聚合（SET-LRP）。聚合结果呈现典型的“活性”/可控的聚合特征:数均分子量随单体转化率呈线性增长,聚合物的分子量分布较窄,且聚合物末端带有引发剂的功能团。增加溶剂（HFIP）的浓度,可以提高聚合的控制性,表现出较高的引发效率和更窄的分子量分布。HFIP的存在,还可以实现对聚合物立构规整性的控制。较高的溶剂（HFIP）浓度和较低的温度,均可提高聚合物的立构规整性。结果显示,HFIP作SET-LRP溶剂,可以实现对PMMA分子量和立构规整性的双重控制。（2）以卤苄为引发剂,通过MMA单体的单电子转移“活性”/可控自由基聚合（SET-LRP）,考察了HFIP溶剂对低效引发剂的作用。聚合结果呈现典型的“活性”/可控的聚合特征:数均分子量随单体转化率呈线性增长,聚合物的分子量分布相对较窄,且聚合物末端带有引发剂的功能团。结果显示,HFIP的存在可以提高溴苄引发聚合的控制性,另外,还考察了卤素性质对引发剂引发效率的影响。（3）以RAFT试剂:α-二硫代萘甲酸异丁腈酯（CPDN）为调控剂,考察了HFIP的溶剂效应,在没有对任何基团进行保护的条件下,实现了炔类单体:甲基丙烯酸丙炔酯（PgMA）的SET-LRP。聚合动力学显示聚合反应为一级反应,而且聚合物的分子量随单体的转化率的增加而线性增长。聚合转化率低于50%的情况下,聚合物的分子量分布指数在可控的范围之内,且聚合物的末端官能化度较高。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 “活性”/可控自由基聚合

- 1.2.1 “活性”/可控自由基发展历程

- 1.3 原子转移自由基聚合（ATRP）

- 1.3.1 ATRP 的原理

- 1.3.2 反向原子转移自由基聚合（Reverse ATRP, RATRP）

- 1.3.3 常规与反向并存的原子转移自由基聚合（SR& NI ATRP）

- 1.3.4 电子转移生成催化剂的原子转移自由基聚合（AGET ATRP）

- 1.4 单电子转移“活性”/可控自由基聚合（SET-LRP）

- 1.4.1 SET-LRP 聚合的机理

- 1.4.2 SET-LRP 适用的单体

- 1.4.3 SET-LRP 适用的金属催化剂

- 1.4.4 SET-LRP 适用的配体

- 1.4.5 SET-LRP 适用的引发体系

- 1.4.6 SET-LRP 中的溶剂选择

- 1.5 “活性”自由基聚合的立构化学

- 1.5.1 “活性”自由基聚合中控制立构规整性的基本原理

- 1.5.2 通过路易斯酸来控制“活性”自由基聚合中的立构规整性

- 1.5.3 通过极性溶剂来控制“活性”自由基聚合中聚合物的立构规整性

- 第二章 论文目的和意义

- 第三章 实验部分

- 3.1 原料及试剂

- 3.2 实验内容

- 3.2.1 常规的SET-LRP 操作

- 3.2.2 常规扩链反应和嵌段聚合物的制备

- 3.2.3 α-二硫代萘甲酸异丁腈酯（CPDN）的合成与表征

- 3.3 测试与表征

- 第四章 氟醇对MMA 单体的SET-LRP 的可控性和聚合物立构规整性的影响

- 4.1 引言

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 HFIP 对SET-LRP 控制性的影响

- 4.2.2 HFIP 对SET-LRP 聚合物立构规整性的影响

- 4.3 结论

- 第五章 氟醇及引发剂中卤素性质对SET-LRP 聚合行为的影响

- 5.1 引言

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 HFIP 作溶剂对溴苄引发的MMA 的SET-LRP 的影响

- 5.2.2 引发剂中卤素的性质对聚合的影响

- 5.3 结论

- 第六章 HFIP 为溶剂的甲基丙烯酸丙炔酯（PgMA）的SET-LRP

- 6.1 引言

- 6.2 结果与讨论

- 6.3 结论

- 第七章 全文总结

- 7.1 全文总结

- 7.2 论文的创新点

- 7.3 存在的问题与展望

- 参考文献

- 在读期间成果目录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].低共熔溶剂性质及其应用研究进展[J]. 应用化工 2019(12)

- [2].高性能环保溶剂开发用于农化配方制备[J]. 世界农药 2020(07)

- [3].超高效液相色谱-串联质谱法测定辣椒油中的溶剂红52[J]. 食品安全导刊 2020(25)

- [4].超纤革无溶剂技术开发及应用探究[J]. 皮革与化工 2020(05)

- [5].药品生产中回收溶剂的管理[J]. 机电信息 2016(08)

- [6].氯唑沙宗在不同溶剂中溶解度的测定与关联[J]. 化学工程 2020(01)

- [7].从水溶液中萃取乙酸的溶剂及厌氧微生物发酵生产乙酸的工艺（续）[J]. 乙醛醋酸化工 2019(09)

- [8].从水溶液中萃取乙酸的溶剂及厌氧微生物发酵生产乙酸的工艺（续）[J]. 乙醛醋酸化工 2019(10)

- [9].环保法规严格刺激世界溶剂业向绿色转化[J]. 石化技术与应用 2014(01)

- [10].降低顺酐溶剂吸收工艺溶剂消耗因素分析与控制[J]. 中国井矿盐 2014(04)

- [11].浅谈环境友好溶剂和无溶剂有机合成途径及特点[J]. 安徽农业科学 2012(24)

- [12].原料及溶剂[J]. 涂料技术与文摘 2011(04)

- [13].溶剂效应对2-乙酰呋喃在16种溶剂中的红外光谱的影响[J]. 浙江化工 2016(04)

- [14].无溶剂绝缘浸渍硅树脂的应用研究进展[J]. 山东科学 2016(04)

- [15].低毒环保溶剂在过氯乙烯漆中的应用研究[J]. 现代涂料与涂装 2015(05)

- [16].无溶剂复合:市场渐入佳境[J]. 包装财智 2013(12)

- [17].无溶剂复合 复合车间的“绿行侠”[J]. 印刷技术 2013(08)

- [18].无溶剂复合混胶设备的探索和研发[J]. 印刷技术 2013(22)

- [19].原料及溶剂[J]. 涂料技术与文摘 2011(07)

- [20].国内外无溶剂复合设备的现状与发展趋势[J]. 包装工程 2010(17)

- [21].溶剂吸收法顺酐装置工艺介绍[J]. 甘肃科技 2010(19)

- [22].无溶剂复合的实际应用技术[J]. 塑料包装 2008(05)

- [23].溶剂对磺胺甲基嘧啶溶剂化合物形成的影响[J]. 化工学报 2020(02)

- [24].低共熔溶剂的分子模拟研究进展[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(05)

- [25].鹅去氧胆酸重结晶纯化及溶剂对其结晶形态影响研究[J]. 化学试剂 2020(11)

- [26].关于化工企业溶剂损耗的削减之我见[J]. 化工管理 2015(20)

- [27].溶剂浸析法制备硝化棉基微孔球形药[J]. 含能材料 2015(11)

- [28].具有类液体行为的无溶剂纳米流体[J]. 高分子通报 2013(09)

- [29].14家欧洲纸企与荷兰大学联合研发新型溶剂[J]. 纸和造纸 2014(04)

- [30].无溶剂复合的优势及最新研究进展[J]. 粘接 2014(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/310342cdd1f53c471a5b8b83.html