# 基于改进蚁群算法的水轮机调节系统建模与仿真

### 论文摘要

经过六十余年的发展,中国电力系统建设获得举世瞩目的成就,不论是电力建设速度,还是电网规模都处于世界前列,水电装机总容量更是稳居世界首位。随之而来的电力系统的安全运行问题日益突出,电力设备的控制性能要求也越来越高。作为保障水电机组稳定运行的水轮机调节系统,其性能关系着水电厂输出电能的质量好坏。良好的水轮机调节系统模型为电网运行安全计算提供可靠的基础,因而水轮机调节系统建模与参数测试一直是水电工作者的研究热门和亟待解决的几大建模难题之一。本文在研究目前水轮机调节系统建模仿真的研究现状和分析水轮机微机调速器和被控对象特点的基础上,建立了水轮机调节系统的仿真模型。对调速器部分参数采用参数实测的方法确定,被控对象模型参数通过递推的最小二乘算法和遗传算法、粒子群算法、蚁群算法等智能优化算法辨识获取。文中提出了一种融合人工鱼群算法的改进蚁群算法。该算法在蚁群算法的正反馈机制上融入鱼群算法的全局搜索策略,引入防止蚂蚁局部收敛的分散因子,嵌入步长加速法作为局部优化方法,以提高算法收敛速度。仿真结果证实了该算法的有效性。文中最后利用国内多台机组的现场实测数据,对所建立的自定义模型和参数辨识方法进行仿真对比和验证。本文提出的改进蚁群算法在被控对象辨识中,吻合度与几何误差皆优于与之进行比较的算法。自定义模型的仿真结果与实际匹配度高,比电力系统常用计算软件PSASP、BPA模型更加贴近实际。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 水轮机调节系统工作原理

- 1.3 水轮机调节系统的建模研究现状

- 1.4 蚁群算法的研究现状

- 1.5 本文的研究内容与章节安排

- 2 水轮机调节系统分析

- 2.1 水轮机调节系统概述

- 2.2 调速器

- 2.3 控制对象

- 2.4 小结

- 3 蚁群算法

- 3.1 蚁群算法概述

- 3.2 蚁群算法的改进

- 3.3 基于蚁群算法的参数识别

- 3.4 小结

- 4 水轮机调节系统建模与模型辨识

- 4.1 水轮机调节系统建模

- 4.2 调速器参数实测

- 4.3 模型辨识

- 4.4 基于优化算法的被控对象参数辨识

- 4.5 小结

- 5 水轮机调节系统仿真与结果分析

- 5.1 调速器模型仿真

- 5.2 水轮机及引水管道模型仿真

- 5.3 水轮机调节系统模型仿真

- 5.4 与其他模型的比较分析

- 5.5 小结

- 6 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].水轮机调节系统仿真研究及参数分析[J]. 装备制造技术 2009(02)

- [2].水轮机调节系统控制策略的发展[J]. 人民珠江 2009(02)

- [3].水轮机调节系统控制策略发展与应用[J]. 江西水利科技 2008(03)

- [4].水轮机综合调节特性模糊神经网络建模仿真[J]. 信息与电脑(理论版) 2018(04)

- [5].电网稳定计算用水轮机调节系统仿真可信度评估方法研究[J]. 水力发电 2014(04)

- [6].书讯[J]. 水电自动化与大坝监测 2009(03)

- [7].书讯[J]. 水电厂自动化 2009(02)

- [8].孤网下水轮机PID调速器抗速度饱和研究[J]. 农业工程学报 2017(21)

- [9].带调压阀的水轮机实时仿真系统[J]. 水电站机电技术 2018(01)

- [10].针对间隙非线性环节的水轮机调节系统稳定性分析[J]. 水利水电快报 2020(08)

- [11].基于NNARX水轮机调节系统辨识的预测控制与故障诊断[J]. 自动化与仪器仪表 2017(12)

- [12].“水轮机调节”课程教学方法研究与实践[J]. 科教文汇(上旬刊) 2015(06)

- [13].带调压阀控制的水轮机调速器的安全设计[J]. 小水电 2011(06)

- [14].水轮机三种调节模式稳定性比较研究[J]. 水力发电学报 2014(04)

- [15].水轮机调节PID控制算法简介[J]. 河南科技 2013(15)

- [16].基于核主元分析的水轮机调节系统故障诊断[J]. 水力发电学报 2013(05)

- [17].调速器配压阀非线性特性对水轮机调节系统动态特性的影响[J]. 水电站机电技术 2017(08)

- [18].水电机组调节系统建模与仿真研究[J]. 贵州电力技术 2014(08)

- [19].基于神经网络的水轮机调节模型辨识[J]. 水利科技与经济 2014(12)

- [20].水轮机调节系统动态特性的计算[J]. 水电站机电技术 2014(01)

- [21].双馈水轮发电机快速功率响应的控制策略研究[J]. 水力发电学报 2019(05)

- [22].基于实测甩负荷的水轮机力矩特性曲线拟合[J]. 农业工程学报 2018(19)

- [23].带调压阀控制的水轮机微机调速器的应用[J]. 水电自动化与大坝监测 2011(04)

- [24].水电孤岛?HVDC系统建模与仿真研究[J]. 武汉大学学报(工学版) 2019(10)

- [25].多机共尾水调压室流道结构水轮机调节振荡研究[J]. 水利学报 2015(02)

- [26].基于改进粒子群算法的水轮机调速器参数优化[J]. 自动化与仪表 2010(05)

- [27].水电站油压装置控制系统故障分析与处理[J]. 电气自动化 2012(06)

- [28].不同工况下水轮机调节系统动态特性分析[J]. 人民长江 2015(21)

- [29].水电机组一次调频贡献电量影响因素研究[J]. 水利水电技术 2020(08)

- [30].考虑限幅环节的水轮机调节系统建模与分析[J]. 人民长江 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/310d4c16d83c74590529e683.html