# 半干旱区激光雷达的探测及应用研究

### 论文摘要

激光雷达是当前一种应用广泛的主动式遥感工具,本文针对兰州大学两台激光雷达,CAMLTM CE-370-2和MPL-4B分别在2005年7月至2007年1月及2007年3月至2009年1月的观测资料,经过大量的数据筛选处理,探讨了两台雷达的实际探测高度和应用差异。利用Klett法及Fernald法对回波数据进行了反演计算,讨论了不同反演方法的参数选取、反演结果的差异性,探讨了激光雷达对半干旱区典型天气状况下（浮沉天气、扬沙天气、多云天气）大气气溶胶的反演能力,讨论了边界层内气溶胶的三维变化,主要研究结果如下：1,实际探测高度的探讨：相对CAMLTM CE-370-2激光雷达,MPL-4B的实际探测高度较高,前者最大探测高度15.8km,平均探测高度6.6km,后者则分别为22.8km和12.4km。2,反演参数的选取：认为在半干旱区,采用Klett算法反演气溶胶消光系数时参数k值取0.78较为合理；采用Fernald算法反演气溶胶消光系数时参数S1进行分层取值：2km以下取15,2km-15km取20,15km-20km取40,20km-25km取50。3,反演方法的比较：分析两种方法的反演结果发现,对于实际探测高度顶端以下的气溶胶消光系数,两种方法的反演结果基本一致,在接近际探测高度顶端大约1km范围时开始出现差异：Fernald法反演结果较Klett法大1到2个量级；但当整层大气气溶胶分布较均匀时,两种方法反演得到的整层气溶胶消光系数廓线基本吻合。4,仪器的差异性分析：对两台激光雷达的同期探测资料进行分析,发现两台仪器得到的大气气溶胶消光系数量级基本一致,垂直廓线的变化趋势十分相似,所反映的气溶胶密集区也十分一致。虽然MPL-4B的探测高度较高,但实际探测高度顶端附近的气溶胶消光系数却会出现数值较大的情况；5,2008年5月1-2日,是一次半干旱区典型的浮尘、扬沙天气过程,MPL-4B的反演结果完整的反映了此次过程。浮尘天气下,低层气溶胶密集区出现在1-2km的高度范围内,密集区消光系数最大值在0.4-1.0km-1之间,高层气溶胶密集区出现在5-7km的高度范围内,密集区消光系数最大值在1.0-1.8km-1之间；扬沙天气下,低层气溶胶密集区出现在0-1km的高度范围内,密集区消光系数最大值在1.0-2.5km-1之间,高层气溶胶分布较均匀,消光系数值为0.25km-1左右,偶尔在6km处出现密集区,密集区消光系数最大值在2.0-2.5km-1；6,2007年4月3日,是半干旱区典型的多云转晴天气过程,MPL-4B的反演结果也同样完整的反映了此次过程：3点,5km高度范围处出现较薄的气溶胶密集区,消光系数最大值约为0.2km-1；9点-15点,分别在4km和8km高度范围处出现较厚的密集区,消光系数最大值约为0.25-0.6km-1之间；18点之后,整层气溶胶分布趋于均匀,消光系数在0.05km-1左右；7,选取春、夏、秋、冬四个季节的激光雷达探测资料,反演得到了半干旱区边界层内气溶胶消光系数的时空三维特征：半干旱区的边界层气溶胶平均消光系数具有明显的按冬、春、秋、夏顺序依次变小的特征,依次为：0.59km-1、0.14km-1、0.13km-1、0.11km-1,且冬季底层气溶胶消光系数较大,375m以下消光系数均值大于1。各季在中午12-15时,边界层内气溶胶消光系数较大。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 激光雷达

- 1.1.1 激光雷达概述

- 1.1.2 激光雷达的发展

- 1.2 激光雷达的大气气溶胶探测

- 1.2.1 大气气溶胶的研究意义

- 1.2.2 激光雷达气溶胶探测的国内外研究现状

- 1.3 本文主要研究内容及特色

- 参考文献

- 第二章 资料来源及仪器说明

- 2.1 资料来源

- 2.2 仪器说明

- TM CE-370-2的系统结构及参数特点'>2.2.1 CAMLTMCE-370-2的系统结构及参数特点

- 2.2.2 MPL-4B的参数特点及系统结构

- 2.2.3 两部雷达的参数差异

- 2.3 信号的前期订正

- TM CE-370-2信号的前期订正'>2.3.1 CAMLTMCE-370-2信号的前期订正

- 2.3.2 MPL-4B信号的前期订正

- 参考文献

- 第三章 反演原理及方法

- 3.1 激光雷达探测的理论基础

- 3.2 激光雷达回波信号的反演方法

- 3.2.1 传统的斜率法

- 3.2.2 基于斜率法基础发展的新方法

- 3.2.3 Klett提出的稳定反转解

- 3.2.4 Fernald提出的应用方法

- 参考文献

- 第四章 实际探测高度及反演方法的讨论

- 4.1 实际探测高度的探讨

- 4.1.1 实际探测高度的确定方法

- 4.1.2 实际探测高度的统计

- 4.2 反演参数的选取

- 4.2.1 参数k的选取

- 1的选取'>4.2.2 参数S1的选取

- 4.3 反演方法的比较

- TM CE-370的反演结果分析'>4.3.1 CAMLTMCE-370的反演结果分析

- 4.3.2 MPL-4B的反演结果分析

- 4.4 仪器的差异性分析

- 4.4.1 两台激光雷达回波数据分析

- 4.4.2 两台激光雷达反演结果分析

- 参考文献

- 第五章 半干旱区典型天气过程下气溶胶的时空变化分析

- 5.1 浮尘扬沙天气过程气溶胶变化分析

- 5.2 多云天气下气溶胶变化分析

- 参考文献

- 第六章 边界层气溶胶的三维变化分析

- 6.1 边界层的概念

- 6.2 边界层气溶胶的日变化分析

- 6.3 边界层气溶胶的季节变化分析

- 参考文献

- 第七章 总结与展望

- 7.1 主要内容与结果

- 7.2 展望

- 在学期间研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].辽西半干旱区钙果优质育苗技术[J]. 江西农业 2020(08)

- [2].临夏州半干旱区马铃薯品种（系）比较试验[J]. 农业科技通讯 2020(04)

- [3].黑龙江省半干旱区玉米秸秆还田耕作模式[J]. 现代化农业 2020(10)

- [4].环境认知、榜样效应对半干旱区居民亲环境行为影响研究[J]. 干旱区资源与环境 2018(12)

- [5].半干旱区植被恢复技术研究[J]. 现代农业科技 2020(06)

- [6].蒋卫杰博士:聚焦生产一线(六十二) 乌鞘岭山麓高寒半干旱区青蒜越夏生产技术[J]. 中国蔬菜 2020(06)

- [7].会宁县中部半干旱区玉米减穴增株合理施肥研究初报[J]. 农业科技与信息 2020(09)

- [8].全球变化背景下半干旱区陆气机制研究综述[J]. 地球科学进展 2018(10)

- [9].半干旱区山地果园抗旱栽培技术[J]. 林业科技通讯 2017(08)

- [10].中美半干旱区长期地表通量序列的构建及检验[J]. 气象科学 2015(01)

- [11].辽西半干旱区农田增墒抗旱节水技术模式研究[J]. 水土保持应用技术 2013(04)

- [12].西北半干旱区感、潜热通量特征及近50年来的变化趋势[J]. 高原气象 2010(04)

- [13].半干旱区地膜多次利用穴播胡麻合理密度研究[J]. 农业科技与信息 2020(03)

- [14].陇中半干旱区覆膜玉米净碳交换及其影响因素[J]. 灌溉排水学报 2020(S1)

- [15].中国北方干旱区和半干旱区近60年气候变化特征及成因分析[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [16].东亚中纬度干旱/半干旱区降水年际变化及其可能成因[J]. 气候与环境研究 2012(04)

- [17].辽西半干旱区沙棘的作用及营造技术[J]. 中国园艺文摘 2011(02)

- [18].辽西半干旱区鲜食玉米品种（系）适应性筛选研究鉴定[J]. 农业科技与装备 2020(04)

- [19].浅山半干旱区麦草覆盖党参育苗技术[J]. 农技服务 2016(11)

- [20].辽西风沙半干旱区发展马铃薯膜下滴灌的探讨[J]. 黑龙江农业科学 2012(03)

- [21].西北黄土高原半干旱区冬季中华鼢鼠防治技术[J]. 农业科技与信息 2020(03)

- [22].内蒙古干旱、半干旱区主要生态环境问题及治理对策[J]. 内蒙古林业 2019(05)

- [23].辽单565玉米在辽西半干旱区覆膜滴灌栽培技术要点[J]. 辽宁农业科学 2014(01)

- [24].气候变化对中国半干旱区农民生计影响初探——以甘肃省半干旱区为例[J]. 干旱区资源与环境 2012(01)

- [25].半干旱区不同起垄方式对苜蓿地土壤质量的影响评价[J]. 甘肃农业科技 2008(09)

- [26].12个裸燕麦品种(系)在定西半干旱区的试验初报[J]. 甘肃农业科技 2020(08)

- [27].气候变化对西北半干旱区旱作农业的影响及解决途径[J]. 农业资源与环境学报 2015(06)

- [28].辽西半干旱区抗旱高产玉米品种筛选[J]. 中国农学通报 2011(01)

- [29].辽宁风沙半干旱区农业可持续发展技术体系建立与评价[J]. 耕作与栽培 2009(03)

- [30].半干旱区地膜利用次数试验研究[J]. 甘肃农业 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3122d5f82247b7d6b24f4302.html