# 形变热处理对2124铝合金蠕变时效的影响

### 论文摘要

蠕变时效成形技术主要用于大型飞机整体壁板的成形,是利用金属的蠕变特性,将成形与时效同步进行的一种成形方法。蠕变时效成形是蠕变和时效相互影响的过程,预变形、预时效、晶粒大小、合金成分等都会对蠕变时效成形的回弹和最终性能产生影响。本文将不同热处理制度获得的三种状态2124合金（固溶态、FTMT预处理态（预变形+预时效）、ITMT细化晶粒态）进行蠕变时效实验,利用金相显微镜（OM）、扫描电镜（SEM）、透射电镜（TEM）等手段,研究了预处理对2124合金蠕变时效的影响,得到以下结论：（1）揭示了两种不同预处理对2124合金蠕变时效行为的影响。ITMT预处理细化了2124合金的晶粒组织,晶界的增殖使得该预处理合金在蠕变时效过程中蠕变变形增大。FTMT预处理增加了合金内部的位错,可动位错增加,蠕变机制由位错攀移机制向粘滞性滑移机制转变,蠕变初始阶段变形量减少,但稳态蠕变速率增大。（2）获得了2124合金蠕变时效统一本构关系方程,通过两种不同的本构关系对三种不同初始态合金进行了拟合。（3）揭示了2124合金在蠕变时效过程中的微观结构与力学性能。2124合金在蠕变时效过程中θ’相存在应力位向效应,主要析出强化相S’相择优析出不明显,但沿应力轴方向析出相有粗化现象。蠕变时效相对于人工时效第二相析出细小、致密,PFZ变窄。PFZ变窄能导致合金塑性和韧性的各向异性指数增大。（4）揭示了ITMT预处理对2124合金蠕变时效微观组织和性能的影响。固溶态和ITMT处理态合金都存在着难溶的粗大富Fe（Si）杂质相,粗大杂质相在蠕变时效过程中遭蠕变应力的作用发生破碎,蠕变应力越大破碎的越严重。通过ITMT预处理可以得到细小的晶粒组织。晶粒细化处理合金不仅具有较好的强度和塑性,而且在经过蠕变时效后仍保持较好的力学性能。（5）揭示了FTMT预处理对2124合金蠕变时效微观组织和性能的影响。采用12h自然时效+8%预变形的预处理工艺能够获得2124合金蠕变时效后比较好的综合力学性能。FTMT预处理能消除θ’的应力位向效应,使第二相析出致密细小,提高合金强度,略微降低塑性和韧性,减少塑性和韧性各向异性指数。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 文献综述

- 1.1 蠕变时效成形概述

- 1.1.1 整体壁板概述

- 1.1.2 蠕变时效成形概述

- 1.2 蠕变时效成形工艺特点

- 1.2.1 蠕变时效成形基本原理

- 1.2.2 蠕变时效成形中材料性能及微观组织控制

- 1.2.3 蠕变时效成形研究关键技术

- 1.3 蠕变时效成形国内外研究动态

- 1.3.1 蠕变时效成形回弹和有限元模拟研究

- 1.3.2 蠕变时效成形材料性能及微观结构研究

- 1.3.3 蠕变时效成形国内研究现状

- 1.4 铝合金形变热处理概述

- 1.4.1 中间形变热处理（ITMT）

- 1.4.2 最终形变热处理（FTMT）

- 1.5 本论文研究的内容及意义

- 第二章 实验材料与实验方法

- 2.1 实验材料

- 2.2 实验流程

- 2.3 形变热处理

- 2.4 实验方法

- 2.4.1 轧制

- 2.4.2 固溶及时效

- 2.4.3 蠕变时效实验

- 2.4.4 金相组织分析

- 2.4.5 扫描电子显微镜观察

- 2.4.6 透射电子显微镜观察

- 2.4.7 电导率的测试

- 2.4.8 硬度测试

- 2.4.9 室温拉伸力学性能测试

- 2.4.10 断裂韧性性能测试

- 第三章 预处理对2124合金蠕变时效行为的影响

- 3.1 TIMT预处理对2124合金蠕变时效行为的影响

- 3.2 FTMT预处理对2124合金蠕变时效行为的影响

- 3.2.1 不同预变形量处理合金的蠕变时效曲线

- 3.2.2 不同应力下FTMT预处理合金的蠕变时效曲线

- 3.2.3 FTMT预处理对2124合金的蠕变时效行为影响分析

- 3.3 蠕变时效曲线本构关系

- 3.4 本章小结

- 第四章 ITMT处理对2124合金蠕变时效微结构与性能的影响

- 4.1 金相组织

- 4.2 ITMT细化处理合金的时效曲线

- 4.3 室温停留时间对2124合金蠕变时效的影响

- 4.4 蠕变时效后SEM观察

- 4.5 蠕变时效后合金TEM观察

- 4.6 细化晶粒对蠕变时效后合金硬度的影响

- 4.7 细化晶粒对蠕变时效后合金力学性能的影响

- 4.8 分析与讨论

- 4.8.1 2124合金蠕变时效第二相析出规律

- 4.8.2 晶粒大小对2124合金蠕变时效微结构与性能的影响

- 4.9 本章小结

- 第五章 FTMT处理对2124合金蠕变时效微结构与性能的影响

- 5.1 不同预时效温度的FTMT预处理

- 5.2 不同变形量大小的FTMT预处理

- 5.3 FTMT预处理合金蠕变时效的微观组织与性能

- 5.3.1 时效曲线

- 5.3.2 蠕变时效后光学金相组织

- 5.3.3 蠕变时效后SEM观察

- 5.3.4 蠕变时效后TEM观察

- 5.3.5 预处理对电导率的影响

- 5.3.6 预处理对硬度的影响

- 5.3.7 预处理对室温力学性能的影响

- 5.4 性能各向异性

- 5.4.1 力学性能各向异性

- 5.4.2 断裂韧性

- 5.5 分析与讨论

- 5.6 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].应急法律规范中的时间概念与时效机制研究[J]. 天府新论 2020(03)

- [2].书稿编审中的时效性研究[J]. 采写编 2020(03)

- [3].顺丰控股:从优秀到卓越[J]. 股市动态分析 2020(18)

- [4].长期时效对一种隔热油管钢组织和性能的影响[J]. 材料热处理学报 2015(06)

- [5].高温时效对镍基单晶高温合金的组织演化行为的影响（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2015(06)

- [6].提出仲裁要求有时效限制[J]. 农民文摘 2008(08)

- [7].长期时效对20Cr1Mo1VTiB螺栓钢的组织和力学性能的影响[J]. 材料研究学报 2020(05)

- [8].回归再时效7150铝合金的蠕变时效行为（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2020(10)

- [9].如何四两拨千斤 让企业“硬”稿变身获奖精品[J]. 传播力研究 2019(26)

- [10].多场耦合时效对微焊点界面组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2017(03)

- [11].图书印制时效保障探析[J]. 现代出版 2017(03)

- [12].时效时间对某超高强不锈钢硬度与冲击性能的影响[J]. 连铸 2016(03)

- [13].突破习作评改的时效“瓶颈”[J]. 新课程学习(小学) 2009(03)

- [14].论罗马法中的时效取得及其在现代法中的继受[J]. 魅力中国 2009(25)

- [15].浅谈我国时效取得制度的构建[J]. 世纪桥 2013(05)

- [16].浅谈《动物检疫管理办法》规定的时效[J]. 饲料博览 2010(07)

- [17].时效针灸学研究思路探讨[J]. 陕西中医 2010(09)

- [18].铝合金型材时效炉能耗的比较[J]. 材料研究与应用 2008(03)

- [19].时效时间对7150铝合金组织和性能的影响[J]. 材料热处理学报 2020(02)

- [20].预时效对6016汽车板烘烤硬化性及自然时效稳定性的影响[J]. 热加工工艺 2016(20)

- [21].建筑“时效”意义何在?[J]. 城乡建设 2017(09)

- [22].时效:图书出版选题的“入场券”[J]. 传播与版权 2017(06)

- [23].联邦快递的时效服务[J]. 企业管理 2016(06)

- [24].评论的“时机”与“时效”[J]. 新闻与写作 2016(11)

- [25].时效之中见实效[J]. 浙江人大 2013(10)

- [26].提高不压井作业时效[J]. 化工管理 2013(22)

- [27].长期时效对一种镍基单晶高温合金组织演化及持久性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2012(02)

- [28].混凝土坝时效变形特性研究[J]. 长江科学院院报 2010(06)

- [29].论时效利益放弃方式中的“债务承认”[J]. 法学 2010(08)

- [30].申请执行时效若干问题探讨[J]. 法制与社会 2008(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/312f6371ac756ab3052f888b.html