# 蒙西电网负荷建模及其影响分析

### 论文摘要

作。研究的目的是为了提高蒙西电网的稳定性以及输送功率极限。首先介绍了包头和乌海地区的负荷调研情况,包括负荷节点的确定、负荷的构成以及各种典型负荷设备的特性。然后介绍了使用统计综合法进行负荷建模的具体思路,包括负荷出线和负荷节点的综合以及对于变压器的处理等。接着提出了使用故障录波数据对所得到的负荷模型进行校验的可行性。由于蒙西电网包含有大量的低压跳闸装置,因此作者分析了大扰动下低压跳闸装置对电网稳定性的影响。作者应用单相短时接地故障时故障录波数据对所建模型进行了校核,证明了模型的正确性。最后把新建的负荷模型运用到BPA计算当中,对系统稳定性及包头到乌海断面的极限传输功率进行了仿真分析。仿真结果表明,采用新建的负荷模型,依据不同的运行方式,包乌断面的极限传输功率可提高11.4%-29%。仿真结果还表明,大量的低压跳闸装置在不同运行方式下对电力系统有不同的影响。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 电力系统负荷建模的重要意义

- 1.2 电力系统负荷建模方法

- 1.2.1 总体测辨法

- 1.2.2 统计综合法

- 1.3 本文的主要研究内容和方法

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 研究方法

- 第二章 蒙西电网负荷情况调研分析

- 2.1 简介

- 2.2 包头地区调研情况

- 2.2.1 包头地区负荷概况

- 2.2.2 包头地区负荷节点情况

- 2.2.3 包头地区用户负荷情况

- 2.3 乌海地区调研情况

- 2.3.1 乌海地区负荷概况

- 2.3.2 乌海地区负荷节点情况

- 2.3.3 乌海地区用户负荷情况

- 2.4 包头和乌海城区负荷情况

- 2.4.1 居民负荷

- 2.4.2 商业负荷

- 2.4.3 工业负荷（一型）

- 2.4.4 工业负荷（二型）

- 第三章 蒙西电网电力综合负荷建模

- 3.1 基本负荷类型分析

- 3.1.1 典型负荷设备的负荷特性

- 3.1.2 城区负荷的负荷特性

- 3.2 负荷出线综合统计的方案

- 3.2.1 负荷出线综合统计需要考虑的负荷模型

- 3.2.2 负荷静态特征系数的综合

- 3.2.3 感应电动机的综合等值

- 3.2.4 负荷出线综合统计的方法

- 3.3 变压器对综合负荷模型的影响

- 3.3.1 没有变压器的情况

- 3.3.2 有变压器的情况

- 3.3.3 有变压器和无功补偿的情况

- 3.4 负荷节点的负荷模型的建立

- 第四章 蒙西电网负荷模型的校核

- 4.1 概述

- 4.2 模型校核示例

- 4.3 稳定计算示例

- 第五章 低压跳闸对蒙西电网稳定性的影响

- 5.1 低压跳闸的基本原理

- 5.2 低压跳闸对节点电压的影响

- 5.3 低压跳闸对蒙西电网稳定性的影响

- 第六章 负荷模型的应用

- 6.1 概述

- 6.2 乌海、包头地区的计算数据情况

- 6.3 计算及故障条件

- 6.3.1 计算稳定判据

- 6.3.2 故障点及故障类型的选择

- 6.4 各种运行方式下布－乌断面的输送功率

- 6.4.1 方式一

- 6.4.2 方式二

- 6.4.3 方式三

- 6.4.4 方式四

- 第七章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 在学期间发表的学术论文和参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].蒙西电网动态稳定问题分析及稳定措施研究[J]. 电力系统保护与控制 2016(12)

- [2].蒙西电网首座装配式智能变电站投运[J]. 内蒙古电力技术 2018(05)

- [3].蒙西电网首座装配式智能变电站投运[J]. 变压器 2018(11)

- [4].蒙电消纳样本剖析[J]. 风能 2017(05)

- [5].多措并举破解蒙西电网风电弃风困局[J]. 内蒙古科技与经济 2014(14)

- [6].蒙西电网中大型煤化工企业的用电经济性分析[J]. 化肥设计 2019(01)

- [7].蒙西电网外送通道潮流均衡问题研究[J]. 华北电力技术 2008(01)

- [8].蒙西电网电力市场分析[J]. 内蒙古石油化工 2018(11)

- [9].基于PSS/E的异步联网对蒙西电网西电东送能力的影响分析[J]. 内蒙古电力技术 2018(06)

- [10].蒙西电网电压无功监测管理系统上线运行[J]. 内蒙古电力技术 2017(01)

- [11].适用于蒙西电网的大规模储能技术分析[J]. 内蒙古电力技术 2019(04)

- [12].典型大停电回顾及对蒙西电网的启示[J]. 农村电气化 2018(09)

- [13].内蒙窝电调查[J]. 能源 2017(01)

- [14].蒙西电网500kV电网规划“五横六纵”网架结构[J]. 内蒙古电力技术 2013(05)

- [15].蒙西电网第1个220kV全户内变电站正式开工[J]. 内蒙古电力技术 2016(02)

- [16].在线监测技术在蒙西电网中的应用探讨[J]. 内蒙古石油化工 2015(07)

- [17].拟定蒙西电网风电与蓄能电站配合运行规模的简化方法[J]. 水电与新能源 2015(12)

- [18].蒙西电网500kV架空输电线路跳闸情况分析及预防措施[J]. 内蒙古电力技术 2014(04)

- [19].储能技术在蒙西电网的应用前景分析[J]. 内蒙古电力技术 2013(05)

- [20].蒙西电网烟气脱硫技术综述[J]. 内蒙古石油化工 2011(21)

- [21].由美国之电看中国电荒[J]. 华人时刊 2011(08)

- [22].呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司[J]. 内蒙古政报 2008(01)

- [23].风电大规模接入对蒙西电网电压的影响[J]. 内蒙古电力技术 2010(01)

- [24].蒙西电网境外(蒙古国)供用电情况调查及建议[J]. 内蒙古电力技术 2013(01)

- [25].蒙西电网建设抽水蓄能电站的经济性分析[J]. 内蒙古电力技术 2009(03)

- [26].火电机组分散控制系统SOE性能测试分析[J]. 内蒙古电力技术 2009(06)

- [27].西部窝电东部缺电都是垄断惹的祸[J]. 新西部 2011(06)

- [28].时事评点[J]. 法人 2011(06)

- [29].内蒙古蒙西电网变电站风沙影响分析及设计防护应对措施[J]. 内蒙古科技与经济 2017(07)

- [30].张家口地区风电接入对蒙西电网外送通道的影响分析及其稳控措施[J]. 内蒙古电力技术 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/313ae10ae4cb6ef4920b54cc.html