# 两相流电容层析成像技术的研究

### 论文摘要

电容层析成像技术是上世纪80年代末由英国曼彻斯特大学研究人员提出的一种新的计算机层析成像技术,它是通过测量物体表面周围电极之间的电容值来计算物体内部介电常数的空间分布,主要用于工业管道内的多相流检测。这种技术可提供常规仪器无法探测的封闭管道及容器中多相介质的浓度、分布、运动状态等可视化信息。比之其它技术,电容层析成像技术具有适用范围广、非侵入式、安全性能好等优点,各种工业生产过程中常见的多相流均能应用该技术,并且成本低廉,更适合我国的国情。本文针对电容层析成像系统的场域分布模型、传感器的优化设计、图像重建算法、流型辨识及电容层析成像系统的分析和测量软件等关键技术问题进行了较全面深入的研究,主要完成了以下工作:1.电容层析成像系统技术原理分析从理论上分析了电容层析成像技术的工作原理,建立了电容敏感场的数学模型。对系统的其他研究工作均以此模型为理论基础,从系统的流型识别和图像重建的效果来看,此模型是可行的。2.建立电容敏感场有限元模型,获得电容敏感场分布信息通过对敏感特性的分析建立了等间距和不等间距剖分形式的有限元模型,完成场域自动剖分,比较等间距和不等间距剖分的敏感差别,最后得到一种适合油水两相流流型识别的有限元模型,满足图像重建对敏感场数据的精度要求。3.电容传感器的设计理论与实验研究针对不同的结构参数对电容传感器性能的影响,从电极数、电极长度、电极张角、管道壁厚度、介电常数、屏蔽罩与电极间绝缘层的厚度、径向电极等方面进行理论分析,完成了计算机仿真分析和实验分析,并以此为基础对传感器进行优化设计,提高敏感场的灵敏度和均匀性,减轻测量电路的设计难度,完善了电容传感器设计理论。4.流型辨识、图像重建算法研究为了克服成像过程测量数据有限、信噪比低及敏感矩阵条件数偏大对实

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究问题的背景

- 1.2 多相流检测技术研究的意义

- 1.3 多相流检测技术国内外研究现状与发展趋势

- 1.4 流动层析成像技术概述

- 1.5 课题的来源及论文主要研究的内容

- 第2章 电容层析成像系统的技术原理

- 2.1 电容层析成像系统的组成结构

- 2.2 电容层析成像系统的工作原理

- 2.3 敏感场分布函数及图像重建的原理模型

- 2.4 本章小结

- 第3章 电容层析成像系统场域有限元建模和分析

- 3.1 有限元建模和分析方法

- 3.2 电磁场的有限元分析

- 3.3 电容层析成像系统场域有限元模型

- 3.4 场域的剖分

- 3.5 求解极板电容值

- 3.6 敏感场分布计算及可视化显示

- 3.7 本章小结

- 第4章 电容传感器的参数优化设计

- 4.1 传感器优化设计的意义

- 4.2 结构参数对传感器性能的影响

- 4.3 传感器结构的优化设计

- 4.4 本章小结

- 第5章 电容层析成像流型辨识和图像重建

- 5.1 流型辨识概述

- 5.2 流型辨识管道截面图像重建数学模型

- 5.3 流型辨识正则化广义逆图像重建算法

- 5.4 流型的模糊辨别

- 5.5 实验结果及及分析

- 5.6 本章小结

- 第6章 基于图像重建的分相含率计算

- 6.1 图像重建数学模型

- 6.2 ART 算法及其改进

- 6.3 遗传算法图像重建

- 6.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 攻读学位期间取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].非规则几何形状电容层析成像传感器设计[J]. 传感器与微系统 2019(02)

- [2].高压激励电容层析成像系统传感器阵列设计[J]. 北京工业大学学报 2014(07)

- [3].三维ECT系统数值仿真与研究[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2010(02)

- [4].利用电容层析成像监测泥石流[J]. 科技传播 2010(14)

- [5].电容层析成像正问题网格剖分的研究[J]. 科技信息 2008(33)

- [6].一种电容层析成像局部方差的图像融合方法[J]. 哈尔滨理工大学学报 2015(04)

- [7].高速电容层析成像系统的硬件关键技术研究[J]. 电测与仪表 2010(02)

- [8].遥感、遥测、遥控[J]. 中国无线电电子学文摘 2011(01)

- [9].电容层析成像系统的仿真与研究[J]. 工业计量 2012(01)

- [10].两相流电容层析成像系统[J]. 测试技术学报 2009(06)

- [11].基于小波融合的电容层析成像图像重建[J]. 计量学报 2019(02)

- [12].工业总线标准电容层析成像系统设计[J]. 北京航空航天大学学报 2017(11)

- [13].一种电容层析成像系统电极组合激励测量方法[J]. 计量学报 2017(04)

- [14].基于非线性最小二乘的电容层析成像图像重建算法[J]. 高技术通讯 2010(02)

- [15].滑油磨粒大小的电容层析成像分析[J]. 电子测量与仪器学报 2017(12)

- [16].电容层析成像在双套管气力输送中的应用[J]. 河北工业科技 2012(02)

- [17].利用场量旋转变换的电容层析成像灵敏度系数简易计算方法[J]. 西安交通大学学报 2019(03)

- [18].基于GA-BP神经网络的电容层析成像图像重建[J]. 电子技术与软件工程 2018(23)

- [19].基于Broyden族校正的电容层析成像图像重建算法[J]. 哈尔滨理工大学学报 2019(03)

- [20].油气润滑电容层析成像介电常数的计算与优化[J]. 机械研究与应用 2018(01)

- [21].基于稀疏度自适应压缩感知的电容层析成像图像重建算法[J]. 电子与信息学报 2018(05)

- [22].挡板式内循环流化床内三维电容层析成像仿真[J]. 仪表技术与传感器 2017(04)

- [23].压缩感知在电容层析成像中的应用[J]. 北京航空航天大学学报 2017(11)

- [24].基于修正稀疏拟牛顿的电容层析成像重建算法[J]. 系统仿真学报 2019(05)

- [25].Kalman滤波在电容层析成像图像重建中的应用[J]. 计量学报 2017(03)

- [26].基于改进FOCUSS算法的电容层析成像算法研究[J]. 计算机应用研究 2019(05)

- [27].一种新颖的电容层析成像数据采集滤波算法[J]. 哈尔滨理工大学学报 2018(02)

- [28].基于谱投影梯度的电容层析成像图像重建算法[J]. 哈尔滨理工大学学报 2018(04)

- [29].回字形电容层析成像传感器的成像规律与抗噪声性能分析[J]. 传感器与微系统 2018(08)

- [30].电容层析成像混联归一化模型研究[J]. 计量学报 2018(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3167ff6f30e7b6230aac603b.html