# 二（全氟辛基磺酸）二茂钛配合物的合成，表征及应用

### 论文摘要

有机钛配合物作为Lewis酸在有机合成中有广泛的应用,但是有些钛配合物对空气、水敏感,酸性温和,不足以促进C-C键形成反应。因此,合成对空气稳定且有强酸性的有机钛配合物具有一定意义。增强酸性的方法之一是在钛原子上连接强的吸电子基团,全氟烷基磺酸基团是吸电子基团。文献报道三氟甲基磺酸钛配合物可以有效的催化C-C键形成,但是它很容易吸水潮解,以致无法对其结构进行表证。而文献报道的全氟辛基磺酸金属配合物却具有对空气、水稳定的性质。因而,本文设计合成二（全氟辛基磺酸）二茂钛配合物,并研究了其在有机反应中的催化作用。主要内容有以下几个方面:（1）利用全氟辛基磺酸银与二氯二茂钛合成了二（全氟辛基磺酸）二茂钛配合物,产率约85%。并利用核磁共振氢谱、氟谱等分析方法确定了产物结构,同时研究其分别在空气和水中的稳定性,并考察其在有机溶剂中的溶解性。（2）考察了二（全氟辛基磺酸）二茂钛对酯化反应的催化效率。运用薄层色谱（ TLC）跟踪分析发现二（全氟辛基磺酸）二茂钛能够催化大多数芳香醇与醋酸酐在室温条件下快速反应,催化长碳链的脂肪醇与醋酸酐反应时则需要稍微加热,其催化酯化反应的产率可以达到90%以上,而且催化剂可重复使用。（3）考察了二（全氟辛基磺酸）二茂钛对烯丙基化反应的催化效率。即催化芳香醛与四烯丙基锡的反应,合成了一系列不饱和芳香醇,均获得良好的产率（80%以上）。同时对催化剂的溶剂和催化剂用量进行了探讨,发现催化剂在CH3CN中反应效果很好,催化剂的使用量控制在5mol%左右为最佳。（4）考察了二（全氟辛基磺酸）二茂钛对的芳香醛与烯醇硅醚的Mukaiyama- Aldol反应的催化效率。在氮气保护和室温条件下反应,可以获得一系列芳香仲醇化合物,反应处理简单,产物与催化剂易分离,产率达到82%左右。（5）考察了二（全氟辛基磺酸）二茂钛对傅克酰基反应的催化效率。在加热条件下催化芳香醚与乙酰氯搅拌反应38小时,柱层析分离产物,产率约为55%左右。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 路易斯酸在有机反应中的应用

- 1.2 二氯二茂钛在有机反应的应用

- 1.2.1 二氯二茂钛催化剂

- 2TiCl2/RMgX 体系催化剂'>1.2.2 Cp2TiCl2/RMgX 体系催化剂

- 1.3 其他含钛衍生物催化剂在有机反应中的应用

- 1.4 全氟磺酸盐催化剂在有机合成中的应用

- 1.4.1 全氟辛烷磺酸化合物

- 1.4.2 氟两相催化体系

- 1.4.3 氟代烷烃催化剂在有机合成中的催化作用

- 1.4.4 全氟磺酸盐催化剂

- 2Ti（OSO2CF3）2 在有机反应中的应用'>1.4.5 Cp2Ti（OSO2CF3）2在有机反应中的应用

- 1.5 选题思路和背景

- 第2章 二（全氟辛基磺酸）二茂钛催化剂的合成和表征

- 2.1 前言

- 2.1.1 有机茂钛化合物的合成方法

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 二（全氟辛基磺酸）二茂钛配合物的合成

- 2.2.2 原料及催化剂的溶解性

- 2.3 二（全氟辛基磺酸）二茂钛配合物的表征

- 19F NMR 数据'>2.3.1 全氟辛基磺酸银的19F NMR 数据

- 1H NMR、19F NMR 数据'>2.3.2 二（全氟辛基磺酸）二茂钛的1H NMR、19F NMR 数据

- 2.3.3 化合物谱图

- 2.4 结果与讨论

- 第3章 二（全氟辛基磺酸）二茂钛催化酯化反应

- 3.1 前言

- 3.2 酯化反应的催化剂类型

- 3.3 结果与讨论

- 3.4 实验部分

- 3.4.1 化合物3（a-j）合成

- 3.4.2 化合物的光谱数据

- 3.5 代表性化合物的谱图

- 3.6 小结

- 第4章 二（全氟辛基磺酸）二茂钛催化烯丙基化反应

- 4.1 前言

- 4.1.1 金属参与的水相烯丙基化反应

- 4.1.2 离子液体在烯丙基化反应的应用

- 4.1.3 烯丙基化反应影响因素

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 溶剂的选择

- 4.2.2 催化剂用量的影响

- 4.3 实验部分

- 4.3.1 化合物4（a-e）的合成

- 4.3.2 化合物光谱数据

- 4.4 代表性化合物谱图

- 4.5 小结

- 第5章 二（全氟辛基磺酸）二茂钛催化Mukaiyama-Aldol 反应

- 5.1 前言

- 5.1.1 Mukaiyama-Aldol 在有机中的应用

- 5.2 实验结果与讨论

- 5.3 实验部分

- 5.3.1 化合物5（a-e）的合成

- 5.3.2 化合物光谱数据

- 5.4 代表性化合物的谱图

- 5.5 小结

- 第6章 二（全氟辛基磺酸）二茂钛催化傅克酰基化反应

- 6.1 前言

- 6.1.1 傅克反应在有机中的应用

- 6.1.2 催化傅克酰基化常用的催化剂

- 6.2 结果与讨论

- 6.3 实验部分

- 6.3.1 化合物6（a-f）的合成

- 6.3.2 化合物光谱数据

- 6.4 代表性化合物的谱图

- 6.5 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].全氟正戊烷的制备研究进展[J]. 浙江化工 2020(05)

- [2].α-ω全氟聚醚二元醇的制备研究[J]. 现代涂料与涂装 2020(05)

- [3].瑞典提议对全氟化学品采取限制性措施[J]. 化工生产与技术 2015(04)

- [4].链长和官能团对全氟有机酸降解路径的影响[J]. 中国环境科学 2020(07)

- [5].维生素B_(12)催化纳米零价铁仿生降解全氟辛磺酸[J]. 中国环境科学 2020(11)

- [6].全氟-2-甲基-3-戊酮的合成及应用研究进展[J]. 现代化工 2011(03)

- [7].全氟烃类示踪剂的顶空气相色谱检测方法[J]. 精细与专用化学品 2020(03)

- [8].含全氟环丁基芳基醚结构的疏水性聚碳酸酯的合成及性能研究[J]. 有机化学 2019(09)

- [9].高温高转速低启动阻力全氟醚润滑脂[J]. 有机氟工业 2016(01)

- [10].全氟丁基阳离子表面活性剂的合成与表面性能[J]. 有机氟工业 2012(03)

- [11].全氟三乙胺和全氟己酮混合气体的灭火效果研究[J]. 化工学报 2020(07)

- [12].光氧化法制备全氟聚醚酸工艺研究[J]. 化工生产与技术 2013(04)

- [13].酯交换法合成甲基丙烯酸1,1,5-三氢全氟戊酯[J]. 化工新型材料 2011(03)

- [14].全氟聚醚的合成与性能[J]. 有机氟工业 2008(01)

- [15].全氟己酮灭火剂与不同材料的相容性研究[J]. 消防科学与技术 2019(10)

- [16].全氟和多氟烷基化合物的危害及在食品中的污染研究进展[J]. 食品工业科技 2020(20)

- [17].全氟-1-丁烯的研究进展[J]. 浙江化工 2019(11)

- [18].浅谈地表水中全氟有机化合物污染现状及危害[J]. 化工管理 2016(17)

- [19].全氟聚醚的分子蒸馏分离[J]. 合成润滑材料 2011(04)

- [20].全氟烷烃制备方法的探讨与应用[J]. 有机氟工业 2010(03)

- [21].全氟丙酰氟制备方法及应用[J]. 化工中间体 2008(07)

- [22].厦门市母乳中全氟有机化合物污染水平分析[J]. 中国卫生检验杂志 2019(17)

- [23].STANDARD 100 by OEKO-TEX~?检验标准:2017年新规定[J]. 纺织导报 2017(02)

- [24].环境中全氟类污染物检测技术研究现状[J]. 科技创新导报 2014(03)

- [25].全氟润滑油的合成、性质及应用[J]. 化学推进剂与高分子材料 2012(02)

- [26].液相色谱-串联质谱法测定纺织品中7种全氟有机物[J]. 分析测试学报 2010(12)

- [27].全氟聚醚润滑油在高温下的腐蚀性研究[J]. 润滑油 2019(02)

- [28].全氟丁酸还原制备七氟丁醇的工艺[J]. 武汉工程大学学报 2015(03)

- [29].上海市市政污水中全氟有机酸污染特征[J]. 中国环境科学 2012(09)

- [30].双全氟丙酰过氧化物的合成[J]. 有机氟工业 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3169c56da6c2d787e51eb43c.html