# 基于声阵列与声全息的噪声源识别方法研究

### 论文摘要

随着我国社会、经济的发展,噪声污染对人们的学习、工作、生活和健康造成了越来越严重的影响。噪声控制成为人们日益关注的问题。高效实用的噪声源识别技术已经成为越来越多的科研工作者的研究目标。声全息和声阵列噪声源识别方法是两种比较常用的噪声源识别技术,近年来取得了较快发展,但这两种方法在噪声源识别领域中有着各自的局限性。本文详细研究了声全息和声阵列识别方法在噪声源识别应用中各自的优越性与局限性,分别对两种方法进行了改进与修正,提出了基于声阵列与声全息组合方法的噪声源识别技术,该方法在低频域采用声全息方法进行声场重建,在高频域采用阵列噪声识别方法进行声场分析,结合两种方法的分析结果,获得整个频域的声场信息。本文研究工作主要包括以下几个方面:(1)对于基于声阵列的噪声源识别方法的研究,本文重点研究了波束形成方法,采用了阵列方向图矩阵对传统的波束形成方法进行了修正,大大提高了声源识别效果。(2)对于声全息方法的研究,本文分析了滤波窗函数截止波数选取的经验公式,针对经验公式没有考虑信噪比、测量距离和声源频率的不足,把信噪比、测量距离和声源频率的影响综合考虑,采用了一种全新的截止波数选取公式对滤波窗函数进行优化,有效地减小了重建误差。(3)针对波束形成方法和声全息方法在高频域和低频域声源识别中各自的优缺点,提出了基于组合方法的噪声源识别方法。推导出合理的频域划分原则,为波束形成方法和声全息方法分配好各自适合的频域。对于测量阵列的设计,为了降低系统成本,用少量传声器组成平面网格阵列,采用基于带限信号恢复算法的全息声压外推技术,在算法上间接增大全息孔径,达到了提高重建精度的目的。经过大量的数值仿真和实验,验证了组合方法的有效性和它相对于波束形成方法与声全息方法的优越性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 本论文研究的目的和意义

- 1.2 噪声源识别方法简介

- 1.3 本文采用的噪声源识别方法

- 1.4 国内外研究状况及存在问题

- 1.4.1 阵列噪声源识别方法

- 1.4.2 声全息噪声源识别方法

- 1.5 论文框架

- 第2章 基于声阵列的噪声源识别方法

- 2.1 传感器阵列

- 2.1.1 传感器阵列简介

- 2.1.2 相位延迟原理

- 2.1.3 阵列的指向性和方向图

- 2.2 波束形成方法

- 2.3 主要参数对声源识别结果的影响

- 2.3.1 声源频率对声源识别效果的影响

- 2.3.2 传声器阵列有效孔径对声源识别效果的影响

- 2.4 修正的波束形成方法

- 2.4.1 修正方法的推导

- 2.4.2 仿真验证

- 2.5 存在的问题和解决方案

- 2.6 本章小结

- 第3章 基于声全息的噪声源识别方法

- 3.1 平面近场声全息基本理论

- 3.2 平面近场声全息技术离散处理

- 3.2.1 有限、离散化假设条件

- 3.2.2 平面近场声全息重构表达式的离散化

- 3.3 误差分析以及滤波窗函数的优化

- 3.3.1 平面近场声全息噪声源识别方法的误差分析

- 3.3.2 滤波窗函数的优化

- 3.4 主要参数对重建结果的影响

- 3.5 存在的问题和解决方案

- 3.6 本章小结

- 第4章 基于声阵列与声全息组合方法的噪声源识别技术

- 4.1 频域划分

- 4.1.1 频域划分原则的推导

- 4.1.2 实验研究

- 4.2 阵列的选择

- 4.3 全息声压外推算法

- 4.4 数据处理流程

- 4.5 仿真分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 实验及误差分析

- 5.1 实验系统

- 5.2 声源识别实验及误差分析

- 5.2.1 单音箱声源识别实验及误差分析

- 5.2.2 双音箱声源识别实验及误差分析

- 5.3 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 6.1 论文总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].五月[J]. 诗选刊 2017(07)

- [2].基于五元立体声阵的被动定位系统设计[J]. 传感器与微系统 2016(04)

- [3].基于无线声阵列的目标定位系统设计[J]. 电声技术 2015(03)

- [4].弹载声阵列原理及定位算法[J]. 弹道学报 2009(01)

- [5].基于声阵列的变电站设备声源识别分析[J]. 机电信息 2020(21)

- [6].多元声阵被动声定位研究[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [7].基于多尺度贯序式卡尔曼滤波的运动声阵列跟踪算法[J]. 信息与控制 2011(05)

- [8].运动声阵列跟踪系统坐标模型研究[J]. 计算机应用研究 2011(10)

- [9].基于非规则网格的随机稀疏声阵列搭建方法[J]. 机械工程学报 2017(17)

- [10].基于声阵列的电站锅炉水冷壁泄漏定位研究[J]. 动力工程学报 2014(11)

- [11].声阵列超指向性形成及数值分析[J]. 机械设计与制造 2019(05)

- [12].水声阵列空域反转和噪声抑制技术[J]. 哈尔滨工程大学学报 2019(01)

- [13].三维旋转声阵列定向静态试验研究[J]. 科学技术与工程 2016(31)

- [14].低阶扭转模态电磁声阵列传感器研制及其在厚壁小径管中的试验研究[J]. 机械工程学报 2015(02)

- [15].七元空间声阵应用时延估计定位的研究[J]. 电声技术 2011(10)

- [16].一种特殊的非均匀水声阵列稀疏重构方法[J]. 舰船科学技术 2018(05)

- [17].基于无线声阵列传感器网络的实时多目标跟踪平台设计及实验[J]. 仪器仪表学报 2012(01)

- [18].BAT弹药对声目标跟踪的仿真研究[J]. 计算机仿真 2009(05)

- [19].基于近场声阵列的旋转机械噪声源识别[J]. 噪声与振动控制 2016(03)

- [20].母亲[J]. 音乐创作 2017(07)

- [21].声阵列与光探测组合测试弹着点坐标的研究[J]. 压电与声光 2012(02)

- [22].无线传感器网络中四元无线声阵列节点选择及目标定位算法[J]. 兵工学报 2016(01)

- [23].基于DirectSound的实时音频采集与声阵列定位系统研究[J]. 微计算机应用 2009(02)

- [24].一种基于改进UPF的运动声阵列交互多模型目标跟踪方法[J]. 控制与决策 2018(02)

- [25].基于2D-MUSIC算法L型声阵列的轴承故障研究[J]. 电子测量与仪器学报 2020(01)

- [26].运动声阵列自适应交互多模型无迹粒子滤波[J]. 弹箭与制导学报 2012(05)

- [27].声阵列测试技术在微型泵降噪中的应用研究[J]. 噪声与振动控制 2019(03)

- [28].三维运动声阵列对双点声源角跟踪指向性能研究[J]. 兵工学报 2012(05)

- [29].在春风里歌唱[J]. 歌曲 2008(02)

- [30].拉歌歌[J]. 歌曲 2016(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/316e073459ec433d0b3efbe3.html