# 汽车用铝合金控制臂锻造工艺研究

### 论文摘要

当代汽车正朝着轻量化、高速、安全、舒适、节能与低污染的方向发展。提高汽车的铝化率,是汽车工业发展的必然趋势。作为汽车中重要零件之一的悬架控制臂,它是底盘系统的重要安全件,在设计中要求强度高、可靠性好。它的强度直接关系到车辆和乘员的安全。本文采用铝合金锻件代替传统的钢板作为材料生产控制臂零件,以达到轻量化的目的。本文开发了一种新型6000系铝合金来生产铝控制臂。通过热模拟实验和后续EBSD组织观察,获得了该材料的流变应力方程和在不同工艺下形成的变形组织,结果显示：该材料的亚晶或动态再结晶晶粒尺寸均随着Z参数的变大而减小。晶粒尺寸与Z参数的关系；材料在固溶后晶粒均发生了一定程度的长大,Z参数越小,长大的程度越小,Z参数为7.01×1012时,晶粒尺寸由7.278μm长大为9.688μ m。随着Z参数的变大,固溶后的晶粒急剧长大,当Z参数为8.57×1020时,晶粒尺寸由2.686μm长大为92.285μ m。通过分析了7种工况下汽车铝制控制臂的受力情况,对其结构进行优化,确定了零件的最终形状。与钢制控制臂相比,减重约40%。本文克服传统铝控制臂复杂的锻造工艺,采用异形坯料配合锻造的短流程锻造工艺。通过数值模拟的方法对异形坯料进行形状设计及锻造工艺的研究,随着初锻温度的提高和锻造速度的增大,材料的应变会先增大后减小。确定了异形坯料的形状和其锻造工艺,锻造温度为400℃,锻造速度10mm/s。该工艺下工业试生产的控制臂屈服强度约为381.5MPa,抗拉强度约为401MPa,延伸率在12%～15.6%之间,完全能够达到控制臂安全使用的要求。通过本文的研究,利用新形6000铝合金的高强度,配合异性坯料配合锻造的短流程工艺生产汽车用铝控制臂是一种高效节能的方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 铝及变形铝合金的特性和应用

- 1.1.1 铝及变形铝合金的特性

- 1.1.2 铝合金的分类

- 1.1.3 变形铝合金的分类和应用

- 1.1.4 铝合金的强化机制

- 1.2 铝合金在汽车轻量化上的应用

- 1.2.1 汽车轻量化的意义

- 1.2.2 铝合金在汽车上的应用

- 1.3 控制臂概述

- 1.3.1 控制臂的结构形式

- 1.3.2 控制臂在轿车整车上的功能描述

- 1.4 铝合金锻压生产技术及锻件的应用开发

- 1.4.1 铝合金锻压件的特性及应用领域

- 1.4.2 铝合金锻压生产技术与发展水平

- 1.4.3 国内铝合金锻压生产发展现状和水平分析

- 1.4.4 铝合金锻件的技术开发及应用前景分析

- 1.6 本文研究目的及意义

- 第2章 材料的组织性能研究

- 2.1 材料的制备

- 2.1.1 材料成分的确定

- 2.1.2 实验材料制备

- 2.2 材料的组织性能

- 2.2.1 组织研究实验方案

- 2.2.2 真应力应变曲线及力学本构方程的建立

- 2.2.3 试样变形后微观组织分析

- 2.2.4 温度和应变速率对合金组织的影响

- 2.2.5 变形组织的定量分析

- 2.2.6 固溶后微观组织分析

- 2.2.7 力学性能测试

- 2.3 本章小结

- 第3章 锻件结构优化设计

- 3.1 CAE软件的应用

- 3.1.1 ANSYS的介绍

- 3.1.2 ANSYS软件提供的分析类型

- 3.1.3 ANSYS的前处理模块

- 3.2 锻件形状设计与结构优化

- 3.2.1 锻件结构优化

- 3.2.2 锻件形状图

- 3.2.3 锻造模具的设计

- 3.3 本章小结

- 第4章 锻造模拟

- 4.1 DEFORM软件的应用

- 4.1.1 DEFORM简介

- 4.1.2 DEFORM功能

- 4.1.3 DEFORM软件操作流程

- 4.2 坯料设计

- 4.2.1 坯料厚度设计

- 4.2.2 坯料形状设计

- 4.3 工艺过程模拟

- 4.3.1 工艺条件设定

- 4.3.2 模拟步骤

- 4.3.3 模拟结果分析

- 4.4 锻件试生产

- 4.4.1 工艺流程

- 4.4.2 性能检测

- 4.5 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].钛合金多向锻造工艺研究进展[J]. 塑性工程学报 2020(08)

- [2].乘用车曲轴锻造工艺及改进[J]. 锻造与冲压 2020(17)

- [3].液压支架推移连接头锻造工艺改进[J]. 科学之友 2013(09)

- [4].钛合金锻造工艺的现状与发展[J]. 化学工程与装备 2010(03)

- [5].F侧锻轴锻造工艺分析[J]. 大型铸锻件 2009(02)

- [6].锻造工艺计算机辅助系统的设计[J]. 金属加工(热加工) 2009(13)

- [7].煤机销轨锻造工艺设计优化[J]. 金属加工(热加工) 2017(Z1)

- [8].利用设备优势对轧辊锻造工艺改进[J]. 金属加工(热加工) 2017(13)

- [9].汽车花键轴锻造工艺的改进[J]. 热加工工艺 2017(17)

- [10].关节轴承套圈锻造工艺优化[J]. 硅谷 2015(03)

- [11].7075铝合金的多向锻造工艺研究[J]. 特种铸造及有色合金 2015(05)

- [12].锻造工艺对1Cr16Co5Ni2Mo1WVNbN钢组织和性能的影响[J]. 沈阳航空航天大学学报 2012(03)

- [13].锻造工艺对钛合金棒组织与性能的影响[J]. 世界有色金属 2013(03)

- [14].锻造工艺及模具设计的案例教学方法[J]. 中国科技信息 2010(12)

- [15].轧辊锻造工艺分析[J]. 大型铸锻件 2008(04)

- [16].大型销轨锻造工艺及模具设计[J]. 中国新技术新产品 2019(07)

- [17].锻造工艺参数对316LN不锈钢动态再结晶的影响[J]. 热加工工艺 2016(07)

- [18].基于资源环境属性的锻造工艺能耗分析[J]. 机电产品开发与创新 2014(06)

- [19].浅谈70Cr3Mo辊坯锻造工艺改进[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2013(07)

- [20].120°42CrMo齿条的锻造工艺[J]. 大型铸锻件 2009(04)

- [21].低成本超高强钛合金的热变形行为与锻造工艺的确定[J]. 机械工程材料 2017(03)

- [22].乘用车曲轴自动线锻造工艺研究[J]. 金属加工(热加工) 2017(15)

- [23].使用过的锻造工艺装置的测量及鉴定[J]. 机械管理开发 2013(01)

- [24].锻造工艺材质的运用[J]. 天津美术学院学报 2013(02)

- [25].航空工业中钛合金锻造工艺分析及应用[J]. 现代商贸工业 2010(08)

- [26].船用夹板锻造工艺研究[J]. 一重技术 2019(05)

- [27].主连杆分步成形锻造工艺研究[J]. 锻造与冲压 2020(19)

- [28].白族银器锻造工艺新研究[J]. 湖南包装 2019(04)

- [29].基于热模锻自动锻造线的万向节锻造工艺[J]. 金属加工(热加工) 2014(13)

- [30].锻造工艺对外头盖侧法兰开裂的影响[J]. 锻压技术 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3179ab6056ab693f098d936c.html