# 边缘电场传感器测量系统的研究

### 论文摘要

边缘电场（Fringing Electric Field, FEF）传感器是一种新型电容式传感器，其电极处于同一平面，具有单边穿透、信号强度可调、层析成像等特点，被广泛应用于工业过程控制中实现对产品的性能，如含水量、多孔性、粘度、密度等非接触测量。本文在分析FEF传感器集总参数等效电路的基础上，建立两种传感器测量模型：浮地电压模型和短路电流模型，给出了两种模型的等效电路和传递函数，推导出极间电容和电导表达式。通过比较两种模型的幅频特性、抗干扰性及电路设计复杂度，选择短路电流模型用于调理电路的设计。基于LabVIEW虚拟仪器开发平台研制了FEF传感器测量系统的软硬件，并进行了测量实验。硬件电路包括驱动电路和调理电路，具有较强的抗杂散电容干扰的能力，可以在宽频率范围内进行扫频测量。设计系统软件实现驱动信号产生、信号的采集、扫频测量、计算和显示等功能。设计6mm波长FEF传感器用于样品含水量测量实验，将测量系统输出结果与LCR-819阻抗分析仪测量结果进行对比，结果表明，研制的测量系统具有较好的灵敏度和低频测量精度。设计以TMS320F28335DSP为核心的FEF传感器测量系统，实现多通道实时测量和控制功能。硬件包括基于DDS的扫频驱动电路、抗干扰信号调理电路、多片高精度ADC组成的同步采样电路、人机接口和上位机接口电路等。为FEF传感器在工业现场应用建立了良好的平台。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 致谢

- 目录

- 插图清单

- 第一章 绪论

- 1.1 FEF传感器简介

- 1.2 国内外FEF传感器测量研究的现状

- 1.3 课题来源和主要研究内容

- 第二章 FEF传感器测量模型

- 2.1 FEF传感器等效电路模型

- 2.1.1 浮地电压模型

- 2.1.2 短路电流模型

- 2.1.3 两种测量模型的对比

- 2.2 小结

- 第三章 基于LabVIEW的FEF传感器测量系统硬件设计

- 3.1 测量系统的组成

- 3.2 驱动电路

- 3.3 信号调理电路

- 3.4 电源电路

- 3.5 调理电路的抗杂散电容与干扰

- 3.6 小结

- 第四章 FEF传感器测量系统软件设计

- 4.1 概述

- 4.2 初始化

- 4.3 驱动信号产生

- 4.4 反馈电容放电

- 4.5 系统测量

- 4.6 小结

- 第五章 测量系统实验

- 5.1 阻抗分析仪测量实验

- 5.2 实验及结果分析

- 5.2.1 在空气中进行测量实验

- 5.2.2 对样本的含水量变化进行测量实验

- 5.2.3 测量系统误差分析

- 5.3 小结

- 第六章 基于DSP的FEF传感器测量系统硬件设计

- 6.1 系统的特点及其总体结构

- 6.2 DSP芯片

- 6.3 信号产生与驱动电路

- 6.4 AD采样电路

- 6.5 人机接口电路

- 6.6 上位机接口电路

- 6.7 掉电检测电路

- 6.8 外部存储器电路

- 6.9 电源电路

- 6.10 小结

- 第七章 总结与展望

- 参考文献

- 硕士阶段撰写的论文

### 相关论文文献

- [1].传感器技术融入“创新思维”的课程改革探索[J]. 轻工科技 2019(12)

- [2].传感器技术在机电自动化控制中的应用[J]. 价值工程 2020(01)

- [3].非线性传感器的融合在多小车平台中的应用[J]. 变频器世界 2019(11)

- [4].堡盟的视野——访堡盟电子(上海)有限公司过程传感器业务发展经理张力[J]. 今日制造与升级 2019(11)

- [5].《仪表技术与传感器》2019年总目次[J]. 仪表技术与传感器 2019(12)

- [6].盾构设备中传感器技术的运用[J]. 云南水力发电 2019(06)

- [7].传感器技术在机电技术中的应用探析[J]. 价值工程 2020(02)

- [8].用于通过经皮传感器对患者进行分析的系统[J]. 传感器世界 2019(10)

- [9].农业种植养殖传感器产业发展分析[J]. 现代农业科技 2020(02)

- [10].2019年全球传感器行业市场现状及发展前景分析，预测2024年市场规模将突破3000亿[J]. 变频器世界 2019(12)

- [11].传感器技术在机电自动化中的应用[J]. 科技风 2020(03)

- [12].机电自动化中传感器技术的创新与发展[J]. 科技创新与应用 2020(07)

- [13].车用传感器实验课程教学改革[J]. 科技风 2020(11)

- [14].传感器技术在机电自动化系统中的应用[J]. 科技风 2020(10)

- [15].自动化和检查传感器技术确保产品高质量[J]. 橡胶参考资料 2020(02)

- [16].应用型本科院校“传感器技术”课程教学方案优化分析[J]. 无线互联科技 2020(04)

- [17].机电技术中传感器技术运用效果分析[J]. 中国设备工程 2020(09)

- [18].机电自动化控制过程中传感器技术的应用方法[J]. 中国设备工程 2020(12)

- [19].研究人员开发出传感器皮肤 可为机器人抓手提供细腻的触感[J]. 润滑与密封 2020(05)

- [20].机电一体化系统中传感器技术的运用研究[J]. 湖北农机化 2020(09)

- [21].传感器技术在机电自动化控制中的应用[J]. 湖北农机化 2020(09)

- [22].传感器技术在机械电子中的应用[J]. 信息通信 2020(06)

- [23].新工科背景下传感器与检测技术课程改革与实践[J]. 教育现代化 2020(41)

- [24].基于微课高职《传感器与检测技术》课程教学实践研究[J]. 计算机产品与流通 2020(09)

- [25].传感器技术在机电自动化控制中的应用[J]. 科技风 2020(21)

- [26].风向传感器校准装置对比试验与探讨[J]. 海峡科学 2020(07)

- [27].关于传感器技术在机电自动化中的实践探讨[J]. 产业创新研究 2020(16)

- [28].传感器技术在智慧农业中的应用研究[J]. 南方农机 2020(14)

- [29].多传感器技术工业机器人的应用分析[J]. 黑龙江科学 2020(20)

- [30].机电自动化控制中传感器技术的应用探讨[J]. 电子制作 2020(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/31a0b0dd685da3b18fad3da7.html