# 金盐自动化生产线的设计与研究

### 论文摘要

金盐是镀金行业的主要原料之一。随着镀金行业的发展,国内对金盐的需要越来越大。金盐的纯度直接影响镀层的质量和寿命。尤其是在集成电路等电子器件的生产中,对镀金所用金盐的质量要求越来越高。目前,国内的金盐生产技术是比较落后的,整个生产过程都是采用原始的人工方法进行生产,生产效率低下,生产出来的金盐产品的质量也很多达不到优质金盐的标准。如果采用多次结晶的方法,也可以在一定程度上提高金盐的质量,但是这样会大大的延长金盐的生产周期,降低生产效率,这种代价是很昂贵的。因此有必要研制一种金盐的自动化生产线,采用先进的自动化技术来取代纯人工的生产方式,提高我国金盐技术的国际竞争力。本文通过对招远公司的实地考察,结合自动化知识和金盐的人工生产工艺,设计了一套自动化金盐生产线。本文主要做了以下研究和设计工作：1、确定合适的金盐生产工艺及控制总体方案：了解各种金盐生产工艺的原理,分析各种工艺的优缺点,结合实际情况确定合适的工艺；根据金盐生产工艺各部分的控制特定确定总体控制方案。2、控制系统硬件方案的设计。3、控制系统软件方案的设计：软件方案的设计包括上位机组态软件的设计和PLC控制程序的设计,实时监控金盐生产工艺各部分的运行状态,实现对现场设备的远程控制以及关键工艺参数的采集、处理等。4、金盐干燥环节的控制策略研究：干燥过程具有大滞后、非线性和时变等特点,本论文采用模糊PID的控制策略对干燥过程进行控制。本文对现有的金盐生产工艺进行了深入的研究。详细了解了每一个环节存在的需要注意的细节,同时也了解了现有金盐制备工艺中存在的一些迫切需要加以解决的问题。然后结合自动化的相关知识和原理,对金盐生产线进行改造。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的背景

- 1.2 国内外金盐生产现状

- 1.3 课题的研究内容

- 1.4 本章小结

- 第二章 系统方案设计

- 2.1 方案选择

- 2.1.1 雷酸金法

- 2.1.2 氰化亚金法

- 2.1.3 鼓氧氰化法

- 2.1.4 碱还原—KCN络合法

- 2.1.5 隔膜电解法

- 2.1.6 工艺的选择分析

- 2.2 电解法金盐生产工艺简介

- 2.2.1 金锭压片

- 2.2.2 KCN溶液的配制

- 2.2.3 电解工艺

- 2.2.4 冷却结晶工艺

- 2.2.5 干燥工艺

- 2.3 控制系统方案总体设计

- 2.3.1 系统总体结构图

- 2.3.2 系统各单元功能描述

- 2.4 本章小结

- 第三章 金盐自动化生产过程中的理论分析

- 3.1 电解技术介绍

- 3.1.1 电解槽的工作原理

- 3.1.2 电解装置的特点

- 3.1.3 电解槽的联结

- 3.2 结晶工艺过程分析

- 3.2.1 结晶的基本原理

- 3.2.2 结晶的操作与控制

- 3.3 干燥工艺过程分析

- 3.3.1 干燥操作的分类

- 3.3.2 几种常用加热方法简介

- 3.3.3 干燥速率曲线与干燥过程分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 金盐自动化生产线的硬件设计

- 4.1 控制系统的硬件设计

- 4.1.1 S7-300系列PLC简介

- 4.1.2 S7-300系列PLC在本系统中的应用

- 4.2 主要硬件设备的设计

- 4.2.1 压片环节的硬件设计

- 4.2.2 电解环节的硬件设计

- 4.2.2.1 电解槽的硬件设计

- 4.2.2.2 整流柜的硬件设计

- 4.2.3 结晶和干燥环节的硬件设计

- 4.2.3.1 传统的结晶和干燥环节问题分析

- 4.2.3.2 全密闭四合一机的结构和原理

- 4.2.3.3 全密闭四合一机的优点

- 4.3 辅助系统的硬件设计

- 4.3.1 管道的硬件设计

- 4.3.2 KCN溶液配制系统的硬件设计

- 4.4 本章小结

- 第五章 金盐自动化生产线的软件设计

- 5.1 PLC程序设计

- 5.1.1 软件设计的基本方法

- 5.1.2 编程软件STEP 7简介

- 5.1.3 编程软件STEP 7在本系统中的应用

- 5.2 上位组态软件设计

- 5.2.1 上位组态软件组态王介绍

- 5.2.2 组态王在本系统中的应用

- 5.3 双机冗余系统

- 5.3.1 双机冗余的原理

- 5.3.2 双机冗余的功能

- 5.3.3 双机冗余在组态王中的实现

- 5.4 本章小结

- 第六章 金盐自动化生产线中算法分析

- 6.1 控制算法的设计

- 6.1.1 金盐干燥过程控制策略分析

- 6.1.2 模糊控制理论概述

- 6.1.3 PID控制原理

- 6.2 模糊PID控制器的设计

- 6.3 控制策略仿真

- 6.4 模糊PID算法的实现

- 6.4.1 模糊算法在PLC中的实现

- 6.4.2 PID算法在PLC中的实现

- 6.5 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 对未来研究的展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录论文目录

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].项目教学法的自动化生产线组装实训课程改革探讨[J]. 湖北农机化 2019(23)

- [2].基于智慧树平台的线上线下混合式教学实践研究——以“自动化生产线”课程为例[J]. 无线互联科技 2019(21)

- [3].《自动化生产线安装与调试》课程改革研究——以武汉交通职业学院为例[J]. 南方农机 2020(03)

- [4].基于智能制造的专业课程标准建设研究——以“自动化生产线”课程为例[J]. 科技创新与生产力 2020(04)

- [5].壳体类零件自动化生产线刀具选用研究[J]. 机械制造 2020(03)

- [6].机器人冲压自动化生产线构成与技术特点[J]. 机电工程技术 2019(S1)

- [7].五年制高职《自动化生产线》安装与调试课程的微课资源建设[J]. 电脑知识与技术 2020(10)

- [8].冲压自动化生产线的解析及规划探讨[J]. 锻压装备与制造技术 2020(03)

- [9].基于工业机器人的冲压自动化生产线系统的实现[J]. 现代制造技术与装备 2020(05)

- [10].关于工业机器人的自动化生产线组建技术[J]. 电子技术与软件工程 2020(08)

- [11].工业机器人在冲压自动化生产线中的应用研究[J]. 新型工业化 2020(05)

- [12].自动化生产线数字化工艺设计[J]. 机械制造 2020(06)

- [13].焊装自动化生产线人机安全电气防护探讨[J]. 汽车制造业 2020(10)

- [14].工业机器人在冲压自动化生产线的有效运用[J]. 湖北农机化 2020(16)

- [15].智能制造自动化生产线的仿真搭建[J]. 现代计算机 2020(27)

- [16].手机自动化生产线专利技术综述[J]. 机电信息 2019(02)

- [17].浅析整车厂冲压自动化生产线规划[J]. 锻造与冲压 2019(22)

- [18].探究基于工业机器人的自动化生产线研究[J]. 时代汽车 2019(17)

- [19].自动化生产线的安装与调试[J]. 电子技术与软件工程 2018(03)

- [20].“自动化生产线安装与调试”课程工学结合一体化教学改革研究[J]. 西部素质教育 2016(22)

- [21].自动化生产线中识别装置学习模型评估方法浅析[J]. 电子制作 2016(24)

- [22].工业机器人在冲压自动化生产线中的应用探究[J]. 山东工业技术 2017(10)

- [23].冲压自动化生产线中工业机器人的应用[J]. 产业与科技论坛 2017(05)

- [24].评价冲压自动化生产线输出能力的指标研究[J]. 制造业自动化 2017(08)

- [25].工业机器人在冲压自动化生产线中的设计与应用[J]. 电子技术与软件工程 2017(18)

- [26].现代自动化生产线亟待百花争妍[J]. 金属加工(冷加工) 2015(14)

- [27].自动化生产线安装与调试技能大赛与教学融合的探索[J]. 现代职业教育 2020(39)

- [28].高职自动化生产线安装与调试课程微课资源开发研究[J]. 广西教育 2016(43)

- [29].高职自动化生产线安装与调试课程系列微课教学设计方法研究[J]. 广西教育 2016(47)

- [30].高职自动化生产线安装与调试课程项目化的教学设计[J]. 考试周刊 2017(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/31a36e2c6e0a7bc7118c499e.html