# 基于新型图像传感器的视频监控记录系统的DSP实现

### 论文摘要

电子技术、计算机技术和软件技术的迅速发展,促进了视频技术的发展和在现实生活中的广泛应用。各种新颖的视频应用系统层出不穷,如数字摄像机、电视会议、可视电话、网眼、视频点播以及各种类型的监控监视系统。本系统主要由图像摄取、图像压缩、图像数据存储和图像数据提取四部分组成。图像摄取部分使用了CMOS图像传感器。CMOS图像传感器以其能较容易地做成芯片系统、产品尺寸小、功耗低、价格低廉等优点,正逐渐的成为图像传感器应用中的主流产品。图像压缩部分使用了TI公司的54系列定点DSP芯片,它是系统的核心,不仅要完成图像压缩的工作,还要完成控制其它芯片的任务。图像数据存储部分使用了CF卡作为存储器。由于具有存取速度快、体积小、重量轻和通用的特点,使得CF卡被广泛的应用。按照系统的小型化要求,系统的所有元件都使用表贴器件,高密度布线,并使用电路板叠接的方式,使系统的硬件平台集成在120mmX85mm的较小的电路板上。按照系统的功能要求,电路板上集成了TI的数字信号处理器TMS320VC5416、CMOS图像传感器OV8610、可编程逻辑器件EPM7128STC100、FLASH存储器AT29LV020、帧存储器IS61LV25616、程序存储FLASH、时钟芯片DS1302S、CF卡。为了减轻工作量和工作复杂度,在微机上参照图像处理器所采用的压缩算法,使用VC++编写程序,对从硬件平台的OV8110上提取的原始图像数据进行了压缩。结果,600K的原始图像数据经压缩后只有15.1K,压缩比达到了40：1。图像质量虽然有一定损失,但压缩后的图像还是可以接受的。如果,将程序经过适合DSP和系统环境的修改,移植到DSP上完全调试通过后,原本按照2帧／秒的帧率只能存贮不到4分钟未经压缩图像的256Mbyte的CF卡,就可以存储近2个半小时的压缩图像了。以后采用更大容量的CF卡,就可以记录更长时间的图像了。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 系统的方案选择

- 1.2.1 系统的构成

- 1.2.2 系统主要器件的选择

- 1.2.3 图像压缩算法选择

- 1.3 本文的工作

- 第2章 JPEG压缩算法

- 2.1 编解码基本结构

- 2.2 基于DCT的编解码

- 2.2.1 数据格式

- 2.2.2 数据平移

- 2.2.3 正余弦变换和逆余弦变换

- 2.2.4 量化和反量化

- 2.2.5 对量化系数的编码

- 2.3 文件存储格式

- 2.3.1 简化的标记信息

- 2.3.2 文件的结构

- 2.4 本章小结

- 第3章 图像传感器OV8610的应用

- 3.1 CMOS传感器应用前景概述

- 3.2 OV8610芯片概述

- 3.2.1 OV8610功能及特点

- 3.2.2 芯片封装说明

- 3.2.3 芯片输出的图像数据格式及时序

- 3.3 OV8610芯片的应用

- 3.3.1 片内寄存器

- 3.3.2 SCCB总线

- 3.4 本章小结

- 第4章 CF卡的使用与编程

- 4.1 CF卡概述

- 4.1.1 CF卡的结构和引脚定义

- 4.1.2 CF卡的ATA寄存器及命令

- 4.1.3 CF卡在IDE模式下与DSP的接口

- 4.2 CF卡的数据存储格式

- 4.2.1 分区结构

- 4.2.2 FAT文件系统

- 4.2.3 文件的建立

- 4.3 本章小结

- 第5章 系统的硬件与软件实现

- 5.1 系统的硬件设计

- 5.1.1 系统硬件框图

- 5.1.2 系统硬件实物图

- 5.2 DSP系统的各部分功能实现

- 5.2.1 DSP的存储空间分配

- 5.2.2 多通道缓冲串口应用

- 5.2.3 DSP软件开发

- 5.2.4 DSP程序算法流程

- 5.2.5 VC5416的用户程序引导加载

- 5.2.6 系统的逻辑控制实现

- 5.3 图像的计算机模拟压缩验证

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].三星索尼瓜分智能手机图像传感器市场[J]. 传感器世界 2019(10)

- [2].CMOS图像传感器改善灵敏度的工艺研究[J]. 集成电路应用 2020(01)

- [3].智能变焦图像传感器[J]. 传感器世界 2019(12)

- [4].一种用于人眼视线追踪的高速CMOS图像传感器读出方案[J]. 传感器世界 2019(12)

- [5].安森美半导体图像传感器获全球电子成就奖[J]. 传感器世界 2019(11)

- [6].一种图像传感器灰度响应非线性现象校正方法[J]. 制导与引信 2019(03)

- [7].抗辐射低噪声CMOS图像传感器设计技术研究[J]. 传感技术学报 2020(02)

- [8].用于高精度图像传感器的锁相环[J]. 传感技术学报 2020(03)

- [9].一种CMOS图像传感器封装过程中污染物控制方法[J]. 化工设计通讯 2020(04)

- [10].CMOS图像传感器中列随机电报噪声影响因素的研究[J]. 电子技术 2019(01)

- [11].CMOS图像传感器抗电离辐射加固技术研究[J]. 半导体光电 2020(03)

- [12].CMOS图像传感器在太阳磁场观测中的应用研究[J]. 天文学报 2020(04)

- [13].高光谱成像用高速CMOS图像传感器设计[J]. 半导体光电 2020(04)

- [14].面向工业条形码阅读器应用的低成本高性能图像传感器[J]. 传感器世界 2020(06)

- [15].120MXSI/35MMFHDXSMA图像传感器[J]. 传感器世界 2019(07)

- [16].思特威科技推出两款全新工业级CMOS图像传感器[J]. 电子质量 2019(08)

- [17].数字财富[J]. 中国电子商情(基础电子) 2019(09)

- [18].思特威科技推出两款全新工业级CMOS图像传感器[J]. 世界电子元器件 2019(08)

- [19].CMOS图像传感器的γ射线电离辐照实验研究[J]. 机械工程师 2019(11)

- [20].三星加强与小米合作新品，抢占图像传感器市场[J]. 传感器世界 2019(08)

- [21].SC2310T/SC4210T CMOS图像传感器[J]. 传感器世界 2019(08)

- [22].图像传感器及其形成方法[J]. 传感器世界 2019(08)

- [23].基于CCD图像传感器的压缩成像方法[J]. 激光与光电子学进展 2017(11)

- [24].关于CMOS图像传感器封装标准的探讨[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2018(01)

- [25].解析CMOS图像传感器技术及未来发展[J]. 电子元器件与信息技术 2018(03)

- [26].X-Class CMOS图像传感器平台[J]. 今日电子 2018(05)

- [27].新市场带来新机遇 CMOS图像传感器增速破纪录[J]. 传感器世界 2018(05)

- [28].最小内窥镜高清图像传感器[J]. 传感器世界 2018(06)

- [29].5T结构全局曝光CMOS图像传感器的研究与设计[J]. 现代计算机(专业版) 2018(31)

- [30].超连续谱光源辐照可见光CMOS图像传感器的实验研究[J]. 红外与激光工程 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/31ac7aa6622bf09346a17185.html