# 基于FPGA和USB2.0总线的多路数据采集系统开发

### 论文摘要

本文根据塔式起重机安全预警系统研究内容及总体设计要求，研究并设计了一种基于FPGA和USB2.0总线技术的多路数据采集系统，用来采集、传输和分析基于超声波测障的回波信号。本系统由主机和采集板组成。主机主要实现多通道采集数据的分离、分析和存储功能；采集板以FPGA为系统的控制核心，实现多路数据的并行采集功能，主机和采集板之间通过USB2.0数据总线进行通信，可以实现多路实时超声回波信号的并行采集和存储。在硬件方面，本文设计了FPGA采集控制电路、ADC LTC1609前端数据采集电路、SDRAM数据乒乓缓存电路以及FX2LP USB接口电路等。在USB2.0数据总线方面，本文以USB2.0协议为基础，分析了FX2LP的固件工作原理和编写框架，设计了基于FX2LP接口芯片并且符合USB2.0高速协议的通讯接口。在FPGA控制模块方面，本文设计了多路数据并行采集模块、数据乒乓缓冲模块、USB数据传输模块、主机命令解码模块。其中多路数据并行采集模块对多路滤波放大后的输入信号进行并行采集，采样率可调；数据乒乓缓冲模块负责对采样得到的数据进行缓存；USB数据传输模块负责将缓存后的数据按照FX2LP的工作时序送到FX2LP的数据总线上；主机命令解码模块负责对主机发送的控制命令进行解码，控制数据采集硬件。本文使用ModelSim仿真工具对各个模块的功能做了时序仿真，并在硬件上对数据采集和控制功能进行了测试，测试结果表明本数据采集系统符合项目指标。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的背景和意义

- 1.1.1 课题的研究背景

- 1.1.2 课题的来源及研究意义

- 1.2 数据采集技术的研究现状和发展方向

- 1.3 本文的主要研究内容和组织结构

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 本文组织结构

- 第二章 采集系统的硬件设计

- 2.1 采集系统硬件总体设计

- 2.2 采集系统主要芯片的选型

- 2.2.1 USB 接口芯片的选型

- 2.2.2 FPGA 芯片的选型

- 2.2.3 SDRAM 芯片的选型

- 2.2.4 ADC 芯片的选型

- 2.3 采集系统硬件电路设计

- 2.3.1 系统电源和复位电路设计

- 2.3.2 FPGA 控制电路设计

- 2.3.3 ADC 模数转换电路设计

- 2.3.4 USB 接口电路设计

- 2.3.5 SDRAM 缓存电路设计

- 2.4 本章小结

- 第三章 USB FX2LP 固件的编写和驱动的配置

- 3.1 FX2LP 固件的固件框架

- 3.2 Slave FIFO 固件程序编写

- 3.2.1 Slave FIFO 的寄存器配置

- 3.2.2 FX2LP Slave FIFO 固件程序设计

- 3.3 FX2LP 自定义命令固件的编写

- 3.3.1 FX2LP 控制方案的确定

- 3.3.2 FX2LP 自定义命令固件的编写

- 3.4 通用 Windows USB 设备驱动配置

- 3.5 本章小结

- 第四章 FPGA 控制模块的编写

- 4.1 FPGA 开发的一般流程

- 4.2 采集系统 FPGA 控制模块的总体设计

- 4.3 ADC LTC1609 控制模块的设计实现

- 4.3.1 LTC1609 工作模式选择和采样时序分析

- 4.3.2 LTC1609 控制模块的编写

- 4.3.3 LTC1609 控制模块时序仿真

- 4.4 多路 ADC 并行采集控制模块的设计实现

- 4.4.1 多路 ADC 并行采集控制模块的功能分析

- 4.4.2 FPGA 多路 ADC 并行采集控制模块的编写

- 4.4.3 多路 ADC 并行采集控制模块的时序仿真

- 4.5 FX2LP SlaveFIFO 写控制模块的设计实现

- 4.5.1 FX2LP Slave FIFO 模式详解及时序分析

- 4.5.2 FPGA FX2LP SlaveFIFO 写控制模块控制模块的编写

- 4.5.3 FX2LP SlaveFIFO 写控制模块的时序仿真

- 4.6 DCFIFO 读写模块的设计实现

- 4.6.1 双时钟先入先出缓冲 DCFIFO 读写模块的时序分析

- 4.6.2 DCFIFO 读写模块的编写

- 4.7 主机命令解码模块设计实现

- 4.8 采集系统时钟 PLL 配置

- 4.9 本章小结

- 第五章 SDRAM 读写控制和乒乓操作控制模块的设计实现

- 5.1 SDRAM 读写控制模块总体设计

- 5.2 SDRAM 时序控制模块的编写

- 5.2.1 SDRAM 的自动刷新

- 5.2.2 SDRAM 的初始化模块

- 5.2.3 SDRAM 的突发写/读操作

- 5.3 SDRAM 命令控制模块的编写

- 5.4 SDRAM 数据控制模块的编写

- 5.5 SDRAM 读写数据量控制模块的编写

- 5.6 SDRAM 数据读写控制模块的编写

- 5.7 SDRAM 读写控制模块仿真

- 5.8 SDRAM 乒乓操作控制模块的编写

- 5.8.1 乒乓操作原理

- 5.8.2 SDRAM 乒乓操作控制模块的编写

- 5.8.3 SDRAM 乒乓操作控制模块的仿真

- 5.9 本章小结

- 第六章 采集系统的主机软件开发

- 6.1 数据采集系统主机软件的编写

- 6.1.1 Cypress USB 的应用程序编程方法简述

- 6.1.2 USB 设备的识别、枚举

- 6.1.3 发送采集控制命令

- 6.1.4 多通道采集数据的分离、存储

- 6.1.5 采集数据的波形回放

- 6.1.6 数据采集软件操作说明

- 6.2 采集系统的测试

- 6.3 本章小结

- 总结

- 参考文献

- 附录

- 攻读学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].虚拟超声波探伤仪USB2.0高速数据传输平台设计[J]. 计量与测试技术 2013(05)

- [2].基于USB2.0的数据采集系统的研究与设计[J]. 自动化技术与应用 2009(11)

- [3].USB2.0设备控制器中工作模式控制电路设计[J]. 微型机与应用 2014(14)

- [4].基于USB2.0的高速图像采集实验设计[J]. 实验技术与管理 2012(04)

- [5].基于高速USB2.0的电动伺服系统多电量实时监测平台设计[J]. 测控技术 2011(04)

- [6].基于USB2.0的激光切割机高速数据传输[J]. 天津理工大学学报 2009(02)

- [7].基于USB2.0的红外数据传输系统的设计与实现[J]. 电子设计工程 2009(12)

- [8].高速数据采集系统中USB2.0传输接口研究[J]. 计算机工程与设计 2013(11)

- [9].基于USB2.0的边界扫描控制器设计[J]. 电子技术 2011(05)

- [10].基于USB2.0控制器的软件狗设计及安全性分析[J]. 微处理机 2010(04)

- [11].USB2.0在超声波探伤仪数据采集系统中的应用[J]. 自动化与仪表 2008(08)

- [12].基于FPGA和USB2.0的高精度数据采集系统设计[J]. 电子测试 2013(07)

- [13].基于CPLD和USB2.0的机械传动误差测试系统[J]. 机械传动 2008(02)

- [14].基于USB2.0和FPGA的高速数据采集卡[J]. 南通职业大学学报 2010(03)

- [15].基于USB2.0的桩基动态检测系统的数据采集设计[J]. 电子技术应用 2008(03)

- [16].基于USB2.0数字图像注入式红外探测器仿真器设计[J]. 红外技术 2009(02)

- [17].基于流媒体数据传输的高速USB2.0接口设计[J]. 杭州电子科技大学学报 2008(05)

- [18].USB2.0技术在色差法检测乳品菌群中的应用[J]. 计量与测试技术 2008(01)

- [19].基于USB2.0位置控制系统接口卡的实现[J]. 实验技术与管理 2011(08)

- [20].基于USB2.0总线的高速数据采集系统设计[J]. 传感器世界 2009(04)

- [21].基于实时图像和USB2.0接口的汽车行驶记录仪[J]. 仪表技术与传感器 2011(03)

- [22].基于USB2.0的脑电信号采集系统设计[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [23].基于FPGA与USB2.0的实时数据采集与处理系统[J]. 微型机与应用 2011(17)

- [24].基于USB2.0的高速数据采集系统软件设计[J]. 微计算机信息 2009(16)

- [25].USB2.0主控器软硬件协同仿真系统设计[J]. 现代电子技术 2012(02)

- [26].基于USB2.0和三线制接法的多通道温控系统[J]. 传感器与微系统 2009(02)

- [27].一种新型高速数据采集系统的设计与实现[J]. 电子产品世界 2008(06)

- [28].基于USB2.0多功能数据采集卡的室内温度自动控制系统设计[J]. 软件导刊 2012(01)

- [29].基于FPGA的高速数据采集卡的设计[J]. 现代电子技术 2012(18)

- [30].飞控数据记录器USB2.0接口设计[J]. 科技广场 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/31c61c080c6bbdbc7391e08d.html