# 松香基环氧固化剂的合成及其固化行为研究

### 论文摘要

随着石油等不可再生资源的日渐枯竭以及人们对环境保护的日益重视,使用天然可再生资源制备化学材料已经成为当前研究的热点方向之一。我们知道,松香是自然界极其丰富的一种可再生天然树脂,松香酸的三元环菲架结构实际上是一种甾族结构,刚性强,可与苯环媲美。本文利用松香来取代脂环族、芳香族等石化产品改性环氧树脂固化剂,制备出耐热性优良的固态松香基酸酐类、胺类环氧固化剂,并研究了它们的固化行为。主要研究内容包括以下几个方面：1.松香酯酸酐类环氧固化剂的合成利用松香与多种多元醇进行酯化反应合成出松香多元醇酯,通过检测酸值来监控反应进程,酯化产物再与马来酸酐进行Diels-Alder加成反应得到松香酯酸酐,通过FT-IR和XPS表征松香酯酸酐的结构。用制备的松香酯酸酐作为固化剂固化双酚A环氧树脂。通过热失重表征了固化产物的热性能。固化产物的5%热失重温度都在300℃以上,表明松香酯酸酐固化产物具有良好的热稳定性。2.松香酰胺基胺类环氧固化剂的合成通过松香分别与丙烯酸、反丁烯二酸等不饱和羧酸进行Diels-Alder加成反应,再与乙二胺合成出松香酰胺基单胺,采用ESI-MS、1 H-NMR、FT-IR和XPS表征产物的结构。以此作为固化剂引发双酚A环氧树脂。通过热失重表征了固化产物的热性能。固化产物的5%热失重温度都在300℃以上,表明松香酰胺基胺类固化产物具有良好的热稳定性。3.松香酰亚胺基胺类环氧固化剂的合成及其环氧固化行为的研究通过松香与马来酸酐进行Diels-Alder加成反应,再与乙二胺合成出马来海松酸酰亚胺基单胺,采用ESI-MS、FT-IR、1H-NMR等表征产物的结构。以此为固化剂固化双酚A环氧树脂。作为对比,我们选择了马来海松酸（MPA）和商业上的胺类固化剂二胺基二苯甲烷（DDM）固化环氧树脂,研究其固化产物性能。通过DSC法对DGEBA1075/MPA-ED, DGEBA1075/DDM, DGEBA4000/MPA-ED, DGEBA1075/MPA四组环氧固化体系进行固化动力学研究,得到最佳固化温度范围。分别利用Kissinger、Ozawa法和Crane法求得上述四种环氧固化体系的表观活化能Ea,反应级数n、表观指前因子A,并建立了DGEBA1075/MPA-ED体系的固化反应动力学方程。通过动态热分析和热失重表征了固化产物的热性能。结果表明,由于存在着酰亚胺键和氢菲环结构,固化产物具有较高的玻璃化温度及优良的热稳定性。松香及其衍生物在环氧树脂固化剂方面代替商业上的芳香族和脂肪族固化剂具有潜在的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 松香概述

- 1.2.1 松香改性的研究进展

- 1.2.2 松香及其衍生物的应用

- 1.3 环氧树脂概述

- 1.3.1 环氧树脂简介

- 1.3.2 环氧树脂固化剂概述

- 1.4 松香在环氧树脂领域中的研究

- 1.4.1 缩水甘油酯型环氧树脂

- 1.4.2 缩水甘油醚型环氧树脂

- 1.4.3 松香为原料制备固化剂研究进展

- 1.5 本文的主要研究内容

- 1.5.1 研究目标

- 1.5.2 主要研究内容

- 1.5.3 论文创新点

- 第二章 实验部分

- 2.1 原料与试剂

- 2.2 实验设备

- 2.3 仪器和测试

- 2.3.1 酸值测定

- 2.3.2 胺值测定

- 2.3.3 红外光谱仪（FT-IR）

- 2.3.4 熔点仪

- 2.3.5 热重分析仪（TGA）

- 2.3.6 光电子能谱仪（XPS）

- 1H-NMR）'>2.3.7 核磁共振分析（1H-NMR）

- 2.3.8 质辅助激光解吸电离飞行时间串联质谱仪（ESI-MS）

- 2.3.9 差示扫描量热仪（DSC）

- 2.3.10 动态热分析仪（DMA）

- 第三章 松香酯酸酐环氧固化剂的合成及其环氧固化

- 3.1 前言

- 3.2 松香基酸酐类固化剂的合成

- 3.2.1 松香丙三醇酯酸酐的合成

- 3.2.2 其它松香酯酸酐的合成

- 3.3 酸酐类固化剂引发双酚A型环氧树脂的固化

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 酸值及熔点

- 3.4.2 红外光谱分析

- 3.4.3 光电子能谱分析

- 3.4.4 固化产物的热性能

- 3.5 小结

- 第四章 松香酰胺基胺类环氧固化剂的合成及其环氧固化

- 4.1 前言

- 4.2 松香基酰胺类固化剂的合成

- 4.2.1 丙烯海松酸酰胺的合成

- 4.2.2 反丁烯海松酸酰胺的合成

- 4.3 松香酰胺固化剂的固化反应

- 4.3.1 丙烯海松酸酰胺引发双酚A环氧树脂的固化反应

- 4.3.2 反丁烯海松酸酰胺引发双酚A环氧树脂的固化反应

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 红外光谱分析

- 4.4.2 核磁氢谱分析

- 4.4.3 光电子能谱分析

- 4.4.4 固化产物的热性能

- 4.5 小结

- 第五章 马来海松酸酰亚胺的合成及其固化行为研究

- 5.1 前言

- 5.2 松香基酰亚胺类固化剂的

- 5.2.1 马来海松酸的合成

- 5.2.2 马来海松酸酰亚胺的合成

- 5.3 马来海松酸酰亚胺的固化反应

- 5.3.1 马来海松酸酰亚胺固化体系的制备

- 5.3.2 马来海松酸酰亚胺固化反应

- 5.4 结果与讨论

- 5.4.1 胺值

- 5.4.2 红外光谱分析

- 5.4.3 核磁氢谱分析

- 5.4.4 固化行为研究

- 5.4.5 固化反应动力学

- 5.4.6 动态热力学分析

- 5.4.7 热稳定性能分析

- 5.5 小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 作者简介

- 攻读硕士学位期间研究成果

### 相关论文文献

- [1].高性能固化剂稳定粉质土路基的效果分析[J]. 科技经济导刊 2019(36)

- [2].行业标准《软土固化剂》中若干问题的思考[J]. 地基处理 2020(01)

- [3].探讨液粉固化剂在道路建设中的应用[J]. 钢铁技术 2020(02)

- [4].渗透型密封固化剂对混凝土性能的影响[J]. 粉煤灰综合利用 2016(06)

- [5].探讨液粉固化剂在道路建设中的应用[J]. 公路 2016(12)

- [6].不同种类固化剂对混凝土抗冲击性能的影响[J]. 建筑安全 2017(09)

- [7].密封固化剂对混凝土性能的影响分析[J]. 电子测试 2013(22)

- [8].清漆产品中氨基树脂固化剂结构及含量分析方法研究[J]. 中国涂料 2020(06)

- [9].不同固化剂加入量对自硬呋喃树脂砂性能的影响[J]. 铸造 2020(07)

- [10].新型固化剂在低氨型酚醛模塑料中的应用[J]. 中国新技术新产品 2017(13)

- [11].聚氨酯固化剂亲水改性研究进展[J]. 现代涂料与涂装 2020(05)

- [12].磷酸盐粘结剂自硬砂用复合固化剂初探[J]. 铸造 2010(04)

- [13].磷酸盐粘结剂自硬砂用复合固化剂[J]. 铸造技术 2010(05)

- [14].正交试验法在水泥固化剂稳定土配合比设计中的应用[J]. 武夷学院学报 2020(06)

- [15].西北地区高性能风积沙固化剂的研制及工程应用[J]. 新型建筑材料 2020(10)

- [16].水性固化剂取代油漆涂料是科学发展的必然趋势[J]. 当代化工 2016(05)

- [17].环氧树脂低温固化剂的制备及性能测试[J]. 热固性树脂 2016(04)

- [18].环氧树脂胺类固化剂的研究进展[J]. 化工新型材料 2014(08)

- [19].快速固化环氧胶用聚酰胺固化剂的合成及性能[J]. 印制电路信息 2013(04)

- [20].粉煤灰/矿渣复合基沙土固化剂的制备及固化性能研究[J]. 矿产综合利用 2019(06)

- [21].液粉固化剂在道路中的试用[J]. 工程建设与设计 2016(09)

- [22].亨斯迈在2017年欧洲涂料展上推出新系列低温固化剂[J]. 热固性树脂 2017(04)

- [23].脲醛树脂的复合固化剂体系及其固化特性研究[J]. 化学工程师 2011(06)

- [24].环氧树脂的乳化-固化剂[J]. 粘接 2009(04)

- [25].新型固化剂加固土的试验研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2015(10)

- [26].东旭研制环境友好型固化剂[J]. 中国胶粘剂 2014(05)

- [27].水性聚氨酯涂料固化剂的选择[J]. 涂料技术与文摘 2010(06)

- [28].高性能固化剂稳定粉质土路基的效果分析[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2009(10)

- [29].环氧粉末涂料低温固化剂的合成及应用[J]. 应用化工 2008(12)

- [30].复配固化剂对酚醛泡沫结构及性能的影响[J]. 塑料科技 2015(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/31d324703d0e9f01f7d7d901.html