# 硫族元素硒和碲的高压物性研究

### 论文摘要

本论文通过高压拉曼光谱、同步辐射角散X射线衍射以及能散X射线衍射等多种实验方法对硫族元素硒和碲的高压结构相变以及其它物性的变化进行了系统的研究。利用高压拉曼光谱和角散同步辐射X射线衍射研究,对无定形硒的压致结晶以及结构相变进行了研究,首次给出了无定形压致结晶的拉曼光谱证据,确定了无定形硒压致结晶后的晶体结构。利用近红外830 nm激光作为激发光源,首次获得无定形硒的压致共振拉曼光谱,确定了该共振行为的本质是无定形硒的一个由二面角本征缺陷的浅能级在压力调谐下与入射光共振,得到了该缺陷浅能级随压力变化的规律。利用高压拉曼光谱及角散同步辐射实验技术,系统的研究了六角晶体硒的高压相变机制。分析了拉曼峰强以及拉曼频移的变化与结构相变间的关系。利用激光加热及能散同步辐射原位测量实验技术和高压下快速淬火技术,从10GPa和1600K下熔态碲获得了碲在室温高压下的非晶相,并进一步研究了其压致结晶化;利用高压同步辐射实验技术得到了碲在压力高达90GPa的等温状态方程。

### 论文目录

- 论文提要

- 第一章 绪论

- 1.1 高压物理概述

- 1.1.1 高压物理简介及其研究意义

- 1.1.2 静高压装置

- 1.2 原位高压同步辐射X 光衍射技术

- 1.2.1 同步辐射实验技术

- 1.2.2 X 射线衍射原理

- 1.2.3 高压下的同步辐射能量色散粉末衍射

- 1.3 原位高压拉曼光谱技术

- 1.3.1 拉曼光谱发展简史

- 1.3.2 拉曼散射原理

- 1.4 硒和碲的高压研究现状

- 1.5 论文的选题目的和意义

- 1.6 本论文各部分的主要内容

- 第二章 无定形硒的压致结晶与结构相变

- 2.1 实验方法

- 2.2 无定形硒压致结晶变化前的拉曼光谱

- 2.3 无定形硒压致结晶变化的拉曼光谱证据

- 2.4 无定形硒压致结晶变化后的结构相变

- 2.5 无定形硒高压同步辐射角散X 射线衍射

- 2.6 对无定形硒衍射数据的RIETVELD 精修

- 2.7 本章小结

- 第三章 无定形硒的压致共振拉曼效应

- 3.1 共振拉曼散射简介

- 3.1.1 共振拉曼散射原理

- 3.1.2 共振拉曼散射研究的意义

- 3.2 无定形硒的缺陷态

- 3.2.1 具有负关联能的价转换对配位缺陷

- 3.2.2 二面角畸变引起的本征缺陷

- 3.3 实验方法

- 3.4 无定形硒的压致共振拉曼光谱

- 3.5 本章小结

- 第四章 六角晶体硒的高压相变研究

- 4.1 实验方法

- 4.2 六角晶体硒的高压角散同步辐射X 射线衍射

- 4.3 六角晶体硒的高压拉曼光谱

- 4.4 本章小结

- 第五章 碲的高温高压同步辐射研究及其等温状态方程

- 5.1 激光加热技术简介

- 5.2 碲的高温高压同步辐射研究

- 5.3 碲的等温状态方程

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 攻读博士期间发表的文章

- 致谢

- 作者简历

- 摘要

- Abstract

### 相关论文文献

- [1].置换式高压物性取样系统在海上油田探井测试中的探讨研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2014(04)

- [2].变高压物性天然气井产能预测方法研究——以塔里木盆地迪那L井为例[J]. 石油天然气学报 2010(05)

- [3].原油高压物性经验公式优选方法及应用研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2014(04)

- [4].天然气高压物性参数预测研究[J]. 内江科技 2020(03)

- [5].不同注入气对裂缝性油藏原油高压物性的影响[J]. 天然气与石油 2014(06)

- [6].致密油高含水井高压物性取样方法与应用[J]. 石油知识 2019(02)

- [7].不同注入气对原油高压物性的影响研究[J]. 江汉石油科技 2017(03)

- [8].注入水对地层油高压物性影响实验研究[J]. 当代化工 2016(01)

- [9].压控式井下单相高压物性取样技术及应用[J]. 油气井测试 2014(03)

- [10].新型电子式高压物性取样器的设计与实现[J]. 石油化工自动化 2008(05)

- [11].PDS高压物性取样及转样应用分析[J]. 油气井测试 2008(04)

- [12].基于Qt的油气藏流体地层高压物性预测平台[J]. 内江科技 2015(09)

- [13].SQ3型高压物性取样器的改进及应用[J]. 江汉石油科技 2013(03)

- [14].MFE取样器取得合格高压物性样品的技术分析[J]. 油气井测试 2010(05)

- [15].考虑天然气高压物性变化的气藏平均压力计算方法[J]. 科学技术与工程 2015(27)

- [16].实验用稠油脱水方法的改进性研究[J]. 内江科技 2020(02)

- [17].地层流体现场快速分析技术及其在海上油田的应用[J]. 石油管材与仪器 2015(06)

- [18].张家垛阜三段油藏注CO_2膨胀实验研究[J]. 化工管理 2019(19)

- [19].新实时取样技术的研究与前景展望[J]. 化工管理 2018(14)

- [20].地层原油高压物性参数预测方法[J]. 油气田地面工程 2009(09)

- [21].四棵树凹陷高探1井流体特征及油藏类型分析[J]. 新疆石油地质 2019(02)

- [22].海上油田稠油原油物性实验分析研究[J]. 石化技术 2019(06)

- [23].EXCEL函数在PVT实验数据处理中的应用[J]. 石油仪器 2008(05)

- [24].塔河油田碳酸盐岩缝洞型油藏高压物性及最小混相驱压力实验研究[J]. 复杂油气藏 2018(01)

- [25].天然气注入对原油性质影响实验研究[J]. 石油化工应用 2014(11)

- [26].基于试油资料的原油体积系数求取方法[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [27].凝析气藏不同H_2S含量高压物性实验研究[J]. 清洗世界 2019(09)

- [28].高压物性取样技术在雅达油田的成功应用[J]. 油气井测试 2016(05)

- [29].辽河坳陷砂岩油藏饱和压力计算方法研究[J]. 石油地质与工程 2008(03)

- [30].探秘地球深处——记中国科学技术大学地球和空间科学学院吴忠庆教授[J]. 科学中国人 2014(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/31d4540b974bd93597d4f544.html