# 钼基催化剂氧化脱除柴油中含硫化合物的研究

### 论文摘要

日益严格的燃料油硫含量标准,使传统的加氢脱硫（HDS）技术面临越来越严峻的挑战,因此研究其他经济而高效的脱硫方法受到广泛关注。氧化脱硫（ODS）就是其中一种重要的技术,因其操作条件温和,可以单独或作为HDS的后续工艺对燃料油进行脱硫处理。本论文分别采用固定床反应器和间歇釜式反应器,结合溶剂萃取技术,研究了钼基多相催化剂对柴油中二苯并噻吩（DBT）及4,6-二甲基二苯并噻吩（4,6-DMDBT）等芳香杂环含硫化合物的氧化脱硫反应性能。采用溶胶-凝胶法制备MoO3-CeO2-SiO2复合氧化物催化剂,确定了催化剂的最佳Mo/Si摩尔比为0.1,Ce/Si摩尔比为0.02。X射线衍射（XRD）和X射线光电子能谱（XPS）表征说明：适量CeO2可以提高Mo03在载体SiO2表面的分散度,并促进低价态钼离子的生成。在40℃和O/S摩尔比为3.0的条件下,在固定床反应器上,以过氧化氢异丙苯（CHP）为氧化剂,对模拟油品（0.1wt.%的DBT/甲苯溶液）中的DBT进行氧化反应研究,连续反应8h,DBT的转化率达到94.2%。以H3PMo12O40和1-丁基-3-甲基咪唑溴（[Bmim]Br）离子液体为原料,Si02为载体,制备[Bmim]3PMo12O40/SiO2固体催化剂,采用釜式反应器,以H2O2为氧化剂,对模拟油品（0.2wt.%的DBT/甲苯溶液）中的DBT进行氧化反应研究。[Bmim]3PMo12O40/SiO2催化剂具有双亲性,在反应过程中可以同时吸附水相中的H202和油相中的DBT,强化反应物的相间传质。[Bmim]3PMo12O40的最佳负载量为20wt.%,在60℃和O/S摩尔比为3.0的条件下,反应100 min, DBT的氧化转化率达到100%。[Bmim]3PMo12O40/SiO2采用离心法分离回收,经过干燥处理之后,可以重复使用至少7次,而DBT的转化率没有降低。研究了苯并噻吩（BT）、DBT和4,6-DMDBT在[Bmim]3PMo12O40/SiO2-H2O2体系中的氧化反应,发现[Bmim]3PMo12O40/SiO2对不同含硫化合物的氧化活性顺序如下：DBT>4,6-DMDBT>BT,这可能与含硫化合物的分子结构和硫原子电子云密度相关。用[Bmim]3PMo12O40/SiO2对柴油进行氧化处理,在80℃和O/S摩尔比为5.0的条件下,反应180 min,采用二甲基甲酰胺（油剂比为1）萃取之后,可以使柴油的硫含量从530ppm降低至11ppm。研究了吲哚、喹啉和咔唑在[Bmim]3PMo12O40/SiO2-H2O2体系中的氧化反应,发现这些含氮化合物在体系中的转化率按以下顺序递减：吲哚>喹啉>咔唑。考察了含氮化合物对DBT氧化反应的影响,发现喹啉和咔唑对DBT的氧化反应有促进作用；而吲哚的加入抑制DBT的氧化反应。通过嫁接的方法用1-丙基三乙氧基硅基-3-甲基咪唑氯离子液体对Si02进行表面改性,将H3PMo12O40固载在改性后的Si02上制备出PMo/ILSiO2催化剂,两种无机材料通过有机的基团相连接。红外和紫外光谱的表征结果说明PMo/ILSiO2具有咪唑阳离子结构和Keggin型杂多阴离子结构。采用釜式反应器,以H202氧化剂,对模拟油品（0.2wt.%的DBT/甲苯溶液）中的DBT进行氧化反应的研究。H3PMo12O40的最佳固载量为30wt.%,在50℃和O/S摩尔比为3.0的条件下,反应30 min可以将DBT完全氧化。PMo/ILSiO2催化剂采用离心法分离回收,经过干燥处理之后,可以重复使用至少7次,而DBT的转化率没有降低。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 燃料油脱硫技术研究进展

- 1.1 燃料油中的含硫化合物及其对环境的危害

- 1.2 加氢脱硫技术

- 1.2.1 加氢脱硫机理

- 1.2.2 加氢脱硫催化剂

- 1.2.3 加氢脱硫工艺介绍

- 1.2.4 深度加氢脱硫技术

- 1.3 非加氢脱硫技术

- 1.3.1 萃取脱硫技术

- 1.3.2 吸附脱硫技术

- 1.3.3 生物脱硫技术

- 1.3.4 络合脱硫技术

- 1.4 氧化脱硫技术

- 1.4.1 氧化脱硫原理

- 1.4.2 氧化脱硫技术中的氧化剂

- 1.4.3 常见氧化脱硫体系介绍

- 1.5 论文工作设想

- 3-CeO2-SiO2氧化脱硫催化剂'>2 溶胶-凝胶法制备MoO3-CeO2-SiO2氧化脱硫催化剂

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 原料

- 3-SiO2复合氧化物催化剂的制备'>2.1.2 MoO3-SiO2复合氧化物催化剂的制备

- 3-CeO2-SiO2复合氧化物催化剂的制备'>2.1.3 MoO3-CeO2-SiO2复合氧化物催化剂的制备

- 2.1.4 催化剂的表征

- 2.1.5 催化剂氧化脱硫反应性能的评价

- 3-SiO2催化剂的表征'>2.2 MoO3-SiO2催化剂的表征

- 2.2.1 X射线衍射表征

- 2.2.2 红外光谱表征

- 2.2.3 紫外可见光谱表征

- 3-CeO2-SiO2催化剂的表征'>2.3 MoO3-CeO2-SiO2催化剂的表征

- 2.3.1 X射线衍射表征

- 2.3.2 紫外可见光谱表征

- 3-SiO2催化剂氧化脱硫性能的考察'>2.4 MoO3-SiO2催化剂氧化脱硫性能的考察

- 3-SiO2催化剂氧化活性对比'>2.4.1 溶胶-凝胶法与等体积浸渍法制备MoO3-SiO2催化剂氧化活性对比

- 3含量的MoO3-SiO2催化剂氧化脱硫性能比较'>2.4.2 不同MoO3含量的MoO3-SiO2催化剂氧化脱硫性能比较

- 3-SiO2催化剂氧化脱硫性能的影响'>2.4.3 反应条件对MoO3-SiO2催化剂氧化脱硫性能的影响

- 3-CeO2-SiO2催化剂氧化脱硫性能考察'>2.5 MoO3-CeO2-SiO2催化剂氧化脱硫性能考察

- 2含量的MoO3-CeO2-SiO2催化剂氧化脱硫性能比较'>2.5.1 不同CeO2含量的MoO3-CeO2-SiO2催化剂氧化脱硫性能比较

- 3-CeO2-SiO2催化剂氧化脱硫性能的影响'>2.5.2 反应条件对MoO3-CeO2-SiO2催化剂氧化脱硫性能的影响

- 2助剂作用的探讨'>2.6 CeO2助剂作用的探讨

- 2提高了MoO3的分散度'>2.6.1 CeO2提高了MoO3的分散度

- 2对MoO3的电子作用'>2.6.2 CeO2对MoO3的电子作用

- 3-CeO2-SiO2对柴油的氧化脱硫'>2.7 MoO3-CeO2-SiO2对柴油的氧化脱硫

- 2.8 本章小结

- 2负载[Bmim]3PMo12O40催化剂的制备及其氧化脱硫性能'>3 SiO2负载[Bmim]3PMo12O40催化剂的制备及其氧化脱硫性能

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 原料

- 3PMo12O40的制备'>3.1.2 杂化材料[Bmim]3PMo12O40的制备

- 3PMo12O40的表征'>3.1.3 杂化材料[Bmim]3PMo12O40的表征

- 3.1.4 杂化材料催化剂氧化脱硫性能的评价

- 3PMo12O40的表征结果'>3.2 杂化材料[Bmim]3PMo12O40的表征结果

- 3.2.1 红外光谱表征

- 3.2.2 紫外可见光谱表征

- 3PMo12O40/SiO2双亲性表征'>3.2.3 杂化材料[Bmim]3PMo12O40/SiO2双亲性表征

- 3PMo12O40氧化脱硫性能的考察'>3.3 杂化材料[Bmim]3PMo12O40氧化脱硫性能的考察

- 3.3.1 反应温度的影响

- 3.3.2 O/S摩尔比的影响

- 3PMo12O40氧化脱硫性能的考察'>3.4 负载型杂化材料[Bmim]3PMo12O40氧化脱硫性能的考察

- 3.4.1 载体的筛选

- 3.4.2 负载量的影响

- 3.4.3 催化剂加入量的影响

- 3.4.4 反应温度的影响

- 3.4.5 O/S摩尔比的影响

- 3.4.6 不同模型硫化物的影响

- 3.4.7 循环使用次数的影响

- 3PMo12O40/SiO2-H2O2体系对柴油的氧化脱硫'>3.4.8 [Bmim]3PMo12O40/SiO2-H2O2体系对柴油的氧化脱硫

- 3.5 氧化反应过程的模型假设

- 3.6 本章小结

- 3PMo12O40/SiO2-H2O2体系氧化DBT的影响'>4 含N化合物对[Bmim]3PMo12O40/SiO2-H2O2体系氧化DBT的影响

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 原料

- 4.1.2 催化剂的表征

- 3PMo12O40/SiO2-H2O2体系对含氮化合物的氧化方法'>4.1.3 [Bmim]3PMo12O40/SiO2-H2O2体系对含氮化合物的氧化方法

- 3PMo12O40/SiO2-H2O2体系氧化DBT的影响'>4.1.4 含氮化合物对[Bmim]3PMo12O40/SiO2-H2O2体系氧化DBT的影响

- 3PMo12O40/SiO2-H2O2体系对含氮化合物的氧化'>4.2 [Bmim]3PMo12O40/SiO2-H2O2体系对含氮化合物的氧化

- 3PMo12O40/SiO2-H2O2体系氧化DBT的影响'>4.3 含氮化合物对[Bmim]3PMo12O40/SiO2-H2O2体系氧化DBT的影响

- 4.3.1 吲哚对体系氧化DBT的影响

- 4.3.2 喹啉对体系氧化DBT的影响

- 4.3.3 咔唑对体系氧化DBT的影响

- 4.3.4 含氮化合物影响DBT氧化原因总结

- 4.4 本章小结

- 2固载磷钼酸催化剂的制备及其氧化脱硫性能'>5 离子液体改性SiO2固载磷钼酸催化剂的制备及其氧化脱硫性能

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 原料

- 5.1.2 催化剂的制备

- 5.1.3 催化剂的表征

- 5.1.4 催化剂氧化脱硫性能的评价

- 5.2 催化剂表征结果

- 5.2.1 红外光谱表征

- 5.2.2 紫外可见光谱表征

- 5.2.3 比表面积的测定

- 5.3 氧化脱硫性能的考察

- 5.3.1 负载量的影响

- 5.3.2 反应温度的影响

- 5.3.3 O/S摩尔比的影响

- 5.3.4 循环使用次数的影响

- 5.3.5 不同模型硫化物的影响

- 2-H2O2体系对柴油的氧化脱硫'>5.3.6 PMo/ILSiO2-H2O2体系对柴油的氧化脱硫

- 5.4 本章小结

- 2负载[Bmim]3PW12O40催化剂的制备及其氧化脱硫性能'>6 SiO2负载[Bmim]3PW12O40催化剂的制备及其氧化脱硫性能

- 6.1 实验部分

- 6.1.1 原料

- 3PW12O40的制备'>6.1.2 杂化材料[Bmim]3PW12O40的制备

- 3PW12O40的表征'>6.1.3 杂化材料[Bmim]3PW12O40的表征

- 3PW12O40/SiO2催化剂氧化脱硫性能的评价'>6.1.4 [Bmim]3PW12O40/SiO2催化剂氧化脱硫性能的评价

- 3PW12O40的表征结果'>6.2 杂化材料[Bmim]3PW12O40的表征结果

- 6.2.1 红外光谱表征

- 6.2.2 紫外可见光谱表征

- 2负载的[Bmim]3PW12O40催化剂氧化脱硫性能的考察'>6.3 SiO2负载的[Bmim]3PW12O40催化剂氧化脱硫性能的考察

- 6.3.1 负载量的影响

- 6.3.2 催化剂加入量的影响

- 6.3.3 反应温度的影响

- 6.3.4 O/S摩尔比的影响

- 6.3.5 不同模型硫化物的影响

- 6.3.6 循环使用次数的影响

- 3PW12O40/SiO2-H2O2体系对柴油的氧化脱硫'>6.3.7 [Bmim]3PW12O40/SiO2-H2O2体系对柴油的氧化脱硫

- 6.4 本章小结

- 结论

- 论文创新点

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

- 攻读博士学位期间发表学术论文情况

### 相关论文文献

- [1].电感耦合等离子体发射光谱法测定钌炭催化剂中的钌[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].山西煤化所燃料电池催化剂设计研究取得进展[J]. 化工新型材料 2019(11)

- [3].介孔催化剂用于合成气制低碳醇的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [4].Y改性对V_2O_5-MoO_3/TiO_2催化剂脱硝性能的影响[J]. 现代化工 2020(03)

- [5].一种制备稀土顺丁橡胶的催化剂的制备方法[J]. 橡胶科技 2020(03)

- [6].钇掺杂钌催化剂的制备及其催化对硝基甲苯加氢制对甲基环己胺[J]. 精细石油化工 2020(02)

- [7].新型孔雀石型1,4-丁炔二醇催化剂的开发[J]. 辽宁化工 2020(04)

- [8].蜂窝式催化剂与平板式催化剂的运行现状分析[J]. 清洗世界 2020(04)

- [9].高铼酸铵热分解及其在银催化剂中的应用研究[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(03)

- [10].介质阻挡放电联合锰基催化剂对乙酸乙酯的降解效果[J]. 环境工程学报 2020(05)

- [11].低变催化剂运行末期对装置的影响[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [12].乙烷驯化对银催化剂的性能影响研究[J]. 广东化工 2020(08)

- [13].规整催化剂数值模拟的研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [14].两种铬系催化剂的制备及催化乙烯聚合性能研究[J]. 精细化工中间体 2020(02)

- [15].全密度聚乙烯干粉催化剂的控制及优化[J]. 中国仪器仪表 2020(06)

- [16].车用催化剂的研究进展及产业现状[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [17].有机化学反应中非金属有机催化剂的应用研究[J]. 化工管理 2020(18)

- [18].甲醇制丙烯催化剂侧线装置性能评价[J]. 现代化工 2020(06)

- [19].干燥过程对催化剂物化性质的影响[J]. 辽宁化工 2020(06)

- [20].甲烷化反应器催化剂积炭过程的模拟研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [21].钴基费托合成催化剂硫中毒热力学分析[J]. 化学工程 2020(07)

- [22].合成气制二甲醚中残留钠对催化剂的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [23].费托合成钴基催化剂助剂研究进展[J]. 现代化工 2020(09)

- [24].二氧化硫氧化制硫酸用钒催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2020(14)

- [25].催化裂化外取热器入口区域催化剂分布及优化[J]. 过程工程学报 2020(09)

- [26].Mn-Ce-Pr/Al_2O_3臭氧催化剂的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2020(09)

- [27].钒催化剂在硫酸生产中的应用[J]. 广东化工 2020(17)

- [28].中低温煤焦油加氢反应中催化剂的开发与研究[J]. 化学工程师 2020(09)

- [29].乙炔氢氯化钌基催化剂的研究与进展[J]. 中国氯碱 2020(10)

- [30].Cu-xZrO_2/SiO_2改性催化剂对醋酸甲酯制乙醇性能的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/31ebaac339c41c476f097724.html