# 基于表面等离子体激元的金属聚焦透镜的成像机理与优化设计

### 论文摘要

表面等离子体激元作为光波与金属中自由电子相互作用产生的电磁模式,能突破衍射极限实现亚波长光电回路的集成。随着加工的精密化,基于表面等离子体激元的亚波长光子集成器件在理论和实验上得到广泛研究。本文在总结表面等离子体激元的基本理论和实验的基础上,进行了亚波长金属聚焦透镜的成像分析和优化设计。第一部分提出金属聚焦透镜模型(金属双缝介质光栅修饰结构),并分析双缝和出射面介质光栅的物理参数对光传输的影响。首先针对金属聚焦透镜的研究现状,特别是单狭缝金属聚焦透镜存在的问题,阐述了金属双缝聚焦透镜的优势；其次利用波导色散、衍射光栅和严格耦合波等理论,分析得到了影响表面等离子体激元的有效折射率、光相位关系和激发表面等离子体激元共振角的物理参数。第二部分优化设计出多种调节焦长和聚焦偏转的方法,并指出各种方法的相对优势。焦长的调节有3种方法：1.改变中间介质柱的宽度,相比于金属单缝结构啁啾表面介质光栅的周期,降低了加工介质的数目；2.改变表面介质光栅的形状,可实现焦长大范围调节；3.改变介质光栅厚度的线性分布,最大调节范围可达1.16μm,远大于金属凹槽曲面结构的0.77μm,而且金属镀膜相对于挖槽易于精确加工。同时聚焦偏转的调节主要有2种方法：1.不对称改变双缝的物理参数(填充介质折射率和缝宽),特别是不对称改变折射率最大偏转角可达25°,相对于不对称调整单缝结构两侧介质光栅的周期,易于调节和加工；2.改变矩形光束入射角,在聚焦结构中也可实现一定角度的聚焦偏转。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 SPPs的研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 基于SPPs的光子集成器件的研究现状

- 1.2.2 SPPs的理论研究现状

- 1.2.3 SPPs在光束调制光子器件设计方面的研究现状

- 1.3 本文的研究内容

- 2 SPPs的基本理论和研究方法

- 2.1 引言

- 2.2 金属模型

- 2.3 SPPs的色散关系和特征长度

- 2.3.1 色散关系

- 2.3.2 SPPs的波长

- 2.3.3 SPPs在界面上的传播距离

- 2.3.4 SPPs的穿透深度

- 2.4 SPPs的激发方式和加工工艺

- 2.4.1 SPPs的激发方式

- 2.4.2 SPPs的加工工艺

- 2.5 SPPs的计算方法

- 2.5.1 时域有限差分法

- 2.5.2 严格耦合波方法

- 2.5.3 有限元方法

- 2.5.4 传输矩阵法

- 2.6 本章小结

- 3 基于SPPs的金属聚焦透镜的成像机理

- 3.1 引言

- 3.2 本文研究的结构模型

- 3.2.1 介质-金属结构相对金属-金属结构的优势

- 3.2.2 双峰结构相对单缝结构的优势

- 3.2.3 本文采用的光束调节结构

- 3.3 双缝的物理参数对光传输的影响

- 3.3.1 MIM色散关系

- 3.3.2 影响缝间SPPs有效折射率的参数

- 3.3.3 双缝干涉的相位调节

- 3.4 表面介质光栅的物理参数对光传输的影响

- 3.4.1 光束聚焦的必要条件

- 3.4.2 出射光相位和能量的分析

- 3.4.3 衍射光出射方向的分析

- 3.5 本章小结

- 4 基于SPPs的金属聚焦透镜的优化设计

- 4.1 引言

- 4.2 影响聚焦效果共同物理参数的分析

- 4.2.1 介质光栅数目的影响

- 4.2.2 介质光栅厚度的影响

- 4.2.3 介质光栅填充比的影响

- 4.2.4 相对优异的聚焦模型

- 4.3 调节聚焦焦长的方法

- 4.3.1 不同的中间介质宽度实现焦长的调节

- 4.3.2 梯形介质光栅实现焦长的调节

- 4.3.3 介质光栅厚度的线性分布实现焦长的调节

- 4.4 调节聚焦偏转的方法

- 4.4.1 不对称改变缝间介质折射率实现聚焦偏转的调节

- 4.4.2 改变双缝宽度实现聚焦偏转的调节

- 4.4.3 改变矩形波入射角实现聚焦偏转的调节

- 4.5 模拟结果与实验值的比较

- 4.6 本章小结

- 5 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 发表论文和学术活动

### 相关论文文献

- [1].自聚焦透镜分光膜的研制[J]. 光学仪器 2013(02)

- [2].自聚焦透镜准直设计[J]. 仪器仪表用户 2009(03)

- [3].自聚焦透镜最佳离子交换时间的实验研究[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2008(09)

- [4].自聚焦透镜成像特征的仿真分析[J]. 大学物理实验 2013(05)

- [5].8mm点聚焦透镜天线设计[J]. 现代电子技术 2016(11)

- [6].方形自聚焦透镜的折射率分布研究[J]. 激光技术 2010(02)

- [7].光通信用自聚焦透镜耦合损耗的研究[J]. 光纤与电缆及其应用技术 2009(04)

- [8].自聚焦透镜的单薄透镜等效系统的应用[J]. 激光与光电子学进展 2010(11)

- [9].方形自聚焦透镜折射率分析[J]. 光子学报 2008(04)

- [10].方形自聚焦透镜5×5阵列的成像特性[J]. 应用光学 2008(04)

- [11].正方形自聚焦透镜光线理论研究[J]. 光子学报 2008(09)

- [12].双光纤自聚焦透镜组件设计及光路仿真[J]. 兵器装备工程学报 2019(08)

- [13].自聚焦透镜滤光膜的研制[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [14].自聚焦透镜在全固态激光器中的应用[J]. 西安理工大学学报 2015(02)

- [15].自聚焦透镜耦合激光二极管抽运Nd:YVO_4锁模激光器的研究[J]. 光学学报 2011(07)

- [16].成型加工中反射型显微镜的研究[J]. 实验室研究与探索 2013(08)

- [17].基于ZEMAX的自聚焦透镜设计[J]. 山东工业技术 2014(17)

- [18].基于表面等离子体激元耦合相位板超聚焦透镜结构的优化设计[J]. 光学学报 2009(09)

- [19].平凹线聚焦透镜焦线长度的控制方法[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [20].采用点聚焦透镜的毫米波成像系统研究[J]. 微波学报 2014(S1)

- [21].正六边形自聚焦透镜折射率分布研究[J]. 光子学报 2008(07)

- [22].改善中子小角散射谱仪品质的聚焦透镜组设计[J]. 核电子学与探测技术 2014(03)

- [23].半导体激光器单管准直实验研究[J]. 半导体技术 2009(05)

- [24].基于蜷曲空间结构的近零折射率声聚焦透镜[J]. 物理学报 2017(24)

- [25].不同样品温度下聚焦透镜到样品表面距离对激光诱导铜击穿光谱的影响[J]. 物理学报 2019(06)

- [26].基于移动物镜中少数透镜的快速轴向扫描系统[J]. 激光与红外 2016(11)

- [27].基于自聚焦透镜耦合光纤取样的高功率激光装置调频脉冲时间波形测量技术[J]. 中国激光 2017(05)

- [28].科技速递[J]. 科学大众(中学生) 2012(05)

- [29].光波分复用实验的改进和扩展[J]. 物理实验 2011(09)

- [30].大容差光纤耦合技术研究[J]. 光子学报 2008(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/31f8b7d3996dff11c128cf7c.html