# 水中痕量有机氯农药的分析测定及纳滤膜处理效能研究

### 论文摘要

广泛应用于农业的有机氯类农药（OCPs）是一类高效广谱杀虫剂,也是对环境构成严重威胁的人工合成环境激素。这类农药化学性质稳定,脂溶性强,残效期长,在环境中很难被降解。本文以β-六六六（β-HCH）、4,4’-滴滴涕（p,p′-DDT）、4,4’-滴滴滴（p,p′-DDD）、4,4’-滴滴伊（p,p′-DDE）、百菌清等五种典型的有机氯农药类（OCPs）物质为研究对象。建立和完善了实验室分析测定技术,并以此为基础,完成了纳滤膜对其分离特性的研究。得到如下结论:（1）通过试验测得,对水中痕量OCPs,采用固相萃取（SPE）,气相色谱-质谱联用（GC-MS）的分析方法。SPE选用C18固相萃取小柱,二氯甲烷为洗脱剂。利用正交试验确定出固相萃取的最优条件:洗脱流速0.5mL/min、洗脱体积3mL、水样流速10mL/min。在优化条件下采用GC-MS法测定各化合物的平均回收率达到72%～102%,相对标准偏差（RSD）为1.80%～8.23%,该方法检出限为0.02μg/L～0.25μg/L。利用选择性离子扫描,可排除样品中基质的干扰,相应地提高分析方法的灵敏度。与其他测定方法相比,该法精密度高,准确性好,适用于水中痕量有机氯农药的分析。（2）通过对纯水、腐殖酸、与OCPs人工配水的纳滤分离试验研究表明:纳滤对DDD、DDE和DDT的截留率基本达到100%。百菌清和BHC的平均截留率在80%以上是分离OCPs的有效方法;NF-90膜比NF-70膜的分离效果更好。（3）操作条件（操作时间、压力）和原水性质（原液浓度、离子强度、pH值和腐殖酸）对纳滤膜分离OCPs的截留率有影响。膜通量随时间的延长有所衰减。对DDD、DDE和DDT的截留率基本达到100%。对于百菌清和BHC,随压力的增大,膜通量变大,但对于百菌清和BHC的截留率先增大,后减小;在压力为0.4MPa下,百菌清和BHC的截留率最高;随浓度的增大,膜通量变小,而截留率则变大;pH升高,膜表面的负电荷增加,膜孔径变大,因此使膜通量增大,截留率下降。pH较低时,OCPs易进入膜孔,截留率下降,因此OCPs在pH=7时截留率最高。离子强度增大,膜表面双电层被压缩,膜孔径减小,导致膜通量下降,百菌清和BHC的截留率上升;相同离子强度条件下,加入CaCl2比加入KCl影响更大。腐殖酸共存条件下,随着过滤时间的延长,会导致膜污染的加剧,膜孔的堵塞,导致膜通量下降,OCPs截留率上升。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.1.1 环境激素

- 1.1.2 有机氯农药

- 1.2 纳滤膜分离技术

- 1.2.1 纳滤膜概述

- 1.2.2 纳滤的特性及结构

- 1.2.3 纳滤膜的分离机理

- 1.2.4 纳滤膜的性能指标

- 1.2.5 纳滤膜的应用

- 1.3 课题来源及研究内容

- 1.3.1 课题来源及研究对象

- 1.3.2 课题研究内容及意义

- 2 试验方法的设计与前处理技术研究

- 2.1 试验仪器及试剂

- 2.1.1 试验仪器

- 2.1.2 试验试剂

- 2.1.3 试样的制备

- 2.1.4 试验前的准备

- 2.2 样品的前处理方法研究

- 2.2.1 固相萃取

- 2.2.2 固相萃取正交试验设计

- 2.3 分析方法的确立

- 2.4 分析质量控制

- 2.4.1 全程序的空白试验

- 2.4.2 精密度

- 2.4.3 准确度

- 2.5 纳滤试验设计

- 2.5.1 试验设计

- 2.5.2 膜的保存

- 2.5.3 膜的预处理

- 3 水中痕量有机氯农药的检测分析方法研究

- 3.1 GC-MS分析测试条件的建立

- 3.2 固相萃取最佳条件的确定试验

- 3.2.1 洗脱剂的选择

- 3.2.2 固相萃取条件正交试验

- 3.2.3 固相萃取最佳条件确定

- 3.2.4 各因素对回收率的影响评价

- 3.3 标准曲线和最低检出限

- 3.4 试验的精密度与准确度检验

- 3.5 全程序空白试验

- 3.6 小结

- 4 纳滤膜对水中有机氯农药截留特性研究

- 4.1 纳滤膜对纯水中有机氯农药截留特性

- 4.1.1 过滤时间对膜通量及截留率的影响

- 4.1.2 压力对膜通量及截留率的影响

- 4.1.3 原液浓度对膜通量及截留率的影响

- 4.1.4 pH值对膜通量及截留率的影响

- 4.1.5 离子强度对膜通量及截留率的影响

- 4.2 腐殖酸共存下纳滤膜对水中有机氯农药截留特性

- 4.2.1 腐殖酸共存条件下，pH值的影响

- 4.2.2 腐殖酸共存条件下，离子强度值对膜通量及截留率的影响

- 4.3 纳滤膜对模拟地表水中有机氯农药的截留效果

- 4.4 不同类型纳滤膜截留有机氯农药的效果

- 4.5 本章小结

- 5 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].MAE-QuEChERS-GC法测定土壤中4种有机氯农药[J]. 分析仪器 2020(01)

- [2].中国淮河地表水中有机氯农药的风险评价[J]. 合肥学院学报(综合版) 2020(05)

- [3].土壤中有机氯农药的测定方法[J]. 吉林农业 2016(23)

- [4].固相萃取/气相色谱-质谱法对土壤中有机氯农药的分析及基质效应研究[J]. 分析测试学报 2020(05)

- [5].土壤中有机氯农药的污染及治理探讨[J]. 绿色科技 2018(24)

- [6].超声波提取-气相色谱法测定农田土壤中有机氯农药残留[J]. 安徽农业科学 2018(07)

- [7].固相萃取净化-气相色谱法测定沉积物中15种持久性有机氯农药[J]. 分析试验室 2017(03)

- [8].海南淡水养殖环境中有机氯农药及重金属残留情况分析[J]. 环境化学 2017(06)

- [9].食材中有机氯农药的残留检测的研究[J]. 食品安全导刊 2015(12)

- [10].有机氯农药对人体健康的危害及其研究进展[J]. 华北煤炭医学院学报 2008(02)

- [11].食品中有机氯农药残留量检测的前处理方法[J]. 食品安全导刊 2019(03)

- [12].溶剂效应对有机氯农药测定的影响研究[J]. 环境监控与预警 2017(06)

- [13].微波萃取-气相色谱法测定土壤中9种有机氯农药[J]. 安徽农业科学 2015(36)

- [14].城市湖泊沉积物中有机氯农药研究获进展[J]. 农药市场信息 2014(12)

- [15].鄱阳湖沉积物中主要有机氯农药的残留特征[J]. 江西科学 2010(03)

- [16].液液萃取处理样品-气相色谱法测定水中22种有机氯农药[J]. 理化检验(化学分册) 2010(12)

- [17].QuEChERS-GC/ECD法分析土壤中残留有机氯农药[J]. 现代科学仪器 2009(01)

- [18].气相色谱-质谱法测定土壤中多环芳烃及有机氯农药[J]. 环境科学导刊 2020(02)

- [19].济宁地区土壤中有机氯农药残留现状调查[J]. 中国卫生检验杂志 2019(04)

- [20].水环境中有机氯农药残留检测方法研究进展[J]. 中国卫生检验杂志 2018(10)

- [21].我国有机氯农药场地污染现状与修复技术研究进展[J]. 土壤 2018(03)

- [22].蔬菜中12种有机氯农药残留的QuEChERS/GC-QqQ-MS/MS测定[J]. 云南民族大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [23].浙江省沿海棒锥螺中有机氯农药的含量及分布现状[J]. 中国卫生检验杂志 2013(13)

- [24].气相色谱-质谱法测定城市自来水中有机氯农药的残留[J]. 化学工程与装备 2009(04)

- [25].气相色谱三重四级杆质谱TSQ Quantum XIS用于9种有机氯农药和拟除虫菊酯类农药的检测分析[J]. 中国食品 2012(24)

- [26].微波萃取—气相色谱法测定土壤中有机氯农药[J]. 现代农业科技 2013(08)

- [27].北京石景山区夏季大气中有机氯农药的研究[J]. 中国环境科学 2010(05)

- [28].我国水体中有机氯农药研究进展[J]. 乡村科技 2018(30)

- [29].气相色谱-三重四级杆质谱法测定地表水中8种痕量有机氯农药[J]. 环境与发展 2019(02)

- [30].土壤中有机氯含量及组分测定方法研究进展[J]. 轻工科技 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/322a57f5e4d420e72bc9528d.html