# 导叶直流式旋流管的开发研究

### 论文摘要

本文针对氨法烟气脱硫装置净化气雾沫夹带严重的情况进行了调查研究,制订出用自行设计的除雾器——导叶直流式旋流管来去除脱硫塔出口烟气中夹带雾沫的方案,在保证高分离效率的基础上,兼顾压力损失,进行技术分析和冷模实验,选择出了合理的几何尺寸。经过实验运行证明,导叶直流式旋流管具有设备简单、除雾效果好、压降损失小、操作灵活方便等优点,实现了高效除雾、脱氨一体化,同时达到大气污染控制净化目的。在实验室小型实验的基础上,结合理论分析结果,确定导叶直流式旋流管的结构参数分别为:叶片数为20,叶片仰角为25°,气液分离高度为760mm,排气管插入深度为140mm。在该结构参数下,装置的压力损失较小,氨出口含量在35ppm以下,除雾效率可达98.6%。实验室对比结果表明,相同条件下,导叶直流式旋流管比最初选用的旋风分离器除雾效率提高7.3个百分点,压力损失降低379Pa。最后,参考前人对旋风分离器压降建立的关联式,本文在理论分析的基础上建立了导叶直流式旋流管的压降预测模型:其计算值与实测值相对误差基本上小于10%,可用于气液分离器的放大设计,并且放大效应小,可满足工业应用的需要。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 前言

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 研究内容、研究方法和预期目标

- 1.3 气液分离设备的类型

- 1.3.1 重力沉降法

- 1.3.2 碰撞法

- 1.3.3 离心法

- 1.3.4 过滤法

- 1.3.5 其他除雾器

- 1.3.6 除雾器的组合

- 1.4 除雾器选用要求及依据

- 1.5 气液分离设备发展现状

- 1.6 除雾器性能比较

- 第2章 旋流分离理论研究

- 2.1 气水分离基础研究

- 2.1.1 烟气基本性质

- 2.1.2 凝结理论的发展及现状

- 2.2 喷淋水的雾化颗粒粒径计算

- 2.3 原理和公式的推导

- 2.3.1 旋流分离原理

- 2.4 符号说明

- 2.5 沉降速度

- 2.6 分离时间

- 2.7 停留时间

- 第3章 实验装置的设计及实验方法

- 3.1 实验装置的设计

- 3.1.1 结构

- 3.1.2 原理

- 3.1.3 旋流板的设计

- 3.1.4 装置的设计步骤

- 3.4 实验方案确定

- 3.4.1 实验装置

- 3.4.2 实验系统

- 3.4.3 测量系统

- 第4章 实验内容和实验结果分析

- 4.1 实验内容

- 4.1.1 待优化结构参数

- 4.1.2 除雾效率的计算方法

- 4.2 实验结果及分析

- 4.2.1 叶片数N 对除雾效率的影响

- 4.2.2 叶片仰角α对除雾效率的影响

- 4.2.3 气液分离高度H 对除雾效率的影响

- 4.2.4 排气管对除雾效率的影响

- 4.2.5 颗粒平均粒径对除雾效率的影响

- 4.3 旋风分离器和导叶直流式旋流管的比较

- 第5章 导叶直流式旋流管工业放大设计方法研究

- 5.1 分离器的最佳空速

- 5.2 分离器压降的预测

- 5.3 导叶直流式旋流管的工业放大方法

- 结论

- 1 实验结论

- 2 进一步实验建议

- 参考文献

- 在学期间的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].气动直流式截止柱塞阀DN32设计[J]. 机电工程技术 2016(03)

- [2].大口径低速直流式风力测试平台的设计与制造[J]. 机械研究与应用 2016(03)

- [3].定温差直流式太阳能热水系统不同工况下的数值模拟与分析[J]. 能源与节能 2012(01)

- [4].强制对流式与直流式太阳能热水工程的改型[J]. 节能 2013(04)

- [5].直流式系统中平板型太阳能集热器数值模拟研究[J]. 节能技术 2011(01)

- [6].直流式低速风力试验平台的设计改进[J]. 机械研究与应用 2013(06)

- [7].直流式风洞风扇段三维流场特性分析[J]. 现代机械 2018(01)

- [8].发热门诊直流式空调系统设计[J]. 中国医院建筑与装备 2017(10)

- [9].某半直流式风洞动力系统流动特性数值模拟研究[J]. 沈阳航空航天大学学报 2019(02)

- [10].直流式液氢截止阀研制[J]. 阀门 2008(05)

- [11].液体火箭发动机中气液同轴直流式喷嘴研究综述[J]. 航空学报 2018(09)

- [12].商用直流式燃气热水炉在商业场所中的应用[J]. 给水排水动态 2009(06)

- [13].中国实验快堆蒸汽发生器启动工况研究[J]. 原子能科学技术 2015(09)

- [14].过滤式Y形截止阀[J]. 阀门 2011(02)

- [15].加氢裂化装置用直流式截止阀设计[J]. 阀门 2011(01)

- [16].用于潮汐和波浪及低水头电站的新型直流式水轮机[J]. 水利水电快报 2010(09)

- [17].直流式系统中平板型集热器非稳态效率研究[J]. 甘肃科技 2011(19)

- [18].直流式低速风洞流动特性研究[J]. 东北电力大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [19].直流式蒸汽发生器压力控制仿真[J]. 热力发电 2015(12)

- [20].直流式铜管模块燃气锅炉高层建筑采暖应用分析[J]. 给水排水动态 2008(05)

- [21].直流式旋流分离器的结构分析与优化[J]. 石油机械 2019(02)

- [22].直流式背压阀在液化石油气计量系统中的应用[J]. 石油化工自动化 2017(04)

- [23].关于核电站直流式循环水系统水力计算的两点思考[J]. 给水排水 2015(11)

- [24].直流式气液旋流分离器高效数值求解算法[J]. 油气储运 2017(06)

- [25].直流式低速风洞收缩段收缩曲线的仿真分析[J]. 机床与液压 2012(11)

- [26].某制药厂房直流式空调系统排风的综合利用[J]. 山西建筑 2009(18)

- [27].直流式低速风洞壳体有限元分析[J]. 现代机械 2018(01)

- [28].关于磨料磁流体射流可行性的分析[J]. 科学技术与工程 2017(02)

- [29].小型直流式风力机实验风洞的流场特性研究[J]. 制冷空调与电力机械 2011(05)

- [30].静音低压模块锅炉的应用[J]. 中国建设信息供热制冷 2008(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/323772f5df7f6f37306da039.html