# 建筑施工过程中电气节能措施的运用

南京栖霞建设股份有限公司江苏南京210013

摘要：我国社会经济水平越来越高，环保意识越来越强，对建筑行业节能的要求也越来越高。为了贯彻落实可持续发展战略，我国的建筑行业越来越重视电气资源节能的问题，为促进建筑行业的发展，一般都在建设过程中实施能够降低电气能源消耗的措施。本文从建筑电气节能的必要性入手，对节能理念在建筑施工中的应用进行了分析，希望为将来节能理念在建筑施工中的应用提供实践基础和借鉴。

关键词：建筑施工；电气；节能措施

引言

虽然当前的科技与经济水平都有了明显的提升，但是能源问题也变得非常突出。因此，世界各国都在积极寻求节能降耗的措施。我国作为除美国之外的又一能源消耗大国，解决能源危机已经迫在眉睫。建筑行业作为能源消耗非常大的行业，对其提出节能要求尤其是电能的降耗需求是有着相当重要的现实意义的。为此，整个建筑行业都应积极响应我国节能施工的号召。

1建筑节能现状

在改革开放之初，我国经济发展迅速。但这种粗放型的经济发展方式是以牺牲环境、消耗大量能源为代价的。随着社会经济的不断发展，人们逐渐意识到这种经济增长方式存在的弊端。因为城镇化进程的不断推进，建筑的数量不断增多、建筑规模不断扩大。但在这些项目中真正实现了节能减排目标的项目却寥寥无几，这和我国现有的管理制度不完善有很大的关系。开发商在开发过程中更加关心的是经济效益问题，在没有严格政府监管的背景下，开发商很难将节能减排作为建筑项目考核标准之一。建筑电能消耗是建筑工程项目中能源消耗的关键点之一，在进行建筑施工规划时应考虑如何降低电气能源消耗，提高电能利用率，以满足人们基本需求。

2建筑施工电气节能技术运用的必要性

随着节能环保理念的普及，节能科技技术的不断发展、创新，一些先进的电气节能技术在建筑施工之中得到应用。就目前情况而言，电气节能技术在建筑施工之中的运用，使得能源消耗与浪费得到了较大的降低；但是在提高建筑产业效益以及提高能源利用率等方面还未取得较大的经济与社会效益，未能满足人类对绿色、宜居、健康、舒适的居住环境的需求。由此可见，电气节能技术在建筑施工中还有巨大的发展潜力。总而言之，电气节能措施在建筑施工的运用无论是对我国国计还是民生都是十分重要的。

3建筑施工过程中电气节能措施的实际运用

3.1建筑施工规划准备阶段中电气节能措施的运用

在整个建筑施工过程中电气方案规划有着十分重要的地位，在规划阶段应积极运用各种先进的节能技术来对建筑施工的能源浪费与损耗进行降低。这需要在熟悉建筑电气线路规划的基础上优化、改进建筑电气线路设计，减少供电半径并提高电能质量，优化用电设备和电气设备的参数性能，确保电气线路设计更加完善、节能。值得注意的是，建筑施工中电气线路铺设作业不可逆且相当复杂，所以必须充分考虑建筑电气节能效果和建筑本身的可操作性，并积极根据施工现场的实际情况来设计出满足节能理念的电气规划。此外，由于施工人员多年来形成的工作经验可能对建筑电气节能措施的运用造成阻碍，对此应积极对施工人员的行为进行规范并加强培训，进一步完善施工环节监督与质量监察责任体系，确保建筑电气施工的质量和安全，为电气节能措施在施工中的正常运行打下基础。

3.2选用高效照明器材

照明能耗是施工电气能耗中较高的一个方面。选用高效照明器材可谓电气节能的基础。根据工作场所的要求，需要选用控光性能合理，反射系数高，透射系数合理的灯具。在目前的技术条件下，选择紧凑型荧光灯逐渐取代传统的白炽灯，可以节省电力资源达到七成以上。采用细管三色荧光灯取代传统的粗管荧光灯，可以节省电力资源约15%。同时很多施工现场已使用LED灯作为临时照明用灯，LED灯具电能消耗不足白炽灯的10%，但是寿命却是白炽灯的100倍，既节约电能也节约用电设备投资，在当前建设施工中可以大量推广。同时施工中建议运用低耗能镇流器，如电子镇流器，取代传统电感镇流器，对于电力的节省也是非常明显的。

3.3选用智能照明节能控制装置

智能照明节能控制装置是在满足规范要求照度的前提下，对灯具实施轻松自如的调控，达到节能效果，同时使光源和附件的使用寿命延长，以节省费用。采用各种类型的节电开关（如声光控延时开关、光电自动控制器、节电控制器等），通过控制灯光点燃时间，进一步达到节能目的。如在生活区、施工区、加工区可以选用的声光控延时开关，照明可选用时钟和光电控制器，通过设备自控制从而大量减少因人员疏忽造成的能源浪费。

3.4变压器的节能技术应用

施工现场对于变压器的选用也很重要。根据统计的结果表明，建筑中变压器的台数多、容量也大，变压器在传输功率的过程中要产生大量无功功率方面的损失。我国节能型的变压器S11型在质量和节能效果上表现优秀，努力推广这类型的变压器，有利于提高电力能耗方面的节能效果。同时施工现场可以采用静止无功补偿器来提高用电功率。在建筑施工过程中，因采用很多电感类的设备，会提供大量的无功功率，经过多级的线路输送会降低发电供电设备的能力，导致电能损失的增加。建筑施工过程中通过采用静止无功补偿器装置，能够弥补这类设备的明显缺陷并减少电气能源的损耗。

结束语

综上所述，为切实提升建筑工程中电气能源的利用率，需要不断在实践中探索电气节能技术要点，以不断推动和发展电气节能技术在建筑工程当中的应用。节能理念已经深入影响施工过程，所以作为专业的电气施工人员，应该在施工过程中深入研讨，反复比较各种施工方案，选定符合使用要求，技术指标，节能要求的合理方案，从而达到节能减排的目的。随着社会和科技的不断发展，建筑施工中电气节能的工作越发重要，建筑电气工程师需要在节能工作上不断革新突破，为祖国的能源节约和建筑工程建设贡献应有的力量。

参考文献：

[1]董峰伟.建筑电气节能设计分析[J].住宅与房地产，2016（12）：35～36.

[2]李蔚，吴婧华，冯涛.电气节能技术在工程设计中的应用[J].智能建筑电气技术，2010，4（1）：30-36.

[3]文强.浅述中国建筑电气技术的发展现状[J].机电信息，2010，12：34+36.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/32a48544065023a2ba2b6b80.html