# 基于H.264/SVC的视频水印技术研究

### 论文摘要

数字多媒体易于修改的特性,使其变得很不安全。传统的加密技术已不能满足需要,水印技术的出现提供了一种有效的解决方案。随着视频服务的广泛应用,对视频内容的版权保护问题也日渐突出。本文在对现有的数字视频水印进行总结的基础上,围绕最新视频编码标准H.264/SVC,对视频水印技术展开研究。论文的主要工作如下：第一,提出了一种基于离散DFT变换和Log Polar坐标系变换的视频水印算法。该算法首先对视频图像进行离散DFT变换,接着把图像的DFT系数的幅度谱映射到对数极坐标系下(Log Polar变换),进而构造出对缩放攻击具有不变性的水印宿主向量,然后利用扩频水印嵌入的方法将水印信息嵌入到该向量中,再通过反Log Polar变换和反DFT变换得到嵌入水印后的视频图像。仿真结果表明,本算法对缩放攻击、H.264/SVC压缩具有较好的鲁棒性,是一种适合H.264/SVC使用的视频水印算法。第二,将水印算法与视频编码器相结合,提出了一种DCT域的面向H.264/SVC的视频水印算法。首先在Ⅰ帧中选择待嵌入水印的4x4DCT变换块,接着在选中的DCT变换块的特定系数中嵌入1比特水印信息。水印嵌入时根据针对H.264压缩特有的4x4DCT变换提出的人眼视觉模型,选择最合适的位置来调整该位置量化后的AC系数。调整AC系数时,并不依赖于DCT系数的幅度,而是依赖于DCT系数的符号。此外,水印嵌入时,综合考虑了预测和残差信号的DCT系数,这样使得水印对重编码攻击的具有更好的鲁棒性。仿真结果表明,本算法在保持了较好视频质量的同时,又具有较好的鲁棒性。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 数字水印技术理论基础

- 1.3.1 视频水印系统模型

- 1.3.2 数字水印的应用领域

- 1.4 本文的结构与安排

- 2 数字视频水印技术综述

- 2.1 视频水印的分类和主要特征

- 2.2 视频水印的攻击方法

- 2.3 视频水印的评价标准

- 2.4 水印的嵌入方法

- 2.5 视频水印典型算法

- 2.5.1 基于原始视频图像的水印算法

- 2.5.2 基于压缩视频的水印算法

- 2.6 小结

- 3 可伸缩视频编码简介

- 3.1 时域可伸缩（Temporal Scalability）

- 3.2 空域可伸缩（Spatial Scalability）

- 3.2.1 层间运动预测（inter-layer motion prediction）

- 3.2.2 层间残差预测（inter-layer residual prediction）

- 3.2.3 层间帧内预测（inter-layer intra-prediction）

- 3.3 质量可伸缩（Quality Scalability）

- 3.3.1 CGS质量可伸缩

- 3.3.2 MGS质量可伸缩

- 3.4 联合可伸缩（Combined Scalability）

- 3.5 小结

- 4 一种面向H.264/SVC的视频水印算法

- 4.1 H.264/SVC视频编码标准对视频水印的要求

- 4.1.1 时域可伸缩对视频水印算法的要求

- 4.1.2 空域可伸缩对视频水印算法的要求

- 4.1.3 质量可伸缩对视频水印的要求

- 4.2 基于Fourier-Mellin变换的视频水印算法思想

- 4.2.1 Fourier-Mellin变换

- 4.2.2 构建宿主向量

- 4.2.3 水印的嵌入和检测

- 4.3 算法的具体实现

- 4.3.1 Log-Polar映射实现的困难

- 4.3.2 Log-Polar反映射

- 4.3.3 合理选择嵌入水印的系数

- 4.3.4 提高检测准确性

- 4.3.5 水印信号的预处理

- 4.4 试验仿真结果

- 4.5 小结

- 5 一种DCT域的H.264/SVC视频水印算法

- 5.1 4×4DCT变换块的人眼视觉模型

- 5.2 水印嵌入方案

- 5.3 符号编码表示水印信息

- 5.4 水印嵌入

- 5.5 水印检测

- 5.6 算法实验结果与分析

- 5.6.1 嵌入水印后的视频质量分析

- 5.6.2. 水印信号的鲁棒性测试

- 5.7 小结

- 6 总结与展望

- 6.1 本文工作的总结

- 6.2 进一步的研究方向

- 参考文献

- 在读期间发表的论文和研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于H.264/SVC的数字水印方案设计[J]. 计算机应用与软件 2012(09)

- [2].H.264/SVC比特自适应分配的等级B帧码率控制算法[J]. 计算机应用研究 2012(09)

- [3].H.264/SVC的编码依赖问题研究[J]. 军事通信技术 2010(01)

- [4].基于H.264/SVC的视频加密技术研究[J]. 信息安全与通信保密 2012(05)

- [5].面向H.264/SVC空域-质量域可伸缩编码的码率分配算法[J]. 电子学报 2010(09)

- [6].MIMO系统中的H.264/SVC数据流抽取和重组算法[J]. 计算机应用 2009(12)

- [7].基于H.264/SVC的率失真优化算法的改进[J]. 微型机与应用 2011(14)

- [8].RDSC_IC:一种基于图像复杂度的实时场景切换检测算法[J]. 安徽科技学院学报 2014(06)

- [9].针对样品视频的H.264/SVC的快速运动估计算法[J]. 吉林大学学报(工学版) 2010(06)

- [10].三网融合下H.264/SVC应用简析[J]. 电信快报 2012(09)

- [11].基于视觉注意的视频可伸缩ROI算法[J]. 山东大学学报(工学版) 2013(01)

- [12].基于H.264/SVC的P2P内容分发系统设计与实现[J]. 电子技术应用 2012(07)

- [13].无线视频传输的容错编码研究[J]. 电信科学 2011(09)

- [14].基于云计算的电力统一视频通信[J]. 电力信息与通信技术 2013(07)

- [15].无线网络中H.264/SVC视频传输的QoS保障机制[J]. 电信快报 2011(12)

- [16].基于H.264/SVC技术的视频会议系统[J]. 有线电视技术 2011(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/32b806310e2cfe54de2ed470.html