# 砂土在循环荷载作用下离散元数值模拟参数分析及影响因素研究

### 论文摘要

砂土是一种常见的地基土。在循环荷载作用下，地基的变形将十分显著，对工程的安全性、稳定性和使用功能产生不利影响，所以研究砂土的循环变形特性具有重要意义。从本质上讲，砂土的变形特性受微细观结构的变化控制，因此有必要对砂土在循环荷载下变形的细观机理进行研究。研究砂土的细观机理时通常要建立合适的数值试样来进行数值模拟，而数值模拟中选择合理的参数是关键。本文利用颗粒离散元法，从细观角度运用PFC2D软件对循环荷载作用下砂土的力学性质进行了数值模拟，探讨了循环荷载作用下松散砂土数值试样在不同参数情况下的细观变化。主要内容如下：1、利用二维颗粒流程序（PFC2D）制定了五个不同的研究方案来进行离散元数值模拟。这五个方案分别考察了循环加载特性（包括应力水平、固结应力比和加载速率）以及试样材料的特性（包括试样颗粒的刚度比值、被动加载面墙体的摩擦系数）对砂土在循环荷载作用下变形特性的影响。2、通过对所有五个方案的数值模拟结果的比较分析，可以得出固结应力比k0以及试样颗粒刚度比值kn/ks的改变对试样的轴应变、颗粒接触力分布及位移分布等影响最大。由此可以总结：在应力水平、固结应力比、加载速率、颗粒刚度比值和被动加载面墙体摩擦系数这几个参数中固结应力比k0以及试样颗粒刚度比值kn/ks是最敏感的参数。在进行试样的循环加载研究时对这两个参数的选择应该更加谨慎。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的及意义

- 1.2 国内外研究概况及发展动态

- 1.2.1 循环荷载作用下砂土的受力情况研究现状

- 1.2.2 离散单元法的创立及发展现状

- 1.2.3 离散元数值分析软件 PFC 2D 在我国的应用研究情况

- 1.2.4 问题分析与进一步研究的必要性

- 1.3 本文的主要内容

- 第二章 离散元数值模拟程序 PFC 2D 的基本理论

- 2.1 引言

- 2.2 PFC 2D 软件的基本假定

- 2.3 PFC 2D 软件的基本计算原理

- 2.4 PFC 2D 的接触本构模型

- 2.4.1 刚度模型

- 2.4.2 滑动模型

- 2.4.3 连接模型

- 2.5 PFC 2D 的力-位移定律

- 2.6 PFC 2D 软件的量测法则

- 2.6.1 颗粒的平均接触数

- 2.6.2 孔隙率

- 2.6.3 应力

- 2.7 本章小结

- 第三章 循环荷载下松砂受力性能离散元数值模拟研究方案

- 3.1 引言

- 3.2 基准数值试样的模拟

- 3.2.1 基准试样模型的建立

- 3.2.2 基准试样模型加载模拟

- 3.2.3 基准试样模型循环加载模拟结果

- 3.3 循环加载试验模拟方案

- 3.4 本章小结

- 第四章 数值模拟结果及影响因素分析

- 4.1 引言

- 4.2 循环加载特性的影响

- 4.2.1 应力水平的影响

- 4.2.2 固结应力比的影响

- 4.2.3 加载速率的影响

- 4.3 试样材料特性的影响

- 4.3.1 试样颗粒刚度比的影响

- 4.3.2 墙体摩擦系数的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与建议

- 5.1 主要结论

- 5.2 进一步研究的建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].长期循环荷载作用下软粘土变形特性研究[J]. 路基工程 2008(06)

- [2].描述循环荷载作用下黏土累积变形的改进模型[J]. 岩土力学 2017(02)

- [3].循环荷载作用下考虑颗粒破碎的堆石体本构模型[J]. 岩土力学 2012(07)

- [4].循环荷载作用对CFRP筋力学性能的影响[J]. 复合材料学报 2014(01)

- [5].循环荷载作用下扰动岩土体沉降特性试验研究[J]. 徐州建筑职业技术学院学报 2008(03)

- [6].循环荷载作用下软岩力学性能试验研究[J]. 科学技术与工程 2015(29)

- [7].一种新的循环荷载作用下考虑损伤累积应力-应变关系[J]. 建筑结构 2013(S1)

- [8].循环荷载作用下片麻岩劣化损伤机理与规律试验[J]. 地质科技通报 2020(05)

- [9].长期循环荷载作用下海洋饱和粉砂的弱化特性[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [10].循环荷载作用下堆石料的颗粒破碎特性[J]. 岩土工程学报 2017(10)

- [11].循环荷载作用下淤泥质黏土软化试验研究[J]. 中国港湾建设 2013(02)

- [12].水平循环荷载作用下单桩桩顶位移变化模型试验研究[J]. 水资源与水工程学报 2016(03)

- [13].循环荷载作用下钢材的试验及本构模型研究[J]. 钢结构 2011(08)

- [14].循环荷载作用下软黏土不排水累积变形特性[J]. 岩土工程学报 2008(05)

- [15].低幅值高循环荷载作用下土体的应变累积模型[J]. 岩土力学 2013(03)

- [16].循环荷载作用下CFRP-混凝土粘结性能试验研究[J]. 建筑结构 2013(19)

- [17].循环荷载作用下高强混凝土收缩徐变试验研究[J]. 水利水运工程学报 2012(06)

- [18].一个考虑循环荷载作用的简化模型[J]. 岩土力学 2008(05)

- [19].循环荷载作用下饱和黏土刚度衰减特性研究[J]. 水利与建筑工程学报 2014(05)

- [20].循环荷载作用下单桩摩阻力数值模拟[J]. 山西建筑 2010(19)

- [21].低频循环荷载作用下一维非线性固结的有限体积解法[J]. 中国科技论文 2018(01)

- [22].循环荷载作用下结构性软黏土动力特性试验研究[J]. 地震工程与工程振动 2018(01)

- [23].循环荷载作用下饱和淤泥质粉细砂的液化特性研究[J]. 工程技术研究 2018(04)

- [24].循环荷载作用下软基上大圆筒结构弹塑性有效应力分析[J]. 水利学报 2008(07)

- [25].地铁循环荷载作用下隧道周边软黏土动力响应特性研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [26].竖向下压循环荷载作用下单桩承载力及累积沉降特性模型试验研究[J]. 岩土工程学报 2009(02)

- [27].循环荷载作用下结构性软土微结构演化特性试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2017(01)

- [28].基于沉降控制的竖向下压循环荷载作用下的桩基设计方法[J]. 岩土工程学报 2015(04)

- [29].低频循环荷载作用下结构性对软土变形的影响[J]. 人民黄河 2010(02)

- [30].循环荷载作用下泡沫混凝土强度特性研究[J]. 混凝土 2020(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/32efbf86f02ae77fa127b921.html