# 雷达检测与跟踪方法研究

### 论文摘要

检测和跟踪是大多数雷达都必须具备的基本功能,本论文主要围绕这两个部分展开。雷达在目标检测之前需利用预处理技术来抑制不想要的回波。常用的预处理技术有:匹配滤波、运动目标显示(MTI)滤波和相参积累等。预处理之后,再利用恒虚警(CFAR)技术完成在恒定虚警率条件下对运动目标的检测。目标跟踪通过对点迹的处理来获取目标状态(如位置和速度等)的估计。首先对落入目标有效区域内的量测进行数据关联,然后再进行状态估计,最后完成对目标状态的更新。状态估计由卡尔曼滤波完成,而数据关联在跟踪杂波中的单目标时由概率数据关联(PDA)方法解决、在跟踪杂波中的多目标时由联合概率数据关联(JPDA)方法解决。JPDA算法的关键是关联概率的推导,其需要由一个有效矩阵产生出可行矩阵,这是一个难点。我们将状态编码的概念引入到可行矩阵的产生过程中,并通过一个矩阵来记录所需的历史信息,从而使编程实现得到大大简化。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 运动目标检测

- 1.3 目标跟踪

- 1.3.1 状态估计

- 1.3.2 数据关联

- 1.4 论文工作简介

- 第二章 地基雷达目标检测

- 2.1 匹配滤波

- 2.1.1 基本原理

- 2.1.2 实现方法

- 2.2 MTI滤波

- 2.2.1 地基雷达杂波特性

- 2.2.2 MTI滤波器设计

- 2.4 相参积累

- 2.5 恒虚警处理

- 2.5.1 杂波的统计模型

- 2.5.2 单元平均恒虚警处理

- 2.6 实测数据处理结果

- 第三章 基于卡尔曼滤波的状态估计

- 3.1 估计的基本概念

- 3.2 描述目标运动的状态空间模型

- 3.3 卡尔曼滤波算法

- 3.3.1 算法介绍

- 3.3.2 滤波器的初始化

- 3.4 仿真实验及其结果

- 第四章 数据关联

- 4.1 量测的有效性

- 4.2 概率数据关联

- 4.2.1 基本概念

- 4.2.2 概率数据关联过程

- 4.2.3 状态估计与更新

- 4.2.4 仿真实验及其结果

- 4.3 联合概率数据关联

- 4.3.1 基本概念

- 4.3.2 联合概率数据关联过程

- 4.3.3 由有效矩阵获得可行矩阵的方法

- 4.3.4 仿真实验及其结果

- 第五章 结束语

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].一种基于孪生网络的高鲁棒性实时单目标船舶跟踪方法[J]. 舰船科学技术 2019(23)

- [2].复杂环境下视频目标鲁棒跟踪方法研究[J]. 装备制造技术 2020(06)

- [3].航天发射场单脉冲雷达粒子滤波检测前跟踪方法[J]. 现代雷达 2020(10)

- [4].基于多特征自适应融合的鲁棒跟踪方法[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版) 2016(04)

- [5].通过跟踪方法学改进医院压疮风险管理[J]. 深圳中西医结合杂志 2016(20)

- [6].需求跟踪方法研究[J]. 计算机时代 2010(01)

- [7].基于组合预测的指数跟踪方法研究[J]. 湖州师范学院学报 2015(04)

- [8].基于神经网络技术的指数跟踪方法[J]. 统计与决策 2011(23)

- [9].基于时空显著性建模的空中飞行器跟踪方法[J]. 航空学报 2020(03)

- [10].引入测速信息的雷达导引头无偏转换跟踪方法[J]. 系统工程与电子技术 2020(08)

- [11].复杂场景下的加权粒子滤波行人跟踪方法[J]. 信号处理 2017(07)

- [12].基于双态模型的微博话题跟踪方法研究[J]. 计算机工程与应用 2017(16)

- [13].基于霍夫蕨的实时对象跟踪方法[J]. 西南交通大学学报 2014(03)

- [14].基于粒子滤波的检测前跟踪方法研究[J]. 科技视界 2014(14)

- [15].动态域等值线的多目标环绕跟踪方法研究[J]. 控制工程 2020(03)

- [16].运动推断结构技术中的特征跟踪方法综述[J]. 计算机学报 2018(11)

- [17].基于低维流形的人体行为跟踪方法[J]. 计算机工程与设计 2017(05)

- [18].基于双目视觉的智能监控系统运动目标自动化跟踪方法[J]. 制造业自动化 2020(05)

- [19].需求跟踪方法探索与实践[J]. 电脑与电信 2011(10)

- [20].机载三轴稳定平台跟踪方法研究与仿真[J]. 计算机仿真 2008(05)

- [21].多编队目标先后出现时的无先验信息跟踪方法[J]. 电子与信息学报 2020(07)

- [22].体育运动中的三维视觉动作幅度跟踪方法仿真[J]. 计算机仿真 2017(01)

- [23].一种基于命名实体识别的需求跟踪方法[J]. 计算机应用研究 2016(01)

- [24].航拍中运动目标的检测与跟踪方法的研究[J]. 黑龙江科技信息 2016(10)

- [25].二进制偏移载波最小均方误差预滤波无模糊跟踪方法[J]. 西安交通大学学报 2013(04)

- [26].加权模型下的相似匹配跟踪方法[J]. 计算机应用研究 2020(10)

- [27].室内巡查挂轨机器人轨线智能跟踪方法研究[J]. 电子设计工程 2019(08)

- [28].基于多分类的地震信息跟踪方法[J]. 华北地震科学 2015(02)

- [29].机动弱小目标动态规划检测前跟踪方法[J]. 信号处理 2013(05)

- [30].基于多特征融合与粒子滤波的红外弱小目标跟踪方法[J]. 弹箭与制导学报 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/332c2d5346fa7dff313abead.html