# 中国地下工程氡污染及其健康危害评价

论文题目: 中国地下工程氡污染及其健康危害评价

论文类型: 博士论文

论文专业: 地球化学

作者: 李晓燕

导师: 郑宝山

关键词: 地下工程,城市,氡浓度分布,年均有效剂量,季节变化,防氡措施

文献来源: 中国科学院研究生院（地球化学研究所）

发表年度: 2005

论文摘要: 氡是一种天然放射性气体,来源于分散存在的天然放射性元素铀钍的子体镭的放射性衰变。 在人的呼吸过程中,氡及其子体进入肺部并沉积下来对人体产生内照射,最终诱发肺癌。氡是导致人类肺癌的4种最主要因素之一。在其他影响因素相同的情况下,人接受氡的暴露量越大,肺癌的发病率越高,如果接受氡暴露量较大的人同时还吸烟,肺癌的发病率更会急剧升高。 在人类工作和生活的室内环境中,氡主要来源于房屋的地基和建筑及装修材料,其中,地下土壤和山体是氡的最主要来源。地壳中数十公里厚的岩石释放出来的氡通过扩散,渗析,被抽吸等方式由下向上运动。地下建筑（工程）四周紧贴地下土壤或直接建在山体里,是氡向上运移的最近通道。如果地下工程通风差,空气流动少,氡可以在室内聚集达到极高的浓度。 随着我国经济的发展和人口的增长,越来越多的地下工程被用于国民经济的生产、生活等各个方面。这样就使得越来越多的从业人员和流动人员进入地下设施工作、居住、购物和娱乐,他们承受着比广大公众更高的辐射危害。 本项目运用目前国内外最先进的环境累积测氡法——核固体径迹法（SSNTD’s）,对我国的北京,上海,福州,泉州,厦门,广州,汕头,阳江,温州,宁波,长沙,贵阳,桂林,呼和浩特,包头,集宁,鄂尔多斯,济南,青岛,南昌,上饶,郑州,武汉共23个城市的234个地下工程室内氡浓度分春、夏、冬三季进行了调查。全部调查共布放采样器674个,回收601个,回收率为89%,涉及234个地下工程测点,其中,属于地下工作环境的测点有87个。每季采样时间基本为三个月。探测片采用国产CR—39探测片,刻度系数为4.218tracks·cm-2/(KBq·m-3·h)。平行样74个,占总回收样的12%,其中,90%的平行样变异系数小于20%:空白样43个,占总回收率的7%。以三个月计算,探测下限为8.654 Bq·m-3。 在用累积法测氡的同时,为预知每个城市地下工程氡浓度的基本水平及氡浓度的日变化规律,在第一次布点采样时,用Model 1027连续测氡仪对某些城市

论文目录:

中文摘要

Abstract

前言

第一章 绪论

第一节 氡的基本性质

第二节 氡的来源与危害

第三节 氡的测量方法简介

第四节 选题依据

第二章 采样城市与研究方法

第一节 城市的选定与采样原则

第二节 研究方法及质量保证

第三章 地下工程氛浓度分布

第一节 所有工程氡浓度总体分布

第二节 各城市地下工程氡浓度分布

第三节 地下工作环境氡浓度分布情况

第四节 各类工程年均氡浓度分布

第五节 不同环境氡浓度值的比较

第六节 本章小结

第四章 地下工程氡浓度的日变化与季节变化

第一节 氡浓度日变化

第二节 氡浓度季节变化

第三节 城市氡浓度与标准偏差的关系

第四节 本章小节

第五章 受照人群的健康影响评价

第一节 年均有效剂量估算

第二节 终生肺癌危险度估算

第三节 本章小节

第六章 地下工程氡浓度的主要影响因素

第一节 地质背景对氡浓度的影响

第二节 被覆程度对氡浓度的影响

第三节 被覆(装修)材料对氡浓度的影响

第四节 通风对氡浓度的影响

第七章 降氡防氡措施

第一节 待建工程的防氛措施

第二节 通风降氡试验

第三节 地气抽气法

第四节 防氡涂料

第五节 采用空气净化器

第六节 本章小结

第八章 结论与展望

第一节 主要结论

第二节 存在问题

第三节 工作展望

参考文献

致谢

作者简介

发布时间: 2006-07-06

相关论文

- [1].壤氡辐射场理论研究与测氡仪器研制[D]. 姜海静.成都理工大学2008

- [2].煤地下自燃时覆岩中氡气运移规律及应用研究[D]. 王俊峰.太原理工大学2010

- [3].氡析出率测量若干问题研究[D]. 谭延亮.南华大学2011

- [4].（气土）的被动积分测量和（气土）子体的有效剂量估算的方法及其初步应用研究[D]. 肖德涛.中国原子能科学研究院2002

- [5].广东省温泉宾馆室内空气质量研究——室内氡水平研究[D]. 宋刚.中国科学院研究生院（广州地球化学研究所）2004

- [6].活断层上覆盖层中氡迁移的数值模拟及反演拟合[D]. 刘菁华.吉林大学2006

- [7].青岛市区辐射环境质量评价研究[D]. 曲丽梅.中国科学院研究生院（海洋研究所）2006

- [8].中国煤矿地下工作人员职业照射研究[D]. 陈凌.中国原子能科学研究院2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3336f08fffc7772ebd5d482e.html