# 树状结构形态分析与工程应用

### 论文摘要

树状结构是德国建筑师Frei Otto在20世纪60年代提出的一个结构形态学概念,具有造型新颖优美、受力简捷合理的特点,因而受到建筑师的普遍青睐,在工程实践中得到了较多应用。相比之下,国内外关于树状结构的研究仍停留在理论探索阶段,尚未形成对工程实践具有普遍指导意义的规范方法,这在一定程度上制约了这种新型结构体系的进一步发展。从目前国内外的研究现状来看,关于树状结构的研究多集中在找形方法、受力性能、节点构造和施工工艺等方面。本文在总结前人研究成果的基础之上,对树状结构的形态生成方法、稳定性分析与设计方法进行了较为细致的研究,并将研究成果应用于两个工程实践,为推动树状结构在我国的发展进行了有益的探索。论文工作主要包括以下几方面:1.对树状结构的几何特点及受力特点进行了深入的分析,借鉴拟吊实验法的思想,提出一种树状结构找形新方法——逆吊递推找形法,即令所有高级树枝均指向由其分出的低级树枝的受力中心,使树状结构各杆件在给定荷载作用下均只受轴力,构成形效结构。该方法的特点在于原理简单、操作方便,通过与现有方法对比和工程实践应用,证明了其准确性和有效性。2.将树状结构简化为有侧移和无侧移两种典型形式,通过对其稳定性能进行分析表明,树状结构的整体失稳形式与传统的单柱失稳形式相似,有侧移树状结构最低阶整体失稳为半波弯曲失稳,无侧移树状结构为整波弯曲失稳。在此基础上,总结了几种常用的计算长度系数确定方法,提出了基于整体失稳的树状结构计算长度系数确定方法。采用此方法对典型树状结构进行参数分析,给出了有侧移和无侧移两种情况下各级树枝的计算长度系数建议取值。此外,借鉴阶形柱的计算长度系数确定方法,还提出了基于等效刚度概念的计算长度系数简化计算方法。3.将前两部分研究成果应用于漠河收费站栅门和黑龙江省博物馆新馆两项工程实践中,完成了树状结构的找形分析,并对结构进行了线弹性屈曲分析和考虑几何非线性和材料非线性的全过程分析,确定了各级树枝的计算长度系数。以上工作表明,本文提出的逆吊递推找形法具有较强的工程实用性,所给出的计算长度系数建议取值与实际工程分析结果基本一致,可以为工程实践提供参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 树状结构的找形优化

- 1.2.2 树状结构的受力性能和节点构造

- 1.2.3 树状结构的施工工艺

- 1.3 本文的研究内容

- 第2章 树状结构找形分析

- 2.1 形态确定理论概述

- 2.2 逆吊递推找形法的提出

- 2.2.1 逆吊法基本思想

- 2.2.2 逆吊递推找形法

- 2.3 逆吊递推找形法的实现

- 2.3.1 逆吊递推找形法示意

- 2.3.2 需注意的一些问题

- 2.4 逆吊递推找形法算例分析

- 2.4.1 逆吊递推找形法算例对比

- 2.4.2 逆吊递推找形法算例分析

- 2.5 本章小结

- 第3章 树状结构稳定性分析

- 3.1 树状结构稳定性研究方法

- 3.1.1 结构稳定性概论

- 3.1.2 树状结构稳定性分析方法

- 3.1.3 树状结构稳定性分析简化模型

- 3.2 树状结构的失稳形式

- 3.2.1 二维树状结构失稳

- 3.2.2 三维树状结构失稳

- 3.3 树状结构计算长度系数确定

- 3.3.1 计算长度系数确定方法

- 3.3.2 典型树状结构计算长度系数

- 3.4 基于等效刚度概念的计算长度系数简化确定

- 3.5 本章小结

- 第4章 树状结构工程应用

- 4.1 漠河收费站栅门

- 4.1.1 工程概况

- 4.1.2 找形与内力分析

- 4.1.3 稳定性分析

- 4.1.4 计算长度系数分析

- 4.2 黑龙江省博物馆新馆

- 4.2.1 工程概况

- 4.2.2 找形与内力分析

- 4.2.3 稳定性分析

- 4.2.4 计算长度系数分析

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].树状结构问题串在高中生物概念教学中的应用[J]. 中学教学参考 2016(23)

- [2].基于树状结构的支持向量机多分类方法[J]. 煤矿机械 2008(06)

- [3].考虑稳定性的树状结构形态布局优化研究[J]. 建筑结构学报 2018(06)

- [4].钢管树状支撑结构的形态分析[J]. 武汉大学学报(工学版) 2009(02)

- [5].L空间和P空间模型下的树状结构网络[J]. 计算机应用研究 2015(01)

- [6].树状柱在大跨度空间结构中的研究与应用[J]. 钢结构 2010(03)

- [7].寻找声音的“根”——“树状结构”对气息训练的启示[J]. 艺术教育 2010(09)

- [8].树状结构组成、编码及分类[J]. 空间结构 2013(04)

- [9].树状结构大数据类型的高效支持[J]. 大数据 2018(04)

- [10].“树状结构”教学法在高校排球隐性知识中的应用探析[J]. 凯里学院学报 2014(03)

- [11].钢管树状柱的极限承载力分析[J]. 山西建筑 2012(20)

- [12].二级树状管路的优化分析[J]. 工程热物理学报 2010(12)

- [13].复杂树状结构CFD数值模拟研究[J]. 建筑结构 2018(06)

- [14].文学“地理基因”释义[J]. 武陵学刊 2013(01)

- [15].黄金树钢结构的施工技术分析[J]. 科技信息 2009(13)

- [16].新长沙火车站站台钢雨篷结构设计[J]. 建筑结构 2009(07)

- [17].一种树状结构的点云数据混合索引方法[J]. 四川水泥 2017(03)

- [18].黑龙江省新博物馆树状结构形态创建与稳定性分析[J]. 建筑结构学报 2013(09)

- [19].基于知识点树状结构的超声诊断参考系统设计与实现[J]. 中国医学装备 2018(11)

- [20].基于连续折线索单元的树状结构找形研究[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2015(04)

- [21].米立方三种树状结构方案比较分析[J]. 建筑结构 2014(07)

- [22].关系数据库在复杂遥测数据处理中的应用[J]. 战术导弹技术 2011(05)

- [23].基于动态规划的树状结构武器装备系统资源优化配置算法[J]. 兵工自动化 2017(10)

- [24].复杂树状结构树冠风荷载研究[J]. 建筑结构 2018(06)

- [25].一种基于树状结构的布局动态调整方法[J]. 通讯世界 2015(13)

- [26].流媒体树状结构的研究与优化[J]. 电脑知识与技术 2013(13)

- [27].基于聚类技术的XML文件代表性结构获取[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [28].解读任务型阅读[J]. 新高考(高二版) 2008(06)

- [29].大型树状结构双枝不等重斜向原位柔性提升施工关键技术[J]. 施工技术 2017(15)

- [30].基于智能家居传感器网络的树状结构优化设计[J]. 电气应用 2018(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3343f16fb2a9a2cf669132af.html