# 功能化磁性纳米微球的构筑及在模拟印染废水处理中的应用

### 论文摘要

印染废水一般很难直接进行降解,直接排放会给环境带来很大危害。纳米材料吸附作为一种处理印染废水的新方法日益得到关注。功能化的磁性Fe3O4纳米材料具有强的磁响应性,应用于印染废水处理中,使其易于分离和回收,是一种理想的吸附剂。本研究的目的就是以功能化磁性纳米微球为吸附剂,着重探讨其对染料的吸附性能。依据上述目的,本研究主要包括以下几个方面:1.以FeCl3·6H2O和FeSO4·7H2O为原料,NH3·H2O为沉淀剂,采用化学共沉淀法制备得到粒径约为15 nm的Fe3O4磁性微球。研究了铁盐物料比例、晶化温度、反应pH和碱源的选择等条件对所合成Fe3O4磁性微球性能的影响,并利用TEM、XRD、VSM、TGA、FT-IR等对其进行表征。结果表明:Fe3O4磁性粒子为尖晶石结构,热稳定性和磁响应性较好,饱和磁强度可达62.78 emu·g-1。2.在磁性Fe3O4粒子的存在下,合成两种功能化修饰的磁性Fe3O4微球。采用3-氨丙基三乙氧基硅烷（APTES）对Fe3O4磁性微球进行硅烷化修饰,使其末端具有丰富的-NH2,在经过酰胺化反应,得到末端含有丰富的-COOH的磁性微球。采用TEM、XRD、VSM、TGA、FT-IR等手段对合成的磁性材料进行了性能表征。结果表明:-NH2和-COOH官能基团已经成功修饰到Fe3O4表面,修饰后的磁性微球保持了Fe3O4的尖晶石结构,饱和磁化强度有所下降,分别为56.98 emu·g-1和53.63 emu·g-1,但是在磁场中仍可以实现很好的固液分离,对下一步的染料吸附没有造成不良影响。3.以亚甲基蓝（MB）和乙基紫（EV）模拟印染废水,研究了氨基功能化磁性微球对其的吸附行为。以中性红（NR）和甲基橙（MO）模拟印染废水研究了羧基功能化磁性微球的吸附行为,并且考察了pH、染料初始浓度、吸附时间、离子强度和吸附温度等因素对吸附性能的影响,最后研究了磁性微球的重复利用。实验结果表明:1)氨基功能化磁性微球对MB的吸附受pH的影响较大;45 min内吸附基本达到平衡,实验数据可用准二级速率方程进行拟合;吸附为吸热过程,在298-333 K时,焓变△H为3.77 kJ/mol;等温吸附曲线可用Langmuir等温模型表示,饱和吸附量qm为70.42 mg/g,吸附平衡常数K为0.2160 L/mg。氨基功能化磁性微球对EV的吸附在pH为9.5时,吸附效果最佳;随着浓度的增加,吸附量增大;吸附为吸热过程,在298-328 K内,焓变△H为3.54 kJ/mol,且饱和吸附容量qm为29.06 mg/g,升高温度有利于吸附进行。2)羧基功能化磁性微球对NR的吸附在pH为4.5时,吸附量最大;15 min内吸附基本达到平衡;在一定的浓度范围内,离子强度对吸附量没有影响;吸附为吸热过程,在298-333 K内,焓变△H为4.10 kJ/mol;等温吸附曲线符合Langmuir模型,饱和吸附量qm为32.48 mg/g,吸附平衡常数K为0.0247 L/mg。羧基磁性微球对MO的最佳吸附浓度C0为80 mg/L;吸附为吸热过程,在298-323K内,焓变为△H为3.84 kJ/mol;等温吸附曲线符合Langmuir模型,饱和吸附量qm为56.82 mg/g,吸附平衡常数K为0.1107 L/mg。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 印染废水的研究概况

- 1.2 磁性复合材料的研究进展

- 1.3 磁性微球对印染废水中染料的吸附研究

- 1.4 研究背景和研究思路

- 3O4 微球的制备与表征'>第二章 功能化磁性纳米 Fe3O4微球的制备与表征

- 2.1 实验部分

- 3O4微球的表征'>2.2 功能化磁性纳米Fe3O4微球的表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.4 小结

- 第三章 氨基功能化磁性微球对亚甲基蓝和乙基紫的吸附研究

- 3.1 氨基功能化磁性微球对亚甲基蓝的吸附研究

- 3.2 氨基功能化磁性微球对乙基紫的吸附研究

- 3.3 吸附和脱附机理的讨论

- 3.4 小结

- 第四章 羧基功能化磁性微球对中性红和甲基橙的吸附研究

- 4.1 羧基功能化磁性微球对中性红的吸附研究

- 4.2 羧基功能化磁性微球对甲基橙的吸附研究

- 4.3 小结

- 总结

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间论文完成情况

### 相关论文文献

- [1].羟基磁性微球的制备及表征[J]. 化工技术与开发 2018(12)

- [2].磁性微球的制备及应用[J]. 中国科学:化学 2019(02)

- [3].城镇周边土壤中燃煤成因磁性微球粒的环境特性研究[J]. 岩石矿物学杂志 2010(03)

- [4].磁性微球固定化酶工艺研究进展[J]. 肉类研究 2010(05)

- [5].微晶纤维素丙烯酸酯复合磁性微球的制备[J]. 生物质化学工程 2009(01)

- [6].免疫磁性微球快速分离检验金黄色葡萄球菌新技术的研究[J]. 山东医学高等专科学校学报 2008(02)

- [7].疏水性电荷诱导层析磁性微球分离鸡蛋卵清白蛋白[J]. 湖州师范学院学报 2019(10)

- [8].磁性微球的应用研究进展[J]. 应用化工 2013(12)

- [9].一种新型氨基磁性微球的制备及表征[J]. 功能高分子学报 2010(03)

- [10].沉淀聚合法制备壳聚糖磁性微球[J]. 化工时刊 2008(07)

- [11].铁镍磁性微球直接纯化组氨酸标签蛋白[J]. 化学研究与应用 2015(10)

- [12].牛白蛋白包裹复合磁性微球的制备及性能表征[J]. 安徽农业科学 2011(02)

- [13].多功能生物医用磁性微球研究进展[J]. 功能材料 2017(11)

- [14].磁性微球在放射性水污染中的应用研究进展[J]. 青岛理工大学学报 2018(05)

- [15].嗜硫磁性微球特异性分离牛免疫球蛋白G[J]. 化学工程与装备 2012(05)

- [16].非磁性微球掺杂对纳米磁流体场诱导双折射特性的影响[J]. 光子学报 2011(05)

- [17].高分子磁性微球的制备及其在工业废水处理中的应用[J]. 云南化工 2011(06)

- [18].三氧化二砷磁性微球的磁性能[J]. 中国医学物理学杂志 2018(02)

- [19].微波辐射乳液聚合制备聚氰基丙烯酸正丁酯磁性微球[J]. 高分子材料科学与工程 2011(04)

- [20].核/双壳医用磁性微球的研制[J]. 嘉应学院学报 2012(05)

- [21].嗜硫性磁性微球技术特异性分离人免疫球蛋白G[J]. 材料科学与工程学报 2009(04)

- [22].荧光磁性微球Fe_3O_4@PMAA-Dy的制备和表征[J]. 材料导报 2008(06)

- [23].氨基化磁性微球的制备及对辣椒碱的吸附性能研究[J]. 化工技术与开发 2018(12)

- [24].聚苯乙烯-SiO_2/NiFe_2O_4磁性微球的制备与表征[J]. 化工新型材料 2013(04)

- [25].磁性微球表面光引发聚合制备金属配位印迹层及选择性富集奶样中氟喹诺酮类药物残留[J]. 食品安全质量检测学报 2016(01)

- [26].壳聚糖/明胶磁性微球的反相悬浮乳液包埋法制备研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [27].氨基磁性微球固定化木瓜蛋白酶及其应用[J]. 生物技术 2010(05)

- [28].壳聚糖磁性微球的制备及在水处理中的应用[J]. 中国科学(B辑:化学) 2008(09)

- [29].磁性微球时间分辨免疫技术定量检测糖类抗原199的研究[J]. 国际检验医学杂志 2018(04)

- [30].空心磁性微球负载La掺杂TiO_2的制备和光催化性能[J]. 武汉生物工程学院学报 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3349da43ff81fd67393646bf.html